## Slide 2: 大綱解析
Guardian 智能終端 PoE 交換器系列的新成員
現行 Guardian 智能終端 PoE 交換器的使用回饋
QGD-1602P 效能全面升級
功能與特色
    20GbE 內部網路頻寬
    PoE 功能
    虛擬機應用解決方案
    QuWAN - SD-WAN 解決方案 (SD-WAN)
一機滿足彈性網路部署
Notes: 數位轉型，帶來的是利潤而不是負擔
工具：Guardian
更少的投資，帶來更多的利益
輕鬆，過去做不到的，一台設備就能協助你完成數位轉型。

## Slide 3: PoE 供電設備產品演進
悍將 Guardian
智能終端 PoE 交換器
第3代
L2/ L3 網管型
PoE 交換器
第2代
無網管型
PoE 交換器
第1代
QGD-1602P
10GbE SFP+
Intel Atom® C3558/C3758
Intel QAT 技術
在 QTS 上運行虛擬機應用
混合雲儲存應用
IEEE 802.3bt
SD-WAN (QuWAN)
QGD-1600P
Intel Celeron® J4125
搭載 QTS 作業系統
虛擬機應用
混合雲儲存應用
IEEE 802.3bt

## Slide 4: 現行 Guardian 智能終端 PoE 交換器的使用回饋
我的網路應用需要更高網路速度
2.5GbE 電腦/NAS 已經很普遍
市面上很多 Wi-Fi 路由器已支援 2.5GbE
QTS 與交換器之間的內部網路頻寬可以增加嗎？
多重虛擬機在目前機型透過內部網路與交換器傳送資料時，網路頻寬是 2GbE
為什麼只有一個 QTS 管理埠?
不同虛擬機應用網路部署要分享同一個 QTS 管理埠
可以有更强大的 CPU 提供給我的虛擬機嗎?
目前機型只有一款四核處理器可選擇
Notes: 數位轉型，帶來的是利潤而不是負擔
工具：Guardian
更少的投資，帶來更多的利益
輕鬆，過去做不到的，一台設備就能協助你完成數位轉型。

## Slide 5: QGD-1600P vs QGD-1602P
Performance upgrade!
Intel® Celeron® J4115
四核 1.8 GHz 處理器
14 x 1GbE RJ45 網路埠
2 x 1GbE RJ45/SFP Combo網路埠
1 x 1GbE 管理埠
4 x 802.3bt PoE供電埠(最高60W)
12 x 802.3af/at PoE 供電埠
QGD-1600P
QGD-1602P
Intel® Atom® C3558/C3758 四核/八核 2.2 GHz 處理器
8 x 1G/2.5GbE RJ45 網路埠
8 x 1GbE RJ45網路埠
2 x 10GbE SFP+ 網路埠
2 x 1G/2.5G/5GbE 管理埠
2 x 1GbE 管理埠
4 x 802.3bt PoE供電埠(最高90W)
12 x 802.3af/at PoE 供電埠
2GbE 內部網路頻寬
20GbE 內部網路頻寬
最大 64GB 記憶體
最大 8GB 記憶體
功能升級

## Slide 6: Guardian 硬體功能與特色

## Slide 7: QGD-1602P 硬體架構
Host power button
2 x Internal 10GbE
USB 3.0
x 2
Host Interface
4 x RJ45
2 x 1GbE
2 x 5GbE
2 x PCIe Gen 3
2 x 2.5" SSD/HDD
Intel Atom C3558/C3758
4/8-core
8GB RAM
(up to 64GB)
CPU
RAM
Power Supply
System Power
PoE Power Max:
C3558:380W / C3758:220W
System power button (Rear)
Switch
2 x 10GbE SFP+
Microchip VSC7448
PoE
Controller
16 x RJ45
8 x 1GbE
8 x 2.5GbE
Host power controller
System power controller
2 x M.2 NVMe
功能升級

## Slide 8: 20GbE 內部網路頻寬
內部網路 10GbE
Intel® Atom® C3558/C3758
4/8-core
交換器
QTS主機
虛擬機 (VM)
內部網路 10GbE
內部網路 10GbE
Microchip VSC7448
內部網路 10GbE

## Slide 9: QGD-1602P 支援 Intel® QAT
QGD-1602P 支援 Intel® QuickAssist 技術 (Intel® QAT)， 可支援最高 20 Gbps 的壓縮/加密吞吐量， 大幅提升 IPsec VPN 傳輸效能。
IPsec
Intel® QAT

## Slide 10: QGD-1602P 硬體配置
LCM
2 x 1G/2.5G/5GbE
Multi-Gigabit 主機連接埠
2 x 1GbE主機連接埠
8 x 2.5GbE
Multi-Gigabit 交換器連接埠
2 x 10GbE SFP+連接埠
系統電源
PCIe Gen3 slot x 2
正面
背面
8 x 1GbE交換器連接埠
主機/交換器
獨立系統狀態顥示與控制
QTS主機電源
USB 3.0

## Slide 11: QGD-1602P 硬體配置
DDR4 記憶體
2 x PCIe Gen3 x2 頻寬插槽 (x4 實體插槽)
2.5 吋 HDD / SSD 硬碟槽
Intel® Atom ® 處理器
2 x M.2 NVMe SSD 插槽

## Slide 12: PoE 功能

## Slide 13: Guardian 智能終端 PoE 交換器 - PoE 功能特色
支援新一代 IEEE 802.3bt 供電標準
攝影機裝置遠端重啟
PoE 裝置排程設定
智慧供電優先順序
高總供電功率設計
最高達 380 瓦 PoE 供電預算
遠端智能集中式
監控與管理介面
支援 4 埠 90 瓦電力 (PoE++) ;
12 埠 30 瓦電力 (PoE+)
7
功能升級
1
2
3
4
5
6

## Slide 14: 支援 PoE 供電排程管理
具備 PoE 排程功能，能設定指定工作日與時段供電，達到節能又省電的效益，替您直接省下額外電力成本。

## Slide 15: 支援遠端登入管理介面
Guardian 支援 PoE 遠端管理介面，不論您在何地何處，都能遠端登入管理您的 PoE 裝置，並監控裝置電力消耗使用狀況。

## Slide 16: 圖像化數據資料顯示
Guardian 提供豐富的圖像化 PoE 數據資訊，包含：即時的功率消耗狀態、可用瓦數資訊、各 PoE 埠運作狀態等資訊，企業能有效掌握設備電力使用狀態。
Graphical Display

## Slide 17: Layer 2 網管功能

## Slide 18: QuNetSwitch 友善直覺的圖像化管理介面
Guardian 系列提供直覺友善的網頁管理介面，讓使用者可以輕易進行裝置資訊監控、設定配置、韌體更新、進階網管功能設定等操作。

## Slide 19: QuNetSwitch Layer 2 網管功能，一應俱全
支援 IGMP Snooping
優化群播 (Multicast) 效能有助於線上媒體串流、VoIP等頻寬密集與對於時間延遲敏感度高的應用。
虛擬區域網路 (VLAN)
依據管理員、一般使用者、員工或訪客等需求隔離企業內的流量，強化網路安全。
Port Trunking (LACP)
結合兩條實體線路成為一條高速虛擬資料傳輸路徑，加大傳輸速度，並增強網路連線可靠性。
QoS 優化流量管理
根據埠口或VLAN群組劃分，配置不同的網路使用優先權，以確保服務品質，同時使網路傳輸效率最佳化。

## Slide 20: QuNetSwitch Layer 2 網管功能，一應俱全
ACL 存取控制安全機制
支援存取控制機制，可以設定多個存取規則，指定特定協定、IP 位址、子網路遮罩和網路埠存取條件。
迴圈偵測和保護
在網路產生迴圈時，將有問題的網路埠立即關閉，有效避免癱瘓網路機率。
支援連接埠鏡像 (Port Mirroring)
讓網路管理員捕捉特定連接埠的資料 (封包) 來監控網路或進行故障排除。
Jumbo frame 支援
支援 Jumbo frame ，有助於提升整體資料傳輸效率。

## Slide 21
  虛擬機 / SD-WAN 解決方案

## Slide 22: 運行虛擬機與軟體容器，一機多系統
Virtualization Station (虛擬機工作站) 和 Container Station (軟體容器工作站) 引領全方位的混合虛擬應用解決方案。無論您的需求為何，皆可仰賴 QNAP 完整的虛擬化應用支援。為您的虛擬化需求挑選合適的部署策略，也可以很簡單！
Virtualization Station
Container Station
Notes: Virtualization Station 可讓您在 QGD-1600P上運行多個 Windows®、Linux®、UNIX® 及 Android™ 虛擬機 (Virtual Machine)，並透過瀏覽器或 Virtual Network Computing (VNC) 連線管理虛擬機。企業組織可利用 NAS 上的多個虛擬機執行不同的伺服器應用。 Container Station 整合 LXC 與 Docker® 兩項輕量級技術。您可在 Docker Hub® 線上市集下載來自全球各地數以千計的應用程式，輕鬆匯入/匯出軟體容器與設定存取權，享有安裝簡便，可移動、有效率的諸多好處。

## Slide 23: Guardian 提供快速便利的 VM 部署
RouterOS
VM
Virtualization Station
Virtual Switch
NIC
NIC
LAN Networking Devices
WAN
LAN
Virtual Switch
Internet
Traditional NAS + Switch
Guardian vSwitch Mode
RouterOS
VM
VM
LAN Networking Devices
Internet
Guardian solution
VM

## Slide 24: QuWAN – SD-WAN 解決方案
QGD-1602P 支援安裝 QNAP SD-WAN 解決方案 – QuWAN
QuWAN 滿足中小企業各分點辦公室快速組建企業內部網路的需求。
Office A
US
Office B
Japan
Office C
Germany

## Slide 25: Guardian X QWA-AC2600 SD-WAN 解決方案
各辦公室據點可通過 QuWAN 快速組建私有網路
搭配 QWA-2600AC 無線網卡，無線分享網路給裝置
QWA-2600AC
無線網路接入點模式
WiFi
NAS
IP CAM
IP CAM
Access Control
Device
IoT
HQ QGD-1602P
Branch QGD-1602P
WAN2
WAN1
WFH QHora-301W
WiFi 6
Secure company system access
WAN3

## Slide 26: Guardian X QuWAN X pfSense
QGD-1602P
pfSense LAN
虛擬交換器
虛擬交換器
虛擬交換器
QuWAN
pfSense VM
Ethernet Port 2
Ethernet Port 1
QuWAN WAN​
QuWAN LAN​
pfSense WAN
Ethernet Port 3

## Slide 27: Guardian 商用無線 AP 基地整合式解決方案
UniFi Cloud Key
UAP-AC-PRO
UAP-XG
UAP-AC-M
LAN
WAN
USW-Pro-24-POE
USG-PRO-4
Hybrid Cloud
遠端存取UniFi Controller
Guardian 解決方案
Internet
遠端存取 UniFi Controller
Guardian Smart PoE Switch
myQNAPcloud
UniFi
Controller
pfSense
(DHCP Server)
UAP-AC-PRO
UAP-XG
UAP-AC-M
一般佈建方式
一機功能抵三機， 省下大空間
高擴充性功能， 對應未來企業成長需求
整合虛擬機作其他應用
優勢

## Slide 28: Guardian 帶來 IP Phone 整合式解決方案
Internet
Internet
Internet
PSTN
Voice Gateway
Voice Gateway
Router
IP PBX
IP PBX
IP PBX
Location B
Location C
Location A
傳統 VoIP Phone 建置
Notes: http://www.sipnet.com.tw/voip-sip/fxs-fxo.htm

## Slide 29: Guardian 帶來 IP Phone 整合式解決方案
Internet
Internet
Internet
Location B
Location C
Location A
IP PBX
IP PBX
PSTN
Voice Gateway
Voice Gateway
Router
Guardian
解決方案

## Slide 30: 一機滿足彈性網路部署

## Slide 31: 彈性 Guardian 選擇滿足 VM 部署
型號 | CPU 核心數 | 記憶體 | 建議 VM 部署
QGD-1600P | 4 | 8GB max | 2
QGD-1602P-C3558 | 4 | 64GB max | 4
QGD-1602P-C3758 | 8 | 64GB max | 6

## Slide 32: 中小型餐廳 / 零售商店業者 應用架構圖
PoE 供電
POS 機系統
POS 機消費行為分析與統計資料儲存
數位顯示看版
投放促銷資訊、特色菜單等內容
電子菜單
PoE 平板點餐系統，點餐快速又便利
4K PTZ 監控
攝影機需求，可以遠端監控環境安全
Wi-Fi 5/6 無線網路
提供客人免費
Wi-Fi 服務上網
2.5GbE NAS 資料儲存/備份
客戶資料保存、工作文件資料、Mail Server
QuWAN
組建總部與分部的內部網絡
功能升級

## Slide 33: 一機滿足彈性網路部署
4x 2.5GbE PoE (802.3bt)
4K PTZ 監控
8 x 1GbE PoE (802.3at)
用戶電腦/手機
POS
電子菜單
Internet
WIFI 6 QHora-301W at AP mode
QVR Pro
2 x 10GbE internal
2 x SFP+ ports
虛擬機
Notes: http://www.sipnet.com.tw/voip-sip/fxs-fxo.htm

## Slide 34: 一機滿足彈性網路部署
5GbE Host port
Internet
4x 2.5GbE PoE (802.3bt)
PoE供電 4x4 無線接入點(AP)
用戶電腦/手機
8 x 1GbE PoE (802.3at)
PoE供電
監控
POS
電子菜單
2 x 10GbE internal
虛擬機
QVR Pro
Notes: http://www.sipnet.com.tw/voip-sip/fxs-fxo.htm

## Slide 35: 中小企業/小型工作室 應用架構圖
PoE
網路喚醒裝置
裝置休眠或異常關機下，仍能開啟服務，兼顧了省電與維護便利的需求
防火牆
保護內部網路資料，避免外部入侵攻擊與內部網路攻擊
4K PTZ 監控
攝影機需求，可以遠端監控環境安全
Wi-Fi 5/6 無線網路
提供 工作 Wi-Fi 服務
2.5/5/10GbE 網路設備
支援各種 2.5/5/10GbE 網路設備
QuWAN
組建總部與分部的內部網絡
功能升級

## Slide 36: 一機滿足彈性網路部署
2 x USB 3.0
TR-004U
磁碟陣列外接盒
8 x 2.5GbE ports
2.5GbE電腦
QHora-301W (AP模式)
8 x 1GbE PoE (802.3at)
監控
VoIP網路電話
印表機
2 x SFP+ ports
QSW-M408
10GbE L2 交換機
Internet
VLAN2
VLAN2
VLAN1
VLAN1
虛擬機
VLAN
2 x 10GbE internal
QVR Pro
Notes: http://www.sipnet.com.tw/voip-sip/fxs-fxo.htm

## Slide 37: 中小企業/小型工作室 應用架構圖
PoE
通透模式防火牆 (pfSense)
使用防火牆保護內部網路資料而不需要更改設備IP設定
4K PTZ 監控
攝影機需求，可以遠端監控環境安全
Wi-Fi 5/6 無線網路
提供 工作 Wi-Fi 服務
2.5/5/10GbE 網路設備
支援各種 2.5/5/10GbE 網路設備
Multi-WAN via RouterOS
負載平衡/ Failover
功能升級

## Slide 38: 一機滿足彈性網路部署
2 x PCIe Gen 3
VLAN
16-bay TL-D1600S
802.3at/bt PoE 無線接入點(AP)
8 x 1GbE PoE (802.3at)
監控
VoIP網路電話
印表機
2 x SFP+ ports
Internet
Internet
VLAN2
WAN2
VLAN1
WAN1
2 x 10GbE internal
8 x 2.5GbE PoE (802.3bt/at)
虛擬機

## Slide 39: PCIe 彈性擴充多元應用
Guardian QGD-1602P 具備二個 PCIe 擴充槽，您可依需求彈性配置各式 QNAP PCIe 擴充卡。
QM2
QWA-AC2600
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
SSD+NIC
QM2-2S10G1TA
QM2-2P10G1TA
SSD
QM2-2S-220A
QM2-2P-244A
QM2-2P-344
QM2-2P-384
USB-U31A2P01
QWA-AC2600
Notes: QGD-1600P具備二個 PCIe 擴充槽，讓應用更廣、效率更高。您可依需求彈性配置 QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe 擴充卡，在QGD-1600P上增添 M.2 SSD 快取或 10GbE 網路傳輸；相容無線網卡 (如：QNAP QWA-AC2600) 搭配 WirelessAP Station 讓QGD-1600P成為無線網路基地台；USB 3.1 10Gbps 擴充卡可輕鬆連結外接式 USB 儲存裝置，透過 USB 介面快速完成影音媒體等大檔傳輸。

## Slide 40: QNAP TR & TL 儲存擴充裝置可彈性 新增 QGD-1602P 儲存空間或作為備份空間
QNAP TL & TR 儲存擴充裝置可為 QGD-1602P 擴充空間。不僅支援所有一般儲存池可做的操作，也可建立快照備份任務將磁碟區及 LUN 的快照備份到外接的擴充裝置上．
QGD-1602P
TL & TR 儲存擴充裝置系列
作為快照保險庫
備份本機快照
作為 NAS 擴充儲存
空間存放檔案
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x PCIe Gen3

## Slide 41: 透過 USB 使用 QNAP TR & TL 儲存擴充設備 新增 QGD-1602P 儲存空間
USB-C 3.2 Gen2 10Gbps JBOD
搭配軟體 RAID 使用
Windows / Mac/ Ubuntu QNAP JBOD Manager 工具軟體
4-bay TR-004U
4-bay TR-004
2-bay TR-002
USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps / Gen 2 10Gbps RAID
內建硬體 RAID 0/1/5/10，適合跨不同作業系統使用．可透過機身後方指撥開關或是軟體方式設定 RAID 模式
Windows / Mac QNAP External RAID Manager 工具軟體
8-bay TL-D800C
12-bay TL-R1200C-RP
隨附 1 公尺
C 對 A 線材

## Slide 42: 透過 PCIe 使用 QNAP TL 儲存擴充設備 新增 QGD-1602P 儲存空間
4-bay TL-D400S
1 x QXP-400eS-A1164
PCIe 4-port SATA card
1 x 1M SFF-8088 cable
1 x QXP-800eS-A1164
PCIe 8-port SATA card
2 x 1M SFF-8088 cables
16-bay TL-D1600S
1 x QXP-1600eS
PCIe 16-port SATA card
4 x 1M SFF-8088 to SFF-8644
cables
+
+
+
+
+
+
4-bay TL-R400S
3 x 1M SFF-8088 to SFF-8644 cables
8-bay TL-D800S
12-bay TL-R1200S-RP
高速 PCIe Gen3 介面 SATA JBOD
搭配軟體 RAID 使用
Windows / Mac/ Ubuntu QNAP JBOD Manager 工具軟體

## Slide 43: 使用 QTS 作業系統管理外接儲存擴充設備
QTS 監控外接儲存擴充裝置裡的磁碟資訊
磁碟客製溫度報警
S.M.A.R.T 資訊測試
Seagate IronWolf 磁碟健康管理 (IHM)*
磁碟壞軌掃描*
磁碟安全抹除功能
磁碟讀寫效能測試*
註: 具備硬體 RAID 功能的 TR-002, TR-004, 與 TR-004U 會由內建的 RAID 晶片管理硬碟自身健康狀態因此並不支援全部 QTS 磁碟操作功能例如壞軌掃描、Seagate IHM、與效能測試等．

## Slide 44: QTS 導入外接儲存擴充裝置機箱管理功能
在 24 小時不停運作的使用情境下，機箱的溫度管理更顯重要。
SSD/HDD 的使用壽命將明顯受到工作溫度的影響。
可從 QTS UI 直接遠端監看與設定儲存擴充設備的風扇轉速，並設定機箱報警溫度。

## Slide 45: 一機兩用，內部擴充和磁碟歸檔隨選即用
開啟儲存與快照總管 > 進入儲存 / 快照
選擇建立 >
新儲存池或新磁碟區
每顆獨立的硬碟外接磁碟模式，例如 8 bay JBOD 就會顯示 8 個獨立空間， 4-bay TR-004 RAID 就會顯示單一大空間或多個獨立空間．適合應用於跨作業系統平台的資料交換。
RAID & 儲存池
外接磁碟模式
所有磁碟均可被儲存與快照總管所識別，再配置成 RAID 組態的獨立儲存池。適合應用於純 QGD 或 NAS 環境。
TL & TR 系列無法直接被用於擴充 QGD 本機及其他機箱上的儲存空間。
TR 裝置只能支援 RAID 0/1/5/10 and JBOD 模式．

## Slide 46: 便捷、高效率的 QGD-1602P 儲存擴充解決方案
 | TL SATA JBOD | TL USB JBOD | TR RAID
連線類型 | PCIe (多通道 SATA 6Gbps) | USB-C 3.2 Gen2 10Gbps | TR-002: USB-C 3.2 Gen2 10Gbps TR-004: USB-C 3.2 Gen1 5Gbps TR-004U: USB-C 3.2 Gen1 5Gbps
槽位數 | 4: TL-D400S, TL-R400S 8: TL-D800S 12: TR-R1200S-RP 16: TL-D1600S | 8: TL-D800C 12: TL-R1200C-RP | 2: TR-002 4: TR-004, TR-004U
支援作業系統 | QNAP QTS, Windows, Linux/Ubuntu | QNAP QTS, Windows, Mac, Linux/Ubuntu | QNAP QTS, Windows, Mac, Linux/Ubuntu QTS u
QTS 磁碟監控與儲存池 | 有 |  | 
QTS 磁碟操作如壞軌掃描、Seagate IHM、效能測試等 | 有 | 有 | X (由 RAID 晶片自動監控磁碟健康)
硬體 RAID 保護 | X (需仰賴主機作業系統的軟體 RAID 功能) |  | 有 (RAID 0/1/5/10)
RAID 組態遷移與容量擴充 | 有 | 有 | X
QGD-1602P 最大連接數 | 2 | 1* | 2*
* TR 與 TL USB 介面儲存擴充裝置合併的總連接數不能超過 2 台。