## Slide 2: 為什麼需要 10GbE?
在影音的世界裡網速決定效率的一切
空有快速的硬體效能但沒有高速網路搭配也是枉然
50G Blue-ray video |  |  |  |  | 
100
200
300
400
43 Sec
429 Sec
傳輸時間
10GbE
1GbE

## Slide 3: QNAP 已經有全 10GbE 非網管型交換機
QSW-1208-8C
QSW-804-4C
高達 12埠10GbE 傳輸
高達 8埠10GbE 傳輸

## Slide 4: QNAP 好還要更好
有了支援 10GbE 非網管型交換機之後呢?
網路出問題除了一條一條線排查還能怎麼做?
  一台電腦中毒全公司停擺?
  10Gbps 快還要更快?
  客人的需求我們聽到了!

## Slide 5: 硬體規格亮點

## Slide 6: 硬體規格比較
Number of Port | 12 | 12 | 8
10GbE SFP+ | 4 | 8 | 4
10GbE SFP+/RJ45 combo | 8 | 4 | 4
Switching capecity | 240 Gbps | 240 Gbps | 160 Gbps
QSW-M1204-4C
QSW-M804-4C
QSW-M1208-8C

## Slide 7: 網路埠配置
4 組 SFP+ 網路端口
8 組 SFP+ 及 RJ45 Combo 網路端口
8組 SFP+ 網路端口
4組 SFP+ 及 RJ45 Combo 網路端口
QSW-M1204-4C
QSW-M1208-8C
4組 SFP+ 網路端口
4組 SFP+ 及 RJ45 Combo 網路端口
QSW-M804-4C

## Slide 8: 直覺辨識的 LED 狀態指示燈
綠色燈號：10Gbps 傳輸速率
橙黃色燈號：低於 10Gbps 的連接
狀態指示燈
網路端口 LED 指示燈 各個網路端口都有獨立的訊號提示
綠色燈號：系統就緒
橙黃色燈號：警示

## Slide 9: 雙風扇設計
提升散熱的能力
減少單一模組故障而無法有效散熱
使用 2 顆有效降低噪音值

## Slide 10: 機櫃專用掛耳

## Slide 11: 靈活的網速搭配
同時支援 10GbE SFP+ or SFP+/ NBASE-T, 光纖或傳統網路線都可使用
如果現有網路設備只有 5GbE 以下的一樣可以無痛直連
1GbE
10GbE
2.5GbE
5GbE

## Slide 12: 透視 QSwitch 嚴謹研發生產過程

## Slide 13: 研發生產三階段
硬體 / 軟體
開發
設計驗證
生產

## Slide 14: 硬體 / 軟體開發階段
機構
風扇
主板及晶片組
電子連接器
電源控制器
其他零件
主系統
控制系統
設計驗證

## Slide 15: 設計驗證
信賴性驗證
功能性/效能性驗證
互通性驗證

## Slide 16: 信賴性驗證
燒機驗證：同時 20 台設備進行高達一個月燒機驗證
硬體機構驗證：震動測試，機械衝擊測試
開關機驗證：高達 1000 次
噪音測試：不同風扇轉速的噪音測試
溫度驗證：環境溫度 0°C、25°C、35°C、45°C 及 55°C 高強度封包測試驗證

## Slide 17: 溫度驗證
利用網路測試設備，針對不同溫度進行高強度的封包測試。
通過條件：不能掉任何一個封包
環溫網路測試設備
可調式環溫機
25°C
35°C
45°C
55°C

## Slide 18: 機構驗證
機械衝擊測試：驗證產品耐衝擊能力，在加速度 (高 G 值) 衝擊瞬間確認是否能抵抗外在應力
震動測試：
隨機模式進行 X, Y, Z 三面震盪測試

## Slide 19: 功能性驗證
網路測試檢驗
實際環境架設檢驗
模擬運用測試

## Slide 20: 網路測試設備
XENA
Nustreams-2000i
知名品牌測試設備
Spirent

## Slide 21: 網路測試檢驗標準
網路測試驗證方式：
RFC 2544 網路互連設備測試標準：吞吐量 (Throughput)，訊框遺失 (Frame loss)，延遲 (Latency) 及突發 (Back-to-back or burst) 等相關標準測試項目。
RFC 2889 區域網路交換設備測試標準：交換機的轉發性能、擁塞控制、時延、地址處理和封包過濾提供了一個測試基準方法。
長時間封包壓力測試：在嚴苛的 0°- 45°C 溫度及 80°C 濕度環境下，進行連續一個月的滿載封包驗證。

## Slide 22: 功能驗證-儀器驗證
利用 Spirent 儀器模擬真實流量，進行滿載功能測試

## Slide 23: 使用情境驗證-機房安裝
QNAP IT 機房
QNAP 新竹雲基地機房

## Slide 24: Protocal 驗證- QNAP 內部環境測試
IGMP 測試環境 - 整合 QNAP NAS
RSTP 測試環境

## Slide 25: 互通性驗證
各國安規驗證：FCC、CE、BSMI、CCC 等檢驗
相容性測試：針對各 QNAP NAS 機種及 10G 網卡配件進行網路傳輸驗證

## Slide 26: 生產流程
主板打件及電測
機構組裝
網路封包驗證
燒機
網路封包驗證
包裝
品質檢驗
出貨

## Slide 27: 網路封包驗證
組裝完成後，透過網路測試設備進行每一個 Port 的流量測試。
通過條件：零封包遺失

## Slide 28: 燒機測試
高達 48小時連續性網路封包測試

## Slide 29: 包裝及品質檢驗
細緻的包裝程序及嚴謹的品質檢驗

## Slide 30: 軟體規格亮點

## Slide 31: 管理型提供更便利資訊
網頁快速瀏覽資訊，省去一條線一條線排查問題
整合第三方管理系統，快速定位出問題的機器

## Slide 32: 管理型提供更細緻流量管理
不同單位不同 VLAN，有效率限縮中毒的災害範圍
不同流量給予不同優先權，確保重要內網流量順暢
整合 VLAN 路由器/防火牆，提供更完善的流量管理以及安全機制
Notes: https://www.qnap.com/zh-hk/how-to/tutorial/article/davinci-resolve-studio-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8-qnap-nas-%E4%B8%8A%E5%A4%9A%E7%94%A8%E6%88%B6%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%89%AA%E8%BC%AF

## Slide 33: 10GbE 不夠 NAS 傳輸需要更高速網路
影音檔案越來越大, 可能連 10GbE 網速也不夠應付
需往 20GbE 或更高的網路升級
20GbE
5GbE
5GbE
10GbE

## Slide 34: 影音工作室
網路環境單純
全 10GbE 網路頻寬足夠使用
單台 NAS 夠業務量使用
Internet
過去

## Slide 35: 資料容量越來越大
追求高品質的影像、文件，換來的是更大的檔案容量

## Slide 36: 影音工作室
特定 NAS 會有超過 10GbE 網速的需求
有不同影音部門的需求
交換機需要有簡單方便的管理介面來管理複雜的環境
現在
Internet
不只一台交換機
20GbE

## Slide 37: QSW-M1208 系列讓影音工作者 有更強的設備應付更大的需求
全 SFP+ or SFP+/ NBASE-T, 完整且靈活搭配 10G 網路
透過鏈路聚合 (LAG) 達到超過 20GbE 以上的網速
簡單明瞭的管理介面, 讓使用者快速進行高階網路管理設定
10GbE + 10GbE = 20GbE

## Slide 38: 豐富的管理功能
VLAN
Link Aggregation Group (LAG)
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IGMP snooping
Access Control Lists (ACL)
Quality of Service (QoS)
Simple Network Time Protocol (SNTP)

## Slide 39: 簡單明瞭的介面設計
交換機功能多元, 但管理界面操作簡單
直覺式的設計讓管理者清楚且快速的管理網路環境

## Slide 40: 多接條網路線也可以提高網速
鏈路聚合 (LAG, Link Aggregation) 可以讓多條網路線的網速相加, 變成更大的網路頻寬
快速又直接的讓網速更上一層樓, 突破 10GbE 不是夢

## Slide 41: 明確分割工作室內各別網路
虛擬區域網路 (VLAN) 可以明確獨立出不同的部門網路
方便管理, 不同網路間可有條件相連
也可分隔員工及來賓網路

## Slide 42: 準確記錄及配發影音串流給設備
群組監聽協定 (IGMP snooping) 可以準確記錄所有影音串流分配方式
不會因為誤傳或少傳封包導致影音中斷或品質不佳

## Slide 43: 輕鬆管控連線進出
存取控制串列 (ACL, Access Control List) 可以精準控制連線的進出
管控連線避免不必要的資安問題
ACL

## Slide 44: 軔體版本檢查
一鍵自動更新
交換機自動偵測有無新軔體
手動更新

## Slide 45: 隨時優化網路傳輸路徑
透過生成樹協定 (RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol) 隨時監控及優化網路傳輸路徑
網路架構再複雜, 檔案永遠用最快的路徑來傳輸

## Slide 46: 當然 QSW-M1208 還有很多功能
透過流量控制 (IEEE 802.3x) 監看網路擁塞情況, 避免掉封包
週邊設備偵測 (LLDP), 讓管理者一目了然那些設備連接到交換機
節能設計 (IEEE 802.3az) 及風扇轉速控制, 減少不必要的電能消耗

## Slide 47: 完美搭配 QNAP 10GbE 產品

## Slide 48: 12 埠 10GbE 的 combo 連接口 彈性且自由的選擇
桌上PC 升級2.5G/5G/10G
高速連接至機房或主要備分的 NAS/Server
內建或插卡的10G/5G/2.5G NAS
隨身筆電升級5G
MacBook 升級10G
Base-T
Base-T
Base-T
Base-T/SFP+
SFP+

## Slide 49: 搭配內建 2.5/5/10GbE 網路的桌上型 NAS
TS-431KX
搭載 2.5GbE BASE-T
TS-hx86 Family
TS-x31P3 Family
TS-x53D Family
搭載 5GbE BASE-T
TVS-x72N Family
TVS-x72XT Family
TS-x83PX Family
TS-431X3
10GbE+2.5GbE
搭載 10GbE BASE-T
搭載 10GbE SFP+
｜

## Slide 50: 搭配內建 2.5/5/10GbE 網路的機架型 NAS
搭載 10GbE BASE-T & SFP+
TS-h1283XU-RP
TS-h977XU-RP
TS-h1277XU-RP
GM-1002/1002
TVS-x72XU
搭載 2.5GbE BASE-T
TS-451DeU
TS-x73AU
TS-x53DU
TS-x32PXU
+ 2x 10GbE SFP+

## Slide 51: 網路擴充：豐富的各式 PCIe 網路擴充卡
QXG-10G2SF-CX4
2 x SFP+
LAN-10G2T-X550
2 x RJ45
QXG-10G2T-107
2 x RJ45
QXG-10G1T
2 x RJ45
10GbE 網路擴充卡
QXG-5G Family
5GbE 系列
1 x RJ45
2 x
RJ45
4 x
RJ45
QXG-5G Family
2.5GbE 系列
1 x RJ45
2 x
RJ45
4 x
RJ45
Coming soon
Coming soon

## Slide 52: 網路擴充：豐富的各式攜帶式網路擴充卡
RJ45 NBASE-T
4速: 5G/2.5G/1G/100M
QNA-UC5G1T
USB 3.2 Gen 1
https://www.qnap.com/en/product/qna-uc5g1t
透過隨插即用的USB 為你的筆記型電腦或 PC 升級成 5GbE 的高速網路
10GbE NBASE-T port
5 speed: 10G/5G/2.5G/1G/100M
QNA-T310G1T
Thunderbolt 3
https://www.qnap.com/en/product/qna-tb-10gbe
透過 Thunderbolt 3 快速將你的筆記型電腦或 PC 升級到 10GbE 的高速網路
Notes: QSW-308

## Slide 53
©2020 著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。