## Slide 2
企業儲存需求
硬體介紹
QuTS hero h4.5.1
高速擴充周邊

## Slide 3
數位轉型下的儲存需求

## Slide 4: 數據驅動下的數位轉型浪潮
數位轉型的基礎來自於大量的原始數據，海量數據需要經過高速分析後即時提供出有意義結果作為決策依據，因此高效能、低延遲的全快閃儲存
資料來源： Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global DataSphere, Nov 2018

## Slide 5: 展現高效能 NVMe SSD 的 NAS 需求?
WD DC SN640 U.2 NVMe SSD 規格
單顆 NVMe SSD就需要四條PCIe Gen3 通道
NAS 是否有足夠的PCIe 通道提供全部SSD使用?
CPU的核心數量/時脈是否能夠支撐?
網路介面能否提供所需要的頻寬？
Data source: https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-nvme-series/data-sheet-ultrastar-dc-sn640.pdf

## Slide 6: 傳統 SAS 全快閃系統SSD可分配頻寬瓶頸
PCIe Gen3 x8 (64Gbs)
每顆SSD分配到1個PCIe 通道頻寬 (8Gb/s)
每顆SSD分配到0.3個PCIe 通道頻寬 (2.4Gb/s)
SAS 全快閃儲存的磁碟效能瓶頸來自於SAS控制器源頭頻寬的限制
PCIe Gen3 x8 (64Gbs)
PCIe Gen3 x8 (64Gbs)
使用多顆SAS控制器
使用SAS控制器 + expander
PCIe Gen3 x8
(64Gbs)

## Slide 7: TS-h2490FU NVMe 全快閃系統 每顆 SSD 頻寬高達 32Gb/s
第二代 AMD EPYC (ROME) 7002 系列偍供高達 128個PCIe通道
每顆SSD可以分配到4個PCIe 通道頻寬 (32Ｇb/s)

## Slide 8: 什麼是 SSD 使用壽命?
SSD的使用壽命就是可寫入資料的總容量，總容量用完就代表SSD壽命結束
儲存設備的作業系統/檔案系統是否具備”延壽”的能力？
Data source: https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-nvme-series/data-sheet-ultrastar-dc-sn640.pdf
範例：一顆800GB 2DW/D 提供 7x24 五年保固的SSD
壽命 = 800(GB) * 2 (DW/D) * 365 (天) * 5 (年) = 2920 TBW

## Slide 9: QNAP 資料縮減技術能再延長SSD使用壽命
資料縮減技術
資料縮減技術可降低實際寫入SSD的資料量，除了讓單位SSD可儲存更多資料外，更因為實際寫入資料的減少也就相當於SSD壽命延長，讓企業的投資報酬率大幅提昇。
原始資料
實際存入資料

## Slide 10: Better with NVMe
Ultrastar DC SN640 NVMe Data Center SSD

## Slide 11: Why Western Digital?
..a significant amount of the world’s data resides on Western Digital storage..
*January 2020

## Slide 12: A Leader in NAND Flash Manufacturing and R&D
Yokkaichi
Tokyo
Fujisawa
Ofuna
With Joint Ventures Partner Kioxia Holding Corp. (formerly Toshiba Memory Corp.)
Owning Flash Manufacturing ensures consistent supply and quality
6 World-Class Fabs
20 Years of driving NAND flash growth and innovation
Cutting Edge 3D NAND R&D Operations (Japan and U.S.)

## Slide 13: From Silicon-to-Systems
Vertical Integration across the entire portfolio
NAND
Components
Embedded
Flash Devices
Cards
USB
Portable
Storage
Direct-Attached
Storage
Network Attached
Storage & Personal Cloud
Client+ HDD
Client SSD
Enterprise
SSD
JBOD & JBOF
Storage Servers
OpenFlex™
NVMe-over-Fabric Storage
Memory Extension Drive
Capacity Enterprise
HDD
NVMe™-oF* Bridge ASIC
NVMe™-oF
Bridge Adapter
*NVMe™-oF = NVMe over fabric

## Slide 14: Why NVMe?

## Slide 15: Why NVMe?
https://youtu.be/YI958-xi54k

## Slide 16: Why NVMe?
CPU
SATA SSD
SAS
SSD
NVMe
SSD
SATA Controller
SAS Controller
 | SATA | SAS | NVMe
Maximum Bandwidth | 600MB/s | 1200MB/s (SAS-3) | 4000MB/s (Gen3x4)
Failure Tolerant | No | Yes | Yes
Protocol Controller | Yes | Yes | No

## Slide 17: Western Digital Ultrastar DC SN640

## Slide 18: WD Gold NVMe SSD / Ultrastar DC SN640 SSD
Western Digital Controller: NVMe 1.3
Western Digital NAND: BiCS4 3D TLC
U.2: PCIe Gen3.1, Single Port
Capacities: 800G to 7.68T
Endurance: 0.8 or 2DWPD, tunable (up to 50% OP)
Power: Improved IOPS/Watt Performance
Security: SE, ISE, TCG
Power Loss Protection
* One gigabyte (GB) is equal to 1,000,000,000 bytes (one billion bytes) and one terabyte (TB) is equal to 1,000GB one trillion bytes) when referring to storage capacity. Accessible capacity will vary from the stated capacity due to formatting and partitioning of the drive, a computers’ operating system, and other factors.
+ Preliminary 3.84TB performance; 4KiB QD128 4K IOPS @ 12W
Ultrastar DC SN640
WD Gold NVMe SSD

## Slide 19: WD Gold compared to Ultrastar DC SN640
Features | Ultrastar DC SN640 | WD Gold
Capacities | 0.8, 0.96, 1.6, 1.92, 3.2, 3.84, 6.4, 7.68 | 0.96, 1.92, 3.84, 7.68
Endurance (DWPD) | 0.8, 2.0 | 0.8
Form Factors | U.2, E1.L, M.2 22110 | U.2
Security | Encryption Secure Erase, Instant Secure Erase | Secure Erase
Change Notifications | Yes (PCN) | No
Volumes | High | Single Unit +
Warranty | 5 years | 5 years
Customer Profile | System Integrator | Channel/SME
Same reliability, warranty and workload – Wider Availability, Simplified choice and ordering.

## Slide 20: Enterprise Grade Endurance NVMe SSD
1TB 1 DWPD 5 Year Warranty | 2TB 0.5 DWPD 5 Year Warranty
TBW vs DWPD
TBW  TeraBytes Written
DWPD  Drive Write Per Day
TBW = DWPD * Drive Capacity * Days of Warranty
1825TBW | 1825TBW
JEDEC Enterprise/Client
JEDEC Client 8/7 operation, bursty workload Modest write activity More localized access footprint, smaller than entire LBA space. | JEDEC Enterprise 24/7 operation, continuous workload Heavy write activity Mostly random accesses across the entire LBA space Highest data reliability, availability, and integrity
100 TBW JEDEC Enterprise
100 TBW JEDEC Client
≠

## Slide 21: DC SN640 – Configurable Endurance
Option 1: higher endurance for heavier workloads
Option 2: higher random write performance
Up to 50% overprovisioning to best suit target application

## Slide 23: NVMe Gen3 x4 全快閃儲存 (AFA)
高達 472,000/ 205,000 IOPS 的 4K 隨機讀寫效能
ZFS檔案系統守護資料安全性
資料減量技術
  提升儲存效率與投資報酬率
  去重複(de-duplication)、在線壓縮(inline compression)、資料壓實(data compaction)
Unified Storage 支援 iSCSi/ FC/ NFS/ CIFS/ FTP / S3
應用儲存一體機
  內建軟體容器工作站 (Container Station) 與虛擬機工作站 (Virtualization Station)
2U 24-bay U.2 SSD
ZFS 檔案系統

## Slide 24: TS-h2490FU NAS 產品型號
TS-h2490FU-7302P-128G
AMD EPYC 16核心/32執行緒, 3.0 GHz (Max. 3.3GHz)
128GB DDR4 RDIMM ECC 記憶體 (8 x 16GB)
4 x SFP28 25GbE網路埠 (25GbE/10GbE/1GbE)
TS-h2490FU-7232P-64G
AMD EPYC 8核心/16執行緒, 3.1 GHz (Max. 3.2GHz)
64GB DDR4 RDIMM ECC記憶體 (8 x 8GB)
2 x SFP28 25GbE網路埠 (25GbE/10GbE/1GbE)

## Slide 25: 採用 AMD EPYC 7002 (Rome) 為資料中心而生的企業級處理器
第二代 AMD EPYC 設計給資料中心嚴苛的工作負載，採用 7nm製程，提供了高達 64 核心選項以及更佳的能效，造就比第一代，浮點效能高出四倍，每個Socket效能高出兩倍，
TS-h2490FU 提供 8 核心與 16 核心處理器款式
16 條八通道 DDR4 ECC 記憶體
CPU 支援高達 128條 PCIe 通道

## Slide 26: 滿足 NVMe PCIe Gen3 SSD 效能的設計
每個SSD 插槽具備獨立 PCIe Gen3 x4 頻寬
16 x DDR4 DIMM (八通道記憶體，
支援 ECC)
5 x PCIe Gen4 擴充插槽
  插槽1: PCIe Gen4 x4
  插槽2: PCIe Gen4 x4 或 Gen4 x8 (插槽1不被佔用時)
  插槽3: PCIe Gen4 x4
  插槽4*: PCIe Gen4 x8
  插槽5*: PCIe Gen4 x8 或 Gen4 x16 (插槽4不被佔用時)
  *插槽 4 & 5 依機型預裝一張或兩張雙埠 25GbE SmartNIC 網卡
內建 25GbE SmartNIC 網路埠
  8核 7232P： 2 x 25GbE 埠
  16 核 7302P： 4 x 25GbE 埠

## Slide 27: 內建 SFP28 25GbE 網路埠
採用 Broadcom NetXtreme®-E Series BCM57414 、Mellanox® ConnectX®-4 Lx、或其他同級 SmartNIC 網路擴充卡
Link Aggregation 聚合提供充足的網路傳輸頻寬
TS-h2490FU-7302P-128G
內建 4 x 25GbE 埠
TS-h2490FU-7232P-64G
內建 2 x 25GbE 埠
25GbE SFP28 光纖連接線

## Slide 28: 彈性網路選擇，25GbE 網路埠搭配 轉發器即可向下相容 10GbE/1GbE 網路
內建 25GbE 網卡，適用 SFP28 光纖轉發器
向下相容支援 1GbE 及10GbE 網路 (適用SFP/SFP+ 光纖轉發器)
Auto-negotiation 可自動調整連接速度
光纖線
10GbE SFP+
轉發器
(transceiver)
10GbE Switch
QSW 10GbE 交換器系列
25GbE Switch
光纖線
25GbE SFP28
25GbE SFP28
10GbE SFP+
10GbE SFP+
1GbE SFP
轉發器
(transceiver)

## Slide 29: TS-h2490FU NAS 前方配置
24 x 2.5”U.2 NVMe SSD 托盤
  支援 15mm NVMe PCIe Gen3 x4 U.2 SSD
電源按鈕
LED指示燈
  系統狀態
  網路狀態
  擴充埠狀態
QDA-UMP
  更可購買選購配件 QDA-UMP 安裝 M.2 NVMe SSD

## Slide 30: 2.5”U.2 NVMe SSD 安裝步驟
1. 拔出 SSD 托盤
2. 使用螺絲起子安裝
3. 插入 SSD 托盤

## Slide 31: TS-h2490FU NAS 後方配置
5 x PCIe Gen4 插槽
Slot 1: Gen4 x4
Slot 2: Gen4 x4 or x8
Slot 3: Gen4 x4
Slot 4/5 預裝雙埠 25GbE 網卡
Slot 4: Gen4 x8
Slot 5: Gen4 x8 or x16
4 x 25GbE 埠 (TS-h2490FU-7302P-128G)
或
2 x 25GbE 埠 (TS-h2490FU-7232P-64G)
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
Reset button
Power button
2 x 2.5GbE
2 x 1100W PSU
COM port
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5

## Slide 32: 可抽換式主機模組，硬體維護真輕鬆
可以直接拖出主板維護與更新硬體，免除整台機器上下機櫃
可由後方直接拖出
輕巧的 2U 主機: 15.2 kg
主機模組

## Slide 33: 適用頂級企業應用的高規硬體配置
PCIe Gen4 插槽
兩個插槽預安裝一張或兩張雙埠 SFP28 介面25GbE SmartNIC 網卡
Slot #4: PCIe Gen4 x8
Slot #5: PCIe Gen4 x8 or Gen4 x16 (slot #4 不被佔用時)
4 x 17000 RPM 高效率系統散熱風扇
AMD EPYC CPU
EPYC 7302P 16C/32T 3.0 GHz (Max. 3.3GHz)
EPYC 7232P 8C/16T 3.1 GHz (Max. 3.2 GHz)
PCIe Gen4 插槽
Slot #1: PCIe Gen4 x4
Slot #2: PCIe Gen4 x4 or Gen4 x8 (slot #1 不被佔用時)
Slot #3: PCIe Gen4 x4
16 x DDR 4 八通道 ECC
記憶體插槽
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5

## Slide 34: 實際嚴苛的測試環境
6 個Client PC連線同時讀寫 (1) 每個Client端以 16GB 測試檔案 = 96GB NAS 總讀寫量
Random I/O 測試 4K block size LUN
Sequential I/O 測試 128K block size LUN
(2) 每個client端以 512GB 測試檔案 = 3072 GB NAS 總讀寫量
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
512GB
512GB
512GB
512GB
512GB
TS-h2490FU-7302P-128G

## Slide 35: 您的應用環境: 檔案大小決定cache hit 或直接存取SSD
小於RAM
後續再 寫入Disk
回覆完成, 傳輸結束
測試檔案 16 GB , 即使6個連線都讀寫, 由於總讀寫量 96 GB 仍小於NAS RAM size時, 會寫到memory後就回報寫入完成, 也就是cache hit.
可以得到相對較高的效能表現
寫入NAS
iSCSI w/o dedup |  | 
 | IOPS throughput | CPU loading (%)
循序讀取512K (MB/s) | 14,028 | 28%
循序寫入512K (MB/s) | 10,929 | 56%
隨機讀取-4K (IOPS) | 472,000 | 56%
隨機寫入-4K (IOPS) | 205,000 | 72%
iSCSI w/ dedup (檔案完全不同) |  | 
 | IOPS throughput | CPU loading (%)
循序讀取512K (MB/s) | 13,575 | 29%
循序寫入512K (MB/s) | 10,394 | 69%
隨機讀取-4K (IOPS) | 395,000 | 61%
隨機寫入-4K (IOPS) | 129,000 | 48%
TS-h2490FU-7302P-128G
TS-h2490FU-7302P-128G (16C/32T)

## Slide 36: 您的應用環境: 檔案大小決定cache hit 或直接存取SSD
大於RAM
寫入Disk
回覆完成, 傳輸結束
當測試檔案 512 GB , 6個連線都讀寫, 由於總讀寫量 3072 GB 大於NAS RAM時, 所有IO會完全直接寫入SSD.
SSD陣列直接存取的效能表現
寫入NAS
iSCSI w/o dedup |  | 
 | IOPS throughput | CPU loading
循序讀取512K (MB/s) | 9,235 | 85%
循序寫入512K (MB/s) | 4,344 | 64%
隨機讀取-4K (IOPS) | 235,000 | 71%
隨機寫入-4K (IOPS) | 145,000 | 71%
iSCSI w/ dedup (檔案完全不同) |  | 
 | IOPS throughput | CPU loading
循序讀取512K (MB/s) | 5,500 | 63%
循序寫入512K (MB/s) | 3,755 | 68%
隨機讀取-4K (IOPS) | 200,000 | 69%
隨機寫入-4K (IOPS) | 105,000 | 58%
TS-h2490FU-7302P-128G
TS-h2490FU-7302P-128G (16C/32T)

## Slide 37: 您的應用環境: 檔案大小決定cache hit 或直接存取SSD
測試檔案 4 GB, 即使6個連線都讀寫, 由於總讀寫量 24 GB仍小於NAS RAM size時, 會寫到memory後就回報寫入完成, 也就是cache hit.
可以得到相對較高的效能表現
TS-h2490FU-7232P-64G
小於RAM
後續再 寫入Disk
回覆完成, 傳輸結束
寫入NAS
iSCSI w/o dedup |  | 
 | IOPS/throughput | CPU loading
循序讀取512K (MB/s) | 12738 | 67%
循序寫入512K (MB/s) | 7947 | 84%
隨機讀取-4K (IOPS) | 345,000 | 92%
隨機寫入-4K (IOPS) | 194,000 | 92%
iSCSI w/ dedup (檔案完全不同) |  | 
 | IOPS/throughput | CPU loading
循序讀取512K (MB/s) | 14113 | 50%
循序寫入512K (MB/s) | 6328 | 89%
隨機讀取-4K (IOPS) | 341,000 | 83%
隨機寫入-4K (IOPS) | 122,000 | 78%
TS-h2490FU-7232P-64G (8C/16T)

## Slide 38: 您的應用環境: 檔案大小決定cache hit 或直接存取SSD
當測試檔案 256 GB , 6個連線都讀寫, 由於總讀寫量 1536 GB 大於NAS RAM時, 所有IO會完全直接寫入SSD.
SSD陣列直接存取的效能表現
寫入Disk
回覆完成, 傳輸結束
寫入NAS
大於RAM
iSCSI w/o dedup |  | 
 | IOPS/throughput | CPU loading
循序讀取512K (MB/s) | 6314 | 85%
循序寫入512K (MB/s) | 2783 | 80%
隨機讀取-4K (IOPS) | 177,000 | 83%
隨機寫入-4K (IOPS) | 137,000 | 88%
iSCSI w/ dedup (檔案完全不同) |  | 
 | IOPS/throughput | CPU loading
循序讀取512K (MB/s) | 3040 | 59%
循序寫入512K (MB/s) | 2391 | 86%
隨機讀取-4K (IOPS) | 165,000 | 85%
隨機寫入-4K (IOPS) | 84,000 | 83%
TS-h2490FU-7232P-64G
TS-h2490FU-7232P-64G (8C/16T)

## Slide 39
QuTS hero 作業系統

## Slide 40: 採用ZFS檔案系統的QuTS hero： 最佳化全快閃儲存的作業系統
TS-h2490FU出貨搭載的QuTS hero 作業系統採用企業級的ZFS檔案系統，提供全快閃儲存所需的數據完整性、安全性與儲存效率。QuTS hero 內建多種災難復原工具與具備了虛擬機工作站、容器工作站，讓應用程式能直接高速儲存在本機上的數據。
數據效率
數據保護
數據完整性
災難復原
即時線上壓縮 & 線上重複資料刪除利用率
大幅擴充全閃存使用壽命
PB容量輕易擴充, 輕易運用
ZFS 秒拍快照, 智慧定義保留快照數量
多種的 RAID 保護方式
WORM (一寫多讀) 的特殊數據防護
數據自我修復
COW機制防止斷電意外的資料損壞
SnapSync 即時區塊級差異備份同步
Snapshot Replica 區塊級多版本差異備份
HBS 檔案級多版本差異備份
Notes: 色系調整，太黑

## Slide 41
數據效率

## Slide 42: 強大的在線資料縮減技術 – 能大幅延長 SSD 的使用壽命
透過資料減量來大幅減少 SSD 的寫入次數，ZFS 檔案系統也因此成為 All Flash 系統的最佳搭配夥伴。
ZFS 檔案系統的重複數據刪除與壓縮功能
A
C
B
D
Deduplicated Data
A
C
B
D
A
C
B
D
Original Data
SSD Pool
Write
Write to SSDs as sequential as much as possible.
Compression
Deduplication
Compressed Data
A
C
B
D
A
C
B
D
必須在資料寫入前減量才有用

## Slide 43: 儲存池超額配置 (Over Provisioning) 改善空間破碎化,優化系統的性能表現 (SSD對應小區塊讀寫情境)
Pool free space
Pool free space
1. Move Data C, Move Data B, then Data A
2. Free the space for writing Data E
無OP
A
B
C
D
A
B
C
D
F
G
H
I
F
G
H
I
E
Pool free space
Pool free space
Reserved
space
Reserved
space
1. Write Data E to reserved space, return ok. 2. Move Data I to keep same reserved size.
E
有OP
E
10%
10%

## Slide 44: 寫入聚合 (write coalescing)強化寫入效能
QuTS hero 作業系統採用 QNAP 研發的 Write Coalescing (寫入聚合) 演算法，可將零散而隨機寫入的數據進行循序整理，並合併寫入區塊，進而減少 I/O 數量。

## Slide 45
數據保護

## Slide 46: 高達65536張的快照(Snapshot) 每小時拍 1 張快照，1 天 24 張，可維持長達 7 年的多版本保護
快照管理員: 基於共用資料夾來進行快照功能操作。
使用[還原指定的資料夾/指定檔案]，[複製資料夾快照] 和 [還原資料夾快照]。
  iSCSI LUN
  快照
  共享資料夾
  快照
NAS 最大快照數量 65,536
共用資料夾的快照
LUN 的快照

## Slide 47: 更安全的數據保護 Triple Parity & Triple Mirror
即使遇到3顆硬碟同時損壞的異常, 也能維持RAID正常運作 (3組奇偶校驗資訊的冗餘容錯)
3份完全相同內容的鏡射容錯, 提供給您3倍的保護能力.
Er
Dq
Cp
B1
A1
Disk 1
E1
Dr
Cq
Bp
A2
Disk 2
E2
D1
Cr
Bq
Ap
Disk 3
Ep
D2
C1
Br
Aq
Disk 4
Eq
Dq
C2
B2
Ar
Disk 5
Triple Parity
A4
A3
A2
A1
Disk 1
A4
A3
A2
A1
Disk 2
A4
A3
A2
A1
Disk 3
Triple Mirror

## Slide 48: 對應各種RAID組態,QNAP All Flash系統會自動偵測啟用QSAL專利技術, 提供預防SSD發生同時損害的機制
PM 手繪草圖說明, 再協助微調圖示
對應RAID 5 / 6 / 50 / 60 / TP這幾種的SSD RAID Pool, 將會預設自動啟用.
QSAL 專利 動態分布
(預計於2020 Q4支援)​

## Slide 49: 專用的WORM (一寫多讀) 功能
WORM 適用於特殊機關應用, 用於避免修改已保存資料的需求。 啟用此功能後，共用資料夾的數據只允許寫入並讀取, 使用者不能再進行修改或刪除，以確保資料的唯一性。
  Compliance Mode : 完全不能刪除資料夾，只能卸載儲存池並刪除後才能移除資料
  Enterprise Mode : 只能透過 QuTS hero UI 或 SSH登入使用QCLI 指令來刪除共享資料夾

## Slide 50
數據完整性

## Slide 51: 強大的資料自我修復能力
ZFS RAID
Application
ZFS RAID
Application
ZFS RAID
Application
能避免系統運行中的原始數據損壞

## Slide 52: COW (copy on write) 機制 免除意外斷電時的煩惱問題
原始block數據結構
修改資料時 COW新區塊
寫入完成後將區塊重新指向
刪除舊block資料
ZFS 並不是使用傳統的日誌系統來保護中繼資料，因為它並不需要就地檔案更新.
COW的機制在ZFS上寫入或修改數據時，新數據將被寫入不同的空區塊，而不是修改舊數據區塊。 會到寫入完全完成後，ZFS 將metadata指向新位置，最後才刪除舊區塊來釋放磁碟空間。 過程中即使遇到意外也完全不會影響到既存的原始資料。

## Slide 53
災難復原

## Slide 54: 並一次提供三階段的備份方式 : 給您最齊全的資料備援保護
RPO : 即時性 / 隨時隨地
RPO : 每天 / 週期性
RPO : 每小時 / 24小時 / 365天
HBS 3 : 檔案類型, 多版本控制
實現備份321的最佳工具
Snapshot & Replica:
區塊層級, 多版本控制, ZFS提供最輕負載量的快照, 完全不影響儲存效能
Snapsync: 區塊層級, 讓系統始終維持一份在最新狀態的資料副本

## Slide 55
儲存空間擴充

## Slide 56: 超大容量的 SAS 12Gb/s JBOD 儲存擴充
TL-R1620Sep-RP
TL-R1620Sep-RP
  SAS HBA 擴充卡(選購)
 | SAS-12G2E | QXP-820S-B3408 | QXP-1620S-B3616W
SAS晶片 | Broadcom SAS3008 | Broadcom SAS3408 | Broadcom SAS3616W
PCI 匯流排 | PCIe3 x8 | PCIe3 x8 | PCIe3 x16
IOPS | 1X | 1.2X | 1.8X
Bandwidth | 6,000 MBs | 6,850 MBs | 13,700 MBs
埠數 | External 8 port | External 8 port | External 16 port
連接頭 | 2 x SFF8644 | 2 x SFF8644 | 4 x SFF8644
產品狀態 | 馬上購買! | 2020/Q4 即將上市 | 
*以上數據為規格參考值，實際效能與搭配的主機、外接擴充櫃以及硬碟有關
  每台主機均可支援串接八台 QNAP SAS JBOD
    REXP-1620U-RP/REXP-1220U-RP
    TL-R1220Sep-RP/TL-R1620Sep-RP; 預計於Q4/2020上市)
  每台主機支援高達128顆硬碟，1~2PB 的原始儲存空間(raw capacity)

## Slide 57: 全新 QNAP SAS 12Gb/s 儲存擴充卡
QXP-820S-B3408
採用 Broadcom SAS 3408 控制晶片
外接8埠SAS 12Gb/s訊號
2 x SFF-8644 SAS 12Gb/s寬埠
1.2倍的 IOPS (相較前代SAS-12G2E)
QXP-1620S-B3616W
採用 Broadcom SAS3616 控制晶片
外接16埠SAS訊號
4 x SFF-8644 SAS 12Gb/s寬埠
預計2020 第三季上市

## Slide 58: 突破想像的巨量儲存 : 全快閃高速運算 + 擴充海量資料 是進行大數據分析 / 邊緣運算 / AI 推論的最佳資料載體
Deep Learning
它家的200TB 不夠放
單一資料夾大小上限達 PB等級 => 才放得下龐大的資料母體
Data
Model building
Parameter adjustment
Model validation

## Slide 59
高速擴充周邊

## Slide 60: Fibre Channel SAN 32Gb & 16Gb 儲存方案
適用於 NAS ，高速且經濟實惠的 QNAP FC 高速擴充卡
* 不支援安裝於 Windows/Linux 主機
隨附 Optical FC 收發器
QXP-32G2FC
雙埠 32Gbps FC 擴充卡
QXP-16G2FC
雙埠 16Gbps FC 擴充卡
TRX-32GFCSFP-SR
  32Gb/16Gb/8Gb
TRX-16GFCSFP-SR
  16Gb/8Gb/4Gb
注意：光纖線材為選購配件．

## Slide 61: QNAP 雙埠 40GbE 擴充卡
LAN-40G2SF-MLX
採用 Mellanox ConnectX®-3 Pro 網路晶片
2 x 40GbE QFP+ 網路埠
支援 iSER/RoCE 卸載能力 (2020 Q4 推出)
須搭配 QSFP+ 40GbE 網路線
晶片 散熱模組

## Slide 62: QNAP 雙埠 25GbE 擴充卡
QXG-25G2SF-CX4
採用 Mellanox ConnectX®-4 Lx 網路晶片
2 x 25GbE SFP28 網路埠 (相容 10GbE/1Gb)
支援 iSER/RoCE 卸載能力 (2020 Q4 推出)
須搭配 SFP28 25GbE 網路線或 光纖模組
晶片 散熱模組

## Slide 63: QNAP 雙埠 10GbE 擴充卡
QXG-10G2SF-CX4
採用 Mellanox ConnectX®-4 Lx 網路晶片
2 x 10GbE SFP+ 網路埠
支援 iSER/RoCE 卸載能力 (2020 Q4 推出)
須搭配 SFP+ 10GbE 網路線或 TRX-10GSFP-SR-MLX 光纖模組
晶片 散熱模組

## Slide 64: QDA-UMP U.2 NVMe 轉 M.2 NVMe 轉接盒

## Slide 65
TS-h2490FU
24-bay U.2 NVMeSSD all flash array(AFA) enterprise NAS
©2020著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。 檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。​