## Slide 2
企業級 SAS 12Gb/s expander JBOD、一機多用途: Windows / Linux 伺服器與 NAS 儲存空間擴充支援 (QTS / QuTS hero )
  4 x SAS 12Gb/s SFF-8644 寬埠
  Windows Server 2019 認證
  提供 Windows 版本的 QNAP JBOD Manager 狀態監控工具軟體
  提供 CLI 文字命令列介面操作，設定方式靈活運用
  NAS 支援儲存池空間擴充與最多 16 台 JBOD 串接
彈性化的接線方式，效能與容錯樣樣有

## Slide 3: SAS 全雙工12Gb/s，頻寬倍增與效能激增
單條線材總可用頻寬
 | 線材 | QNAP 料號
 | SAS 12Gb/s SFF-8644 Mini-SAS HD 線材 | CAB-SAS05M-8644 CAB-SAS10M-8644 CAB-SAS20M-8644 CAB-SAS30M-8644
 | SAS/SATA 6Gb/s Mini-SAS SFF-8088 線材 | CAB-SAS05M-8088 CAB-SAS10M-8088 CAB-SAS20M-8088 CAB-SAS30M-8088
 | USB 3.2 Gen1線材 (5Gb/s) | Type A to C: CAB-U35G02MAC CAB-U35G10MAC
 | USB 3.2 Gen2線材 (10Gb/s) | Type A to C: CAB-U310G10MAC Type C to C: CAB-U310G10MCC
SATA / eSATA
SAS 6Gb/s
SAS 12Gb/s
USB 3.2 Gen2
USB 3.2 Gen1
USB 3.2 Gen2 x2
48Gb/s
24Gb/s
10Gb/s
6Gb/s
5Gb/s
20Gb/s
4 x 12Gb/s
4 x 6Gb/s

## Slide 4: 高穩定度、高效能、高可靠性 的 SAS SSD 與 HDD
 | SAS SSD | SAS HDD | SATA SSD | SATA HDD
價格/TB(美金) | $$$$ | $$$ | $$ | $
轉速 | --- | 最高 15000 | --- | 最高 7200
容量 | 最大至 15.36TB | 最大至 18TB | 最大至 4TB | 最大至 18TB
平均故障間隔MTBF | 2.5M 小時 | 2.5M 小時 | 2M 小時 | 1.2M 小時
工作環境 | 密集應用 | 密集應用 | 低負擔或中等負載 | 低負擔或中等負載
匯流排速度 | 12 Gb/s | 12 Gb/s | 6 Gb/s | 6 Gb/s
延遲 | 最低 | 較低 | 較低 | 較高

## Slide 5: 支援 Windows Server 與 QNAP NAS 的 12-bay 與 16-bay SAS 12Gb/s JBOD 儲存擴充裝置
TL-R1620Sep-RP
內建 Broadcom®
SAS expander，一條 SAS 線材就可以連接多顆 SAS 硬碟，輕鬆擴展儲存空間
16 Bay
TL-R1220Sep-RP
12 Bay

## Slide 6: TL-R1220Sep-RP / TL-R1620Sep-RP 正面介紹
電源按鍵
狀態指示燈
風扇錯誤指示燈
金屬托盤與鎖頭
硬碟狀態指示燈
TL-R1620Sep-RP
TL-R1220Sep-RP
主機連線指示燈
隨附兩把金屬鑰匙
隨附 0.5公尺 Mini-SAS HD 線材
(P/N: CAB-SAS05M-8644)
內建蜂鳴器警示功能

## Slide 7: 支援 3.5 吋與 2.5 吋 SAS & SATA HDD / SSD
2.5-inch HDD / SSD
3.5-inch HDD
STEP 01
STEP 02
STEP 03

## Slide 8: TL-R1220Sep-RP / TL-R1620Sep-RP 背面介紹
備援式電源供應器
TL-R1620Sep-RP: 2 x 550W
TL-R1220Sep-RP: 2 x 300W
8cm 智慧型散熱風扇
TL-R1620Sep-RP: 3
TL-R1220Sep-RP: 2
4 x Mini-SAS HD
SFF-8644 SAS 寬埠
JBOD 位址顯示器
(1~9, a-g*)
TL-R1620Sep-RP
TL-R1220Sep-RP
高 x 寬 x 深 (88.65 x 482.2 x 423.8 mm)
高 x 寬 x 深 (131.3 x 482.2 x 425.3 mm)
4 x 48Gb/s = 192Gb/s
*僅支援 QNAP NAS．10 組以上顯示功能預計於 NAS 4.5.2/h4.5.2 作業系統正式支援．

## Slide 9: 企業級關鍵應用儲存所需的極致效能 頻寬聚合，連線頻寬達 96Gbps 或更高
TL-R1220S-RP/TL-R1620Sep-RP 搭載 28nm 低工耗 SAS35x28R SAS Expander 控制器，可安裝 12 顆 12/ 6Gbps SAS/SATA HDD 或 SSD，其具備 4 個 12 GB/s SAS 3.0 (x4 Lane) SFF-8644 SAS 寬連接埠 (Wide Port)。QNAP NAS 主機安裝 PCIe SAS 擴充卡，可透過雙埠頻寬聚合與鏈狀串接多台 TL-R1220S-RP，讓所有串接 JBOD 皆達到最高 96Gbps 連線頻寬。
TL-R1220S-RP/TL-R1620Sep-RP 搭載 28nm 低工耗 SAS35x28R SAS Expander 控制器，可安裝 12 顆 12/ 6Gbps SAS/SATA HDD 或 SSD，其具備 4 個 12 GB/s SAS 3.0 (x4 Lane) SFF-8644 SAS 寬連接埠 (Wide Port)。QNAP NAS 主機安裝 PCIe SAS 擴充卡，可透過雙埠頻寬聚合與鏈狀串接多台 TL-R1220S-RP，讓所有串接 JBOD 皆達到最高 96Gbps 連線頻寬。
低工耗 Broadcom SAS35x28R SAS Expander 控制器
可安裝 12 或 16顆 12/ 6Gbps SAS/SATA HDD 或 SSD
其具備 4 個 12 Gb/s SAS 3.0 (x4 Lane) ，SFF-8644 SAS 寬連接埠 (Wide Port)，每埠最高可達 48Gb/s，總頻寬高達 192Gb/s。
Windows 或 NAS 主機安裝 PCIe SAS 擴充卡，可透過雙埠頻寬聚合與鏈狀串接多台 TL SAS JBOD，讓所有串接 JBOD 不僅具有進階斷線保護，更能達到 96Gbps 連線頻寬。
TL-R1220S-RP/TL-R1620Sep-RP

## Slide 10: SAS DataBolt™ 頻寬優化技術為 6Gb/s SSD/HDD 提供高達12Gbps 的總傳輸速度
Broadcom® SAS DataBolt™ 線路頻寬優化技術，提供智慧型資料緩衝功能 EDFB (End Device Frame Buffering) 可將資料傳輸到多個硬碟，當資料自主機傳輸至 TL-R1220Sep-RP / TL-R1620Sep 時，既使 JBOD 搭載 6Gb/s 的硬碟或 SSD，皆可使用獨有的高速資料緩衝區以達 12Gbps 高速傳輸速度，讓您透過現有的 6Gb/s 硬碟基礎架構實現兩倍、達 SAS 12Gb/s 的速度優勢，大幅提升超過 50% 的資料傳輸量和 IOPS 效能。

## Slide 11: MiniSAS HD 線材 48Gb/s 串接， NAS 最高支援16台裝置
QNAP
TL / REXP
SAS JBOD
安裝 SAS
控制卡
Windows Server
或 NAS
*實際支援裝置數量依照作業系統、線材及JBOD有所差異，請依照各作業系統規範或JBOD規範為準
直接透過 Mini-SAS HD 線串接
…
QTS 4.5.1+ /QuTS hero h4.5.1+ 最高支援 16 台 QNAP SAS JBOD
48Gb/s
SFF 8644-8644 Mini-SAS HD SAS 12Gb/s 線材
48Gb/s

## Slide 12
擴充
Windows Server
的儲存空間

## Slide 13: 在 Windows Server 安裝 Broadcom SAS 擴充卡或 SAS RAID 控制卡
48 Gb/s
支援串接多台
TL SAS JBOD
SFF 8644 對 8644
Mini-SAS HD SAS 12Gb/s 線材
48Gb/s
Windows Server
Server 安裝
Broadcom
SAS 擴充卡
與 QNAP JBOD Manager 監控軟體
最高 4 條線材連接達 192Gbps 高頻寬
單一主機最大可支援的 JBOD 數量與容量上限會因作業系統而異．

## Slide 14: Windows Server 搭配 QNAP JBOD Manager 廣泛支援 Broadcom SAS 擴充卡與 TL JBOD 串接
Broadcom model | MegaRAID 9380-4i4e | SAS 9300-8e | SAS 9305-16e | SAS 9500-8e | MegaRAID 9580-8i8e | SAS 9400-8e
RAID support | 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60 | Non-RAID HBA | Non-RAID HBA | Non-RAID HBA | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 and 60 | Non-RAID HBA
Port | 4 + 4 ports (1 x SFF-8644 1 x SFF-8643) | 8 ports (2 x SFF-8644) | 16 ports (4 x SFF-8644) | 8 ports (2 x SFF-8644) | 8 + 8 ports (2 x SFF-8644 2 x SFF-8643) | 8 ports (2 x SFF-8644)
PCI Express | x8 PCI Express 3.0 | x8 PCI Express 3.0 | x8 PCI Express 3.0 | x8 PCI Express 3.0 | x8 PCI Express 4.0 | x8 PCI Express 3.1
Manufacturer Information | Site URL | Site URL | Site URL | Site URL | Site URL | Site URL

## Slide 15: Windows Server 專屬監控管理工具: QNAP JBOD Manager
裝置狀態
即時掌握 TL-R1220Sep-RP & TL-R1620Sep-RP 的資訊，包含健康狀況、系統溫度、風扇轉速、連線狀態、多路徑 (Multipath I/O, MPIO) 狀況與 Zoning 種類。 設定裝置溫度警示:

## Slide 16: QNAP JBOD Manager 支援硬碟分區 (Drive-bay zoning) 設定，讓多台 server 共用單台 JBOD
硬碟分區 (Zone Setting)
SAS Zoning 設定，可將 JBOD 切分為多個區域 (Zones)，讓您的伺服器主機可存取特定分區硬碟。
備註： (1) Utility僅提供基本的對切 Zone設計, 如需切分4 / 8個分區, 可透過CLI 標準命令介面進行切分。
(2) H/W RAID直接對磁碟進行管控, 因此將無法使用Zoning設定。
主機 1
主機 2

## Slide 17: QNAP JBOD Manager 提供磁碟狀態及定位
磁碟狀態訊息
提供所有磁碟的型號容量及基本 S.M.A.R.T訊息，及對其定位(閃爍以便IT進行區分更換)

## Slide 18: QNAP JBOD Manager 顯示裝置連接拓樸圖 快速掌握裝置數量與連線狀態
接續拓樸圖 (Topology)
您可於設定好後自動產生清晰可視的串接拓樸圖，讓您快速掌握串接的裝置及連線狀態。
備註：此功能僅能支援 Broadcom SAS HBA, Broadcom RAID card 由於原廠的架構因素, 無法顯示拓樸狀態.

## Slide 19: 強勢支援 VMware datastore 使用 大幅擴充虛擬化伺服器主機容量
VMware datastore
透過 Broadcom LSI SAS HBA，可輕易將 SAS JBOD 接上VMware伺服器，直接將磁碟轉換VMFS給Vmware擴充容量。

## Slide 21: 支援 CLI 標準文字命令列介面， 彈性進階管理 JBOD
支援標準文字命令列介面 (Command Line Interface)
您可使用電腦以實體線路透過 Console 埠連接
TL-R1220Sep-RP 與 TL-R1620Sep-RP，並使用標準文字命令列介面 (CLI) 對 SAS JBOD 進行設定與配置 (例如：設定 SAS Zoning 切分為 8 個區域)，讓您不用透過網路也可輕鬆管理。
備註：登入命令介面 (CLI) 前，您需要輸入密碼。預設密碼為 00000000 (8 個 0)。
Nickname | [xxx] | Nickname : xxx
Route table read | rtr [d¦z¦dz] | Default display enabled entries with a nonzero SAS address d include disabled entries z include entries with a zero SAS address dz display all entries"
Display info for all Phy | phyinfo [help¦edfb¦power] [up¦<PhyNum(D)>] | - no arguments displays default output - 'help' displays detailed help information - 'edfb' subcommand displays EDFB info - 'power' subcommand displays power mgmt info - 'up' filters to display connected phys only - 'cable' subcommand displays cable mgmt info - <PhyNum> is a valid phy index and filters the output to display info about that phy
Display or reset all phy counters | counters [config¦event¦reset] | - no arguments displays phy error counters and generic broadcast counters - 'config' subcommand displays phy event configuration - 'event' subcommand displays phy event counters - 'reset' subcommand resets all phy counters

## Slide 22
擴充
QNAP NAS
的儲存空間

## Slide 23: QNAP QXP SAS 介面擴充卡， 替 NAS 新增雙埠/四埠 SAS 12Gb/s 介面
QXP-1620S-B3616W
Broadcom®
SAS controller
PCIe Gen3 x16
四 埠 SAS 12Gb/s
QXP-820S-B3408
PCIe Gen3 x8
雙 埠 SAS 12Gb/s

## Slide 24: QNAP NAS 專用 QXP 雙埠/四埠 SAS-3 12Gb/s 擴充卡規格
*連接埠為 Wide-port，含四組SAS訊號
**僅支援被動線材(Passive cable)，QNAP提供0.5M/1M/2M/3M長度的線材可另選購
 | SAS-12G2E | QXP-1620S-B3616W
SAS controller | Broadcom SAS3008 | Broadcom SAS3616W Tri-mode
Tri-mode | 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, and PCIe (NVMe)* up to 8.0 GT/s | 
Ports | 8 external | 16 external
Connectors | Two (x4) SFF-8644 | Four (x4) SFF-8644
Host Bus Type | PCIe Gen 3 x8 | PCIe Gen 3 x16
Dimensions | 129.65 x 68.9 mm | 149.65 x 68.9 mm
Warranty | 1-Year Limited | 
Cable Support | CAB-SAS05M-8644, CAB-SAS10M-8644, CAB-SAS20M-8644, CAB-SAS30M-8644 | 
 | QXP-820S-B3408 | QXP-1620S-B3616W
SAS 控制器 | Broadcom SAS3408 | Broadcom SAS3616W Tri-mode
支援模式 | 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA up to 8.0 GT/s | 
SAS 埠 | 2 x external Mini-SAS HD | 4 x external Mini-SAS HD
連接器介面 | SFF-8644 | SFF-8644
PCIe 頻寬 | PCIe Gen 3 x8 | PCIe Gen 3 x16
尺寸 | 129.65 x 68.9 mm 半高 | 149.65 x 68.9 mm 半高

## Slide 25: 半高式設計與附贈多款擋版適用各式機箱
QXP-820S-B3408
附贈全高擋板與NAS 專用平面擋板
129.65 mm
68.9 mm
預裝半高擋板
PCIe Gen 3 x8 介面

## Slide 26: 半高式設計與附贈多款擋版適用各式機箱
QXP-1620S-B3616W
附贈全高擋板與NAS 專用平面擋板
149.65 mm
68.9 mm
預裝半高擋板
PCIe Gen 3 x16 介面

## Slide 27: 往前相容舊款 QNAP REXP SAS JBOD 系列
REXP-1210U-RP
REXP-1610U-RP
SAS 6Gb/s JBOD 擴充櫃
SAS 12Gb/s JBOD 擴充櫃
REXP-1220U-RP
REXP-1620U-RP
NAS 支援混接各式 TL 與 REXP SAS JBOD

## Slide 28: 新舊世代 QNAP SAS JBOD 比較
 | TL-R1620Sep-RP | REXP-1620U-RP | REXP-1610U-RP | TL-R1220Sep-RP | REXP-1220U-RP | REXP-1210U-RP
Bay數 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
硬碟介面 | 2.5“/3.5” SAS 12Gbps, SAS/SATA 6Gbps | 2.5“/3.5” SAS 12Gbps, SAS/SATA 6Gbps | 2.5“/3.5” SATA 6Gbps | 2.5“/3.5” SAS 12Gbps, SAS/SATA 6Gbps | 2.5“/3.5” SAS 12Gbps, SAS/SATA 6Gbps | 2.5“/3.5” SATA 6Gbps
SAS 埠 | 4 x SAS 12Gbps 4x寬埠 (SFF-8644) | 3 x SAS 12Gbps 4x寬埠 (SFF-8644) | 3 x SAS 6Gbps 4x寬埠 (SFF-8644) | 4 x SAS 12Gbps 4x寬埠 (SFF-8644) | 3 x SAS 12Gbps 4x寬埠 (SFF-8644) | 3 x SAS 6Gbps 4x寬埠 (SFF-8644)
尺寸(HxWxD) | 3RU, 131.3 x 482.2 x 425.3 mm | 3RU, 130 × 442.4 × 528.3 mm | 3RU, 130 × 442.4 × 528.3 mm | 2RU, 88.65 x 482.2 x 423.8 mm | 2RU, 88 x 439 x 520 mm | 2RU, 88 x 439 x 520 mm
硬碟托盤 | 鑰匙可鎖式 | 按壓式固定 | 按壓式固定 | 鑰匙可鎖式 | 按壓式固定 | 按壓式固定
適用滑軌 (另購) | RAIL-B02 | RAIL-A03-57 | RAIL-A03-57 | RAIL-B02 | RAIL-A03-57 | RAIL-A03-57
全新上市
全新上市

## Slide 29: NAS QTS / QuTS hero 4.5.1 開始支援 新款 TL SAS JBOD
TL SAS JBOD 系列如同 REXP SAS JBOD 系列，均可以在儲存與快照總管中被監控管理. 由於不經過外接 RAID 晶片，因此相比 TR-002/TR-004 / TR-004U RAID DAS 系列，能支援更多 QTS / QuTS hero 本機磁碟管理功能。
機箱與 QTS 磁碟資訊監控
S.M.A.R.T 資訊測試
希捷納斯狼磁碟健康管理
磁碟壞軌掃描
磁碟安全抹除功能
磁碟讀寫效能測試
查詢相容於 TL SAS JBOD 的 NAS 機型
https://www.qnap.com/compatibility-expansion
Notes: NAS QTS / QuTS hero 4.5.1 支援 TL JBOD

## Slide 30: NAS 可連接最高 16 台 JBOD， 大幅擴充 NAS 內部儲存容量
開啟儲存與快照總管 > 進入儲存 / 快照
選擇建立 >
新儲存池或新磁碟區
RAID & 儲存池
TL SAS JBOD 的所有磁碟均可被儲存與快照總管所識別，再配置成 RAID 組態的儲存池。
注意: 單一資料夾上限為 1PB．

## Slide 31: 輕鬆在 QTS / QTS hero 建立儲存空間
由於使用 QNAP 軟體 RAID，將支援所有本機具備的 RAID 操作，可使用 RAID 遷移、擴充，且較大 Bay 數機種如 TL-R1220Sep-RP 更可使用 RAID 50/60 等。
開啟儲存與快照總管 > 進入儲存 / 快照
選擇建立 / 擴充 >
儲存池或磁碟區
選擇 TL 系列 JBOD 並指定
RAID 類型即完成建立
TL SAS JBOD 系列可直接被用於擴充本機及其他機箱上的儲存空間。
當 TL 系列 JBOD 裝置接上時，將作為外接儲存裝置顯示，透過三步驟將其變更為 NAS 擴充儲存空間。

## Slide 32: 彈性擴充 NAS 儲存、或作為備份空間
TL 系列 JBOD 可有效作為 QNAP NAS 擴充空間並可擴充 NAS 本機儲存持的空間。支援所有一般儲存池可做的操作，或建立快照備份任務將磁碟區及 LUN 的快照備份到 TL JBOD。
基於軟體 RAID 的架構， TL JBOD 系列適合在同一NAS 平台上做固定的擴充裝置。
應用情境
TS-h1683XU-RP
作為 NAS 擴充儲存空間存放檔案
作為快照保險庫備份本機快照
TL-R1620Sep-RP
TS-h1683XU-RP

## Slide 33
Demo

## Slide 34
推薦的接線方式

## Slide 35: QNAP SAS 12Gb/s 各種長度線材選購配件
CAB-SAS05M-8644
SFF 8644-8644
0.5 公尺
SAS 12Gb/s
Mini-SAS HD SFF-8644 對 8644 SAS 12Gb/s 線材
CAB-SAS10M-8644
SFF 8644-8644
1 公尺
SAS 12Gb/s
CAB-SAS20M-8644
SFF 8644-8644
2 公尺
SAS 12Gb/s
CAB-SAS30M-8644
SFF 8644-8644
3 公尺
SAS 12Gb/s

## Slide 36: TL SAS JBOD 搭配 SAS 卡 支援備援與效能提升的多種接線方式
無多路備援
無效能提升
無多路備援
有效能提升
有多路備援
有效能提升
有多路備援
有效能提升
SAS JBOD #1
SAS HBA
SAS JBOD #2
SAS JBOD #4
SAS JBOD #5
SAS JBOD #6
SAS JBOD #7
SAS JBOD #8
SAS JBOD #1
SAS JBOD #2
SAS JBOD #3
SAS JBOD #4
SAS JBOD #1
SAS JBOD #3
SAS JBOD #1
SAS JBOD #3
SAS HBA
SAS HBA
SAS HBA
SAS JBOD #3
SAS JBOD #2
SAS JBOD #4
SAS HBA
SAS JBOD #2
SAS JBOD #4
單一主機最大可支援的 JBOD 數量與容量上限會因作業系統而異．
NAS 支援最多 4 層 JBOD 垂直連接
Notes: WinServer / Vmware 都對external JBOD數量 & Capacity都有上限值

## Slide 37: 搭配 4 個 SAS 外接埠的擴充卡， 可連接 16 台 JBOD 共 4.6PB 的原始儲存空間
QNAP NAS透過擴充一張QXP-1620S或兩張SAS-12G2E，搭配一般串接方式，連接最高16台SAS JBOD獲得4.6PB的原始儲存空間。
*以 SAS 硬碟單顆最大容量計算: 單顆18TB x 16台 x 16bay = 4.6PB
無多路備援
無效能提升
SAS JBOD #1
具備 4 個 mini SAS-HD 埠
的 SAS HBA
SAS JBOD #2
SAS JBOD #3
SAS JBOD #4
SAS JBOD #5
SAS JBOD #6
SAS JBOD #7
SAS JBOD #8
SAS JBOD #9
SAS JBOD #10
SAS JBOD #11
SAS JBOD #12
SAS JBOD #13
SAS JBOD #14
SAS JBOD #15
SAS JBOD #16
NAS 支援最多 4 層 JBOD 垂直連接
單一主機最大可支援的 JBOD 數量與容量上限會因作業系統而異．

## Slide 38: 支援備援與效能提升的推薦接線方式
請幫忙畫成一串4台, 4x4 = 16台JBOD
有多路備援
有效能提升
SAS JBOD #1
SAS HBA
SAS JBOD #2
SAS JBOD #3
SAS JBOD #4
SAS JBOD #5
SAS JBOD #6
SAS JBOD #7
SAS JBOD #8
SAS JBOD #9
SAS JBOD #10
SAS JBOD #11
SAS JBOD #12
SAS JBOD #13
SAS JBOD #14
SAS JBOD #15
SAS JBOD #16
SAS JBOD #1
SAS JBOD #2
SAS JBOD #4
SAS JBOD #3
有多路備援
有效能提升
SAS HBA
SAS JBOD #1
有多路備援
有效能提升
SAS HBA
頻寬最高可達
4 x 48Gb/s
=192Gb/s
NAS 支援最多 4 層 JBOD 垂直連接
單一主機最大可支援的 JBOD 數量與容量上限會因作業系統而異．

## Slide 39: 成為企業堅實的後盾，提供長達 5 年保固
5 年標準保固
TL-R1220Sep-RP &
TL-R1620Sep-RP 出貨時即
享有五年標準保固
QNAP 隨產品售出後的保固服務
保固期間內正常使用情況下的維修、零件更換均免費 (消耗品與配件除外)