## Slide 2
今日主題
市場獨家規格造就熱烈反應
QuRouter OS 新功能發表
集聚三大優勢於一體的新世代路由器
雙 10GbE 使用方式
在 QHora-301W 免訂閱啟用 SD-WAN

## Slide 3: 市場獨家規格造就熱烈反應

## Slide 4
八支隱藏式天線支援最新 Wi-Fi 6 (802.11ax)
雙 10GbE 高速路由
多點快速組建私網: QNAP SD-WAN QuWAN
簡易操作的 QuRouter OS
用戶喜愛的獨家規格

## Slide 5: QuRouter OS 有感提升您的網路使用體驗

## Slide 6: 啟用 160MHz 頻寬讓無線網速更上一層樓
支援 2x2 160MHz 頻寬，提供最高 2.4Gbps 理論值無線網速
讓您輕鬆享受無線 Ultra-HD 串流追劇追比賽不卡卡
無線電競出招超順暢，無線資料備份喝杯咖啡就完成！
＊＊使用 CE,IC,NCC,TELEC, OFCA 安規認證的地區皆可開啟 160MHz 頻道

## Slide 7: 啟用 WiFi WPA3/OWE 讓您的 QHora-301W 提供更安全加密的資料無線傳輸
QHora-301W
Internet
Server
PC

## Slide 8: 開啟 UPnP 讓各種服務應用一鍵聯網
在 NAT 下如視訊娛樂、遊戲機和智慧裝置等可透過 UPnP 通訊協定自動與防火牆溝通，進而建立 Port Forwarding 功能。用戶無需設定，裝置就可自動相互聯網。
提供 UPnP 服務清單，讓您完全掌握連接埠開通狀態。
可在需求較高的網路安全環境，將UPnP 功能關閉。
QHora-301W
Internet
UPnP
Notes: 讓各網絡裝置不經人手設定，就能自動互相連接及溝通。通用隨插即用(UPnP)功能支援多種類別裝置，包括網絡印表機、互聯網閘道及消費者電子裝置等。
家庭自動化、列印、圖片處理、音訊 / 視訊娛樂、廚房裝置、汽車網路和公共集會場所的類似網路。它可以充分發揮 TCP/IP 和網路技術的功能，不但能對類似網路進行無縫連線，而且還能夠控制網路裝置及在它們之間傳輸資訊。在 UPnP 架構中沒有裝置驅動程式，取而代之的是普通協議。
問：什麼是 UPnP？
答：通用即插即用 (UPnP) 是一種用於 PC 機和智慧裝置（或儀器）的常見對等網路連線的體系結構，尤其是在家庭中。UPnP 以 Internet 標準和技術（例如 TCP/IP、HTTP 和 XML）為基礎，使這樣的裝置彼此可自動連線和協同工作，從而使網路（尤其是家庭網路）對更多的人成為可能。
通用隨插即用（英語：Universal Plug and Play，簡稱UPnP）是由「通用隨插即用論壇」（UPnP™ Forum）推廣的一套網路協定。該協定的目標是使家庭網路（資料共享、通信和娛樂）和公司網路中的各種裝置能夠相互無縫連接，並簡化相關網路的實現。UPnP通過定義和發布基於開放、網際網路通訊網協定標準的UPnP裝置控制協定來實現這一目標。
UPnP這個概念是從隨插即用（Plug-and-play）衍生而來的，隨插即用是一種熱拔插技術。

## Slide 9: QHora-301W QoS 自動保留頻寬給重要應用
頻寬用滿時，通訊會議、串流或資料備份不中斷
透過 QuWAN Orchestrator 設定應用程式的服務等級百分比，QHora-301W 內建 DPI 引擎可自動偵測分辨應用程式，保留頻寬給重要的應用程式。
QoS
50% VoIP
30% ERP
20% File transfer

## Slide 10: 啟用 QVPN Client 接 Cloud VPN 讓您暢看世界各地區域性 Netflix
透過設定 OpenVPN 協定接上 Cloud VPN 服務，例如: ExpressVPN, CyberVPN, NordVPN 等，將網路導向跨區域的 VPN Server，讓您輕鬆觀看跨區域影集和新聞
免除單台 PC 設定 VPN，一台 QHora-301W 一次搞定家庭各裝置 VPN 上網
Cloud VPN Server
QHora-301W
OpenVPN
** QVPN Client 和 QuWAN 僅能擇一啟用

## Slide 11: 在 WAN 設定 DNS
手動設定符合您特殊需求的 DNS 服務
讓上網環境更快速與客製化
Notes: 最主要的原因，就是這些代管服務可以設定的紀錄筆數通常不多，如果要增加的話，通常必須額外付費，甚至根本就無法增加！對於有需要設置大量 subdomain 或 MX Record 的人來說，自己架設 DNS Server 是比較省事的方法，尤其如果自己擁有一台有一定穩定度的實體主機，在系統可以負荷的前提下，多架這個服務也是無傷大雅。

## Slide 12: 指定 myQNAPcloud DDNS 的連線路徑
可選擇靜態 IP 或指定 WAN口

## Slide 13: 更多新功能 Coming soon...
傳統 Site to Site VPN 設定
讓 QHora-301W 可與其他路由器或雲服務商建立 VPN 連線
IPv6 網路支援
許多國家, 例如日本,中國已廣泛使用 IPv6
VLAN on WAN 以及 IPTV 設定
更多符合不同 ISP 服務的網路架構

## Slide 14: 所有中小企業或家庭辦公室路由器需求功能 皆在 QuRouter OS
規格 | 系統狀態與管理 | 操作模式 | 存取控制 | 安全性 | QVPN | 有線網路管理 | 系統設定 | QuWAN SD-WAN 服務
QHora-301W | 裝置連線狀態 WAN 狀態 無線狀態 | 無線路由器模式 存取點 (AP) 模式 | 家長控制 網域名稱系統 (DNS) 過濾和內容過濾 | 通訊協定防火牆（TCP、UDP、ICMP、TCP+UDP） IP 位址的防火牆規則 連接埠轉發和網路位址轉譯 (NAT) UPnP | OpenVPN、L2TP 和 QBelt（QNAP 專屬) 確保遠端安全存取 用戶端 IP 集區配置 VPN 用戶端管理 連線記錄 具備 VPN Server 和 VPN Client 的角色 | WAN 連接埠設置和使用的建議方式 WAN/LAN 連接埠設置 網路連接埠連線狀態 IEEE 802.3Q 虛擬區域網路（支援有線及無線連線） IPv4 路由管理 myDDNS | 重新啟動、重設、備份、音訊警示 本機帳號、QNAP ID、遠端管理 USB 設定：FTP 伺服器、裝置使用者、USB 運用 | 選擇組織、地區、網站、裝置名稱和裝置角色 最大通道規模 30 QuWAN QoS

## Slide 15: QuRouter OS 的無線網路設定
規格 | Wi-Fi AP (Wi-Fi 6) | 無線網路管理
QHora-301W | 雙頻 5G (2475Mbps): 4x4 (80MHz), 2x2 (160MHz) 2.4G (1182Mbps): 4x4 (40MHz) | 支援 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) 支援 MU-MIMO 支援雙頻（2.4GHz 和 5GHz）存取點的頻帶操縱 傳輸功率（高、中、低） 頻寬為 20/40/80/160 MHz 動態頻率選擇 (DFS) 頻道（自動、自訂） RTS/CTS（要求傳送／清除傳送）功能 雙頻 2.4G 和 5G 設定 訪客無線 IEEE 802.3Q 虛擬區域網路（支援有線及無線連線） 智慧連線 SSID 和密碼設置 無線保護的存取（WPA2-PSK、WPA-PSK + WPA2-PSK、WPA-Enterprise、 WPA2-Enterprise, WPA3, OWE） 支援 IEEE 802.11r 快速漫遊 無線排程 無線保護設置 (WPS) 無線用戶端連線狀態和封鎖清單

## Slide 16: QuRouter 軟體架構
Orchestrator
VAP (Multiple SSID)
QRouter OS
2.4G/5G Wi-Fi 6 AX3600
Dual 10GbE Ethernet Ports
9.4Gbps Forwarding Rate
Linux kernel
AQR 113C
IPQ8072A
QCN5054
NAT offload
MU-MIMO
OFDMA
Crypto Engine
USB Mgmt
Wi-Fi 6
L2 Networking
L3 Networking
QuWAN SD-WAN
802.1Q VLAN
Static Routing
Protocol Base Firewall
FTP Server
Ipsec VPN HW Acceleration

## Slide 17: 企業級無線網路設定
QHora-301W 提供 VAP（虛擬 AP）功能，最多可運行 6 個虛擬 AP。 每個 VAP 都有自己的 SSID 和訪問權限且可歸類於不同的 VLAN 群組
VLAN 群組同時切分無線和有線網路，方便透過防火牆設定區隔企業不同部門以及訪客網路的權限使用
VAP 群組 1 (智慧連線)
SSID: Family (2.4G & 5G)
VAP 群組 2
SSID: Work_1F (2.4G)
SSID: Work_2F (5G)
VAP 群組 3
SSID: School (2.4G)
SSID: School (5G)
VLAN 10
QHora-301W
VLAN 20
VLAN 30

## Slide 18: Demo QuRouter OS

## Slide 19
QHora-301W
集聚三大優勢於一體的
新世代路由器

## Slide 20: 新世代路由器必須具備 Wi-Fi 6
高速傳輸
市場新裝置皆開始支援 Wi-Fi 6
2020 年開始多數筆電和行動裝置相繼支援 Wi-Fi 6
1200 Mb/s
867 Mb/s
單 160MHz 頻寬比對
Wi-Fi 5
Wi-Fi 6
藉由 OFDMA、MU-MIMO 及 BSS Coloring 等技術的革命性結合
WiFi 6 技術提供更高的網路容量以及降低流量密集環境的延遲現象

## Slide 21: 八根隱藏式全域天線
優勢
不只 Wi-Fi 5 有內建天線，QHora-301W 提供 Wi-Fi 6 的內建天線
擺放方便，符合家庭設計風格
提供穩定效能，用戶無需自行調整天線角度
大幅度覆蓋平面範圍

## Slide 22: 高速無線網路
大幅增加同時連網的設備數量
IoT 智慧家庭的必備利器
5GHz
160 MHz
80 MHz
2.4GHz
20 MHz
40 MHz
理論值最高吞吐量 AX3600
5G (2475Mbps): 4x4 (80MHz), 2x2 (160MHz) 2.4G (1182Mbps): 4x4 (40MHz)
最高支援頻寬達 160MHz (頻道即將開放於使用 CE,IC,NCC,TELEC 以及 OFCA 安規認可的國家）
Notes: 改 3600

## Slide 23
符合 TR-398 的高規格實驗室造就高無線效能
點對點測試
多個 Client 測試

## Slide 24: 無線傳輸效能 802.11ax / 5G
160MHz
80MHz
2x2 Throughput
(Mbps)
1800
1700
1600
1500
2x2 Throughput
(Mbps)
1000
900
800
700
Tx
Rx
1700
(Mbps)
1600
(Mbps)
Tx
Rx
900
(Mbps)
850
(Mbps)

## Slide 25: 新世代路由器必須具備雙 10GbE
QHora-301W 具備雙 10GbE
提供高達 9.6 Gbps 的 NAT 路由
支援高速內外網傳輸
滿足商務大檔案異地備份的需求
QHora-301W
ＷＡＮ
ＬＡＮ

## Slide 26: 新世代路由器必須提供 SD-WAN 服務
在 QHora-301W 免費訂閱 QNAP SD-WAN (QuWAN) 快速多點組建私有網路保護資料傳輸安全
無負擔啟用
無需額外購入VPN 組網設備
自動多點組網
支援網路優化確保連線品質
中央管理
彈性拓墣
QuWAN Orchestrator 中央管理系統，所有設定一次搞定
Notes: 對比傳統 vpn 所需要的東西

## Slide 27: QuWAN 是一個完整的 SD-WAN 服務
提供企業 IT 管理人一個簡易、快速、安全且高效的網路連線架構
可快速與多分點辦公室建立組網，且具備雲端管理和網路優化功能
QVPN
QVPN
自動組網
QHora-301W
QHora-301W

## Slide 28: 雲端平台解決多台設備管理問題
機台地理位置
一覽所有機器連線狀態
同時執行各項參數設定
圖像化使用介面
01
02
03
04
管理平台即時通知

## Slide 29: QHora-301W 硬體配置
Wi-Fi 啟用狀態燈
10GbE 網路狀態燈
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x 1 GbE Ports (1000/100/10Mbps)
2 x 10 GbE Ports
(10G/5G/2.5G/1G/100M)
8 x 5dBi
隱藏式天線
1GbE 網路狀態燈
狀態燈
電源燈
12V DC 輸入
電源
WPS
重設按鈕
可彈性設定為 WAN

## Slide 30: 強大的性能
使用 Hawkeye v2 IPQ8072A 四核心 2.2GHz 64-bit 處理器
可快速處理 10G 吞吐量的網路傳輸
2.2GHz
64-bit
Quad-core
RAM
1GB
1GB 系統內存
可同時長時間支援更多連線用戶，物聯網時代必備利器
4GB eMMC Flash Storage
在 QHora-301W 提供多功能服務 ex, QVPN, SD-WAN
Notes: Qualcomm cpu page

## Slide 31: 無風扇設計 靜靜地幫您串起每一台裝置
安靜的高效能路由器，是家庭工作者最佳的好夥伴
無風扇採用獨特的通風結構，使 QHora-301W 能夠在 0-40°C 的工作溫度範圍內保持穩定的吞吐效率

## Slide 32: 硬體規格
規格 | QHora-301W
網路埠(RJ45) | 4 x RJ-45 1GbE (可設定 WAN/LAN) 2 x RJ-45 10GbE (10G/5G/2.5G/1G/100Mbps, 可設定 WAN/LAN)
天線 | 8 支 5dBi 隱藏式天線
處理器 | Qualcomm IPQ8072A Hawkeye 2 四核心 2.2 GHz 64-bit CPU
記憶體 | 1GB RAM
快閃記憶體 | 4GB eMMC
無線網路 | 雙頻 AX3600 5G (2475Mbps): 4x4 (80MHz), 2x2 (160MHz) 2.4G (1182Mbps): 4x4 (40MHz) WPS 按鍵
安裝支架 | VESA 75 x 75 mm
無風扇設計 | 在 0-40C 工作溫度範圍內保持一致的系統性能
SD-WAN 最多 VPN 通道數量 | 30

## Slide 33
雙 10GbE 高速傳輸
符合您所有使用情境

## Slide 34: 情境一: 雙 10GbE 皆為 LAN 傳輸
1G WAN
多個內網設備
10G LAN
10G LAN
一個 1GbE WAN, 兩個 10GbE LAN
高速 10G 路由的內網傳輸
加速內網文件影片存取和資料共享
Wi-Fi 6

## Slide 35: 情境二: 一個10GbE WAN 和一個 10GbE LAN
10G LAN
台北
10G WAN
10G LAN
紐約
10G WAN
在跨辦公室間提供高速 10G 內外網 VPN 傳輸
跨分點異地備份，同步作業和資料分享的必備利器

## Slide 36: 情境三 : 多 WAN 整合使用
雙1G WAN
多個 ＬＡＮ 使用者
10G LAN
10G LAN
兩個 1GbE WAN
透過 WAN 頻寬聚合，故障轉移和負載平衡以及靈活的靜態路由進行外網優化，提高跨 WAN 的數據傳輸效率
自動多點組建私網
Wi-Fi 6

## Slide 37
在 QHora-301W 免費訂閱 QNAP SD-WAN
QHora-301W 不僅僅是一台強勁的路由器
啟用 QuWAN 後更是超乎您的想像

## Slide 38: 快速自動組建內網
有效率的多點組網保護資料安全
只要將 QHora-301W 連接到 QuWAN Orchestrator 就可在同企業中與上百分點辦公人員組建私有網路
*** VPN 連線通道數量最多為 30
材料編輯人員
使用材料運算軟體開發
影像或圖檔
材料製造站點
分享素材
分享素材
分享素材
德國
日本

## Slide 39: 彈性拓墣設定 - Mesh VPN
多點組網讓網路流量不需都經過 HQ，像是 File Transfer 和 VoIP 可以直接在分點辦公室之間溝通傳輸，增加效率
使用 Hub 方式組網的 QＨora-301W 建議使用 Public IP
如使用 Private IP 做 Hub 請確認上層路由器的 UDP Port 7788, 4500, 500, 5555 有通 (** 功能於 QuWAN Orchestrator 2.1 版本後支援)
Hub 連線角色可自動和企業中所有地區的 Hub 組成 Mesh VPN
HQ
分點辦公室
Mesh
QHora-301W
分點辦公室
分點辦公室

## Slide 40: 彈性拓墣設定 - Hub & Spoke
適合需求大型且快速延展的網路架構
Edge 之間資料交換必須經過 Hub
僅有 Private IP 的 QHora-301W 可使用 Edge 角色連線
Edge
Hub
Edge
QHora-301W
QHora-301W

## Slide 41: QuWAN Network Topology
China Domain
Global Domain
組 織
Hub & Spoke
Site
Site
Edge
Edge
Site
Site
Site
Site
Hub
Hub
Hub
Hub
Mesh
Site
Site
Site
Site
Hub
Hub
Hub
Hub
Mesh
Site
Site
Edge
Edge
Hub & Spoke
專 線
基於中國法規的考量，將 QuWAN 網路分為全球區與中國區
全球區和中國區兩個 Domain 之間的專線須由客戶自行與中國電信公司申請的專線做設定連網
專線
重慶
北京
日本
美國
*** 專線設定將於 2021 Q3 支援
Notes: Inter domain link 拉開明顯一點

## Slide 42: 實際網路拓墣圖

## Slide 43: QuWAN 功能與優勢
自動組建私有網路
網路優化
雲端管理
免費訂閱
圖像化管理介面
網路安全防護

## Slide 44: 頻寬聚合使用增加傳輸速度
採用頻寬融合技術加速網路傳輸。
提供更快速的大檔案異地備份、遠端掛載檔案和資料分析處理。
10 G
QＨora-301W
QＨora-301W
10 G
ISP WAN 2
頻寬融合使用
ISP WAN 1

## Slide 45: 網路備援
多線路自動備援讓協同作業不中斷。
雲端管理平台即時顯示警示與通知管理人員。
Qhora-301W
Qhora-301W
ISP WAN 2
ISP WAN 1
10 G
10 G

## Slide 46: 網路負載平衡
ISP WAN 2
ISP WAN 1
透過 Multipath TCP (MPTCP) 技術自動偵測當下的網路抖動，延遲，和封包丟失狀況讓每一個封包走最佳的網路途徑至目的地，以此達到智慧路由和傳輸不中斷的連線
透過多 WAN 分配流量維持長時間高效率的傳輸
10 G
QHora-301W
網路狀態佳！
ISP WAN 2
網路狀態欠佳！

## Slide 47: 多設備透過 QVPN 一鍵接入 SD-WAN 網絡
多設備安裝 QVPN Client
透過 QBelt 協定連入 SD-WAN 網路存取內網資料
QVPN Client
QVPN Client
QVPN Client
Qbelt
Qbelt
Qbelt
QHora-301W
QHora-301W
QHora-301W
** QVPN Server 和 Client 僅能擇一啟用
** 啟用 QuWAN 時，不可同時啟用 L2TP 協定於 Server

## Slide 48: 啟用 QuWAN 便可透過雲端平台管理 QHora-301W
雲端管理平台 QuWAN Orchestrator
至 quwan.qnap.com 並使用 QID 登入即可透過雲端平台一覽 QHora-301W 設備，網路和 VPN 連線狀態，企業拓墣，連線方式且同時也可遠端偵錯
Orchestrator
QHora-301W
QHora-301W
QHora-301W

## Slide 49: 一覽組織所有幾器的地理位置

## Slide 50: 裝置網路狀態

## Slide 51: QHora-301W 流量報告

## Slide 52: 一覽企業層級網段的分配

## Slide 53: 在 QHora-301W 快速啟用 QuWAN
僅需要選取組織, 區域和連線角色，您的 QHora-301W 就可與組織中其他 QuWAN 設備組網