## Slide 1
SnapSync : 災害時データ復旧ソリューションを実現
QSAL : 複数のSSDが同時にTBWに到達することを防止

## Slide 2: 議題
h4.5.2 での
最新の変更点
01
ライブデモ
02
推奨モデル
04
QuTS hero : 総括
03

## Slide 3: h4.5.2 の最新の変更点

## Slide 4: SnapSync –災害時データ復旧のためのバックアップ、 データ保護ソリューションを高い費用対効果で実現
Normal
Primary NAS
Secondary NAS
Disaster Recovery
( RPO=0 )
本番サーバー (VMware / Windows DFS / Proxmox... etc.)
Real-time SnapSync
Direct Connected via 25GbE
SnapSyncのスケジュール：5分～60分
リアルタイム SnapSync RPO=0
10GbE (around 1000MB/s, decreased by 10~15%)
10GbE (around 1150MB/s)
Normal
Primary NAS
Secondary NAS
Snapshot send
by Schedule

## Slide 5: 災害発生時の対処方法
(2-A) 仮NAS IPで再マウントする
本番サーバー
Mount Target = 192.168.100.200
Primary NAS
192.168.100.100
Secondary NAS
192.168.100.200
本番サーバー
災害が発生した場合
NAS (共有ストレージ)
(1) SnapSyncタスクの削除
SnapSync実行中は共有フォルダへのアクセスが制限されますが、SnapSyncタスクを削除すると、フォルダへのアクセス設定が復元されます。
(2-B) 待機中のNASのIPを
元々プライマリNASに設定していたIPに変更
Secondary NAS
192.168.100.200 =>192.168.100.100
または
注: VMware SRM による災害発生時処理自動化は、将来バージョンにてサポート予定です。
!

## Slide 6: Realtime SnapSync の構成に関する ベスト プラクティス
リアルタイム SnapSync を有効にした後
Primary NAS
Secondary NAS
本番サーバー
Real-time SnapSync
Direct Connected via 25GbE
SnapSync有効時の10GbEパフォーマンス (10～15%程度低下し1000MB/s)
Primary NAS
Secondary NAS
本番サーバー
Direct Connected via 25GbE
SnapSync 保護前
NAS (共有ストレージ)
10GbE (1150MB/s)
設定のベストプラクティス
Secondary NASのI/O性能は、Primary NASと同等である必要があります。
干渉を避け、遅延を減らすために、2つのネットワークを直接接続することを推奨します。(長距離伝送の場合、レイテンシは5ms以下、最大でも10msを超えることはできませんが、そうでない場合はスケジュールSnapSyncの使用をご検討ください）
QNAP 25GbEを推奨（本番サーバーとの転送速度より速い程度）
QES NAS SnapSync から QuTS hero NAS もサポート
QNAP ラボのテスト環境:
IO モード: 同期 = 標準、ブロック サイズ = 128K、
ジャンボ フレーム (MTU) = 9000
10GbE

## Slide 7: DR バックアップと CDM (コピーデータ管理)
Snapshot
clone
VMware
Hypervisor Host
SnapSync
イーサネット
スイッチ
CDM
LUN
LUN
DR
LUN
本番サーバー
メインのセットアップ
DR & 分析サーバー

## Slide 8: SnapSyncのメリット
データ保持、トランザクション、マルチバージョン要件
信頼性とプラットフォーム
コストとネットワーク帯域幅の削減: 組み込みの圧縮/送信用重複除去
コスト効率
リアルタイム サイクリング - ダウンタイムを短縮し、データの損失を防ぎます
最小の RPO
本番サーバーに影響を与えずにデータ分析を行うためのCDM (Copy Data Management)。
データの独立性と
一貫性
企業データの移行とコピーのために大量のデータを簡単に配布
柔軟性と拡張性
SnapSync

## Slide 9: QSALテクノロジー(特許取得済み): 複数のSSDが同時にTBWに到達することを防止
SSD RAID 5 / 6 / 50 / 60 / TP (Triple Parity) の場合、標準設定としてQSALは自動的に有効になります。
QSAL
dynamic distribution
QSAL(QNAP SSD Anti-wear Leveling)
SSDの寿命が50％を切ると、SSD OP(Over Provisioning)を動的に調整し、各SSDの寿命制御を実施。特定のSSDがTBWに到達した時点で、十分なリビルド時間を確保し、RAIDの破損を回避することが可能

## Slide 10: QTSと同様に、h4.5.2でも新しい100GbEアダプター、SR-IOV機能、アップデートされたSNMPモジュールに対応
SR-IOV仮想化ネットワーク
100Gbps超高速ネットワーク QXG-100G2SF-E810
更新されたSNMPモジュール
VM
VF Driver
VM
VF Driver
VM
VF Driver
Virtual Function
Virtual Function
Virtual Function
Virtual Ethernet Bridge + Classifier
NAS OS
NIC
MIB
Get or set MIB objects values
Host Running NMS Application
Managed
Device
SNMP Agent
SNMP Agent
Respond or send notifications

## Slide 11: ZFSの構造に関する考察: メモリサイズとストレージプール性能の関係について
より良いパフォーマンスを得るためには、ストレージプールの数に対して、
適切なメモリ量を搭載してください。
エントリーモデルのTS-h973AXでの参考データ
35TB程度のHDDプールを作成 各メモリサイズ設定でパフォーマンスを測定
RAM
Used Storage size (TB)

## Slide 13: QuTS hero : 総括

## Slide 14: QuTS hero: 最高のユニファイドハイブリッドストレージ
クラウド対応
データの自己修復
仮想化対応
SSD対応
TBW/DWPD
Linux + ZFS
65,536
スナップショット
最も手頃な価格の
ハイブリッドストレージ
Unified

## Slide 15: QuTS hero : ハイライト
QuTS heroは、ファイル システム チェック（FSCK）を必要としなくなりました。ZFS ミラー レイヤ、COW（書き込み時のコピー）により、データの整合性を維持できます。
データ効率
インライン圧縮とインライン重複排除により、ストレージをより有効に活用することができます。
ZIL & L2ARC
書き込み結合
プールオーバープロビジョニング
データの整合性
データ保護
安定性と拡張性
アプリ
ネイティブの ZFS スナップショット機能により、保証されたスナップショットの柔軟な定義が可能
ほぼ無制限の 65,536 個のスナップショット (フォルダー/LUN をサポート)
SnapSync
より多くの RAID タイプが利用可能
WORM (write once read many)​
エンタープライズ レベルの安定性を実現する ECC RAM 対応モデルを提供
SSD/HDDの寿命予測サービスを提供
PB レベルのストレージ スペースに簡単に拡張できます。
すべてのアプリ、VM、コンテナをサポートします。vRouter/ vFirewallを簡単に導入でき、nginx/ httpd/ mangoDB/ redis/ ShadowSocksなどの人気パッケージが利用可能です。

## Slide 16
01
Chapter
データ効率

## Slide 17: 強力なデータ削減
インライン データ重複排除
インライン重複排除はブロックベースで、データがストレージへの書き込み時に実行されます。これにより、ストレージの使用量が大幅に最適化され、ストレージの容量要件が大幅に削減されます。
インライン データ圧縮
インライン圧縮は、物理的なストレージスペースを節約し、I/O帯域幅とメモリ使用量を向上させ、システム全体のパフォーマンスを良好にします(オフィスドキュメント等圧縮率が高いファイルが中心の場合)
Thin 共有フォルダ /
Thin LUN
シンプロビジョニングをデフォルトとし、利用ニーズに応じて動的にサイズを調整可能。これまでにない効果的なスペース利用を実現します。

## Slide 18: 書き込みを減らす = SSD の耐久性を高めること
インライン重複排除圧縮機能を備えた
ZFS ファイル システム
SSDに直接書き込む必要があるデータサイズやパターンを減らすことができるので、オールフラッシュやSSDのストレージとの組み合わせに最適です。
A
C
B
D
Deduplicated Data
A
C
B
D
A
C
B
D
Original Data
SSD Pool
可能な限りシーケンシャルに
ドライブに書き込み
圧縮
重複排除
Compressed Data
A
C
B
D
A
C
B
D
書き込み時のインライン処理でのみ実施
重複排除の要件:
最小 16 GB の RAM
64GB 以上の RAM を推奨
書き込み

## Slide 19: 電力損失時の保護を提供 : L2ARCキャッシュとZIL
レイヤー2 Adaptive Replacement Cache
: (L2ARC) ​
SSD 読み取りキャッシュに最適
大規模な「ハイブリッド」キャッシュ
読み取りパフォーマンスの強化
ZFS Intent Log: (ZIL)
SSD 書き込みログに最適​
書き込みデータの整合性 (COW)
データ書き込みに対する電力損失保護を提供
SSD Read Cache
RAID 1
Mirror
RAM Read Cache
ARC
L2ARC
ZIL
Disk
Storage Pool
SSD write journal

## Slide 20: Write Coalescing : ランダムアクセスを改善します
QNAP独自のWrite Coalescingアルゴリズムにより、すべてのランダム書き込みをシーケンシャル書き込みに変換し、I/Oを削減します。

## Slide 21: プールオーバープロビジョニング: 断片化されたプールの パフォーマンスを向上させます（HDDに大きなブロックが書き込まれた場合）
w/o OP
w/ OP

## Slide 22: プールのオーバープロビジョニング: 断片化されたプールの パフォーマンスを向上させます（HDDに大きなブロックが書き込まれた場合）
w/o OP
w/ OP

## Slide 23: マルチエディターによる共同作業をサポート
バックアップ (重複排除と BBR を使用)
マルチユーザー共同編集
DaVinci Resolve + PostgreSQL を使用
FCPX およびモーション エディタの
ライブラリ
Adobe Creative Suite の
プロジェクト
AWS
Azure
TVS-h1288X
10G
1G
QSW M1208 12 ポート 10GbE マネージド スイッチ
LACP

## Slide 24: 複数のユーザーがNASに直接接続し ファイル共有や動画編集が可能
10G
Thunderbolt 3
QXP-T32P
デュアルポート Thunderbolt 3 カード

## Slide 25
02
Chapter
データ保護

## Slide 26: 新しいRAIDでストレージプールを作成
静的ボリュームは QuTS heroでは 非サポート
高度なRAID タイプを利用するには、 ストレージプールが必須
Here RAID 5 = ZFS RAIDz1, RAID 6 = ZFS RAIDz2, TP = Triple Parity = ZFS RAIDz3

## Slide 27: より安全な RAID タイプ: トリプルパリティ & トリプルミラー
3台のハードディスクが同時に破損した場合でも、RAID上のデータが保護されます (3セットのパリティ情報の冗長許容)
3セットの同一データで冗長性を確保することで、3倍の保護性能を発揮します。
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4
Disk 5
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Er
Dq
Cp
B1
A1
Disk 1
E1
Dr
Cq
Bp
A2
Disk 2
E2
D1
Cr
Bq
Ap
Disk 3
Ep
D2
C1
Br
Aq
Disk 4
Eq
Dq
C2
B2
Ar
Disk 5
Triple Parity
A4
A3
A2
A1
Disk 1
A4
A3
A2
A1
Disk 2
A4
A3
A2
A1
Disk 3
Triple Mirror

## Slide 28: 容量拡張方法について(QTSと条件異なります)
QuTS heroのZFS RAID拡張方法はQTS EXT4と異なり、ディスク追加によるオンライン拡張はできません。
1～2個の空きベイ/スロットのみホットスペアとして使用可能。
複数のスロットを予約。一度にHDDを追加してRAIDを構成。複数のRAIDを構築することで全体の容量を拡張します。
RAID 5
RAID 5 + RAID 5
Capacity Upgrade |  | QuTS hero | QTS
 | Add disk to online expansion | X | V
 | Add entire RAID to Storage Pool | V | V
 | Replace Disks one by one | V | V
 | JBOD expansion | V | V
将来の容量拡張のニーズに対応できるように、十分なディスク スロットを予約するか、拡張 JBOD を検討して、容量の増加に対する需要を満たす必要があります。

## Slide 29: スナップショット保護 (65,536)
共有フォルダのスナップショット
スナップショット マネージャー は共有フォルダー毎に動作。 [クローン]、[復元]、[フォルダーの復元] をサポート
  iSCSI LUN Snapshot
  Shared Folder Snapshot
NAS 最大スナップショット
65,536
LUN スナップショット

## Slide 30: WORM (Write Once Read Many times)
WORMは、保存データの改ざんを避けるために使用されます。この機能を有効にすると、共有フォルダー内のデータは読み込みのみ可能で、削除や変更はできないため、データの整合性が確保されます。
エンタープライズ モード:
QuTS hero UIまたはSSHコマンド（QCLI）で共有フォルダーを削除します。
コンプライアンス モード:
データを削除する場合は、ストレージプールをオフラインにして、プールを削除する必要があります。

## Slide 31: Three-layer バックアップ ソリューション: 最も完全なデータ バックアップ保護を提供します
HBS 3: ファイル レベルのマルチバージョン管理
スナップショットとレプリカ:
ブロックレベル、マルチバージョン管理で、ZFSはストレージ性能に全く影響を与えることなく、最も軽量なスナップショットを提供します。
SnapSync:
ブロックレベル、ミラーデータコピー、常に最新の状態に保ちます。
QTS 4.4.x
RPO: リアルタイム
RPO: 時間単位
RPO: 日次 / スケジュール

## Slide 32
03
Chapter
データの整合性

## Slide 33: データ化けは想像よりも頻繁に発生します
一見すると大丈夫そうですが…

## Slide 34: 気付かないデータ化け(サイレントデータ破損)と データの自己修復（チェックサム）
稼働中のシステムで発生したサイレントデータ破損を自動修復
ZFS mirror
Application
ZFS mirror
Application
ZFS mirror
Application
チェックサムとデータが一致せず、データが破損していることが判明
データコピーから正しいデータを取得
正しいデータをアプリケーションに送信し、破損したデータを自動的に修復

## Slide 35: COW（Copy on Write）により、 停電時のデータ損失を回避
もう「ファイルシステムをチェックする」
必要はありません
ZFSでは、メタデータはインプレース(同一アドレス上)で更新されることがないため、従来のようにジャーナルを使用した保護は不要です。
COW メカニズムは、書き込まれたデータを新しいブロックにコピーし、書き込み後にインデックスを新しいブロックにリダイレクトします。
オリジナルブロック構造
変更時のCOW新しいブロック
書き込み後に新しいブロックにリダイレクト
古いブロックデータを削除

## Slide 36
04
Chapter
安定性と拡張性

## Slide 37: 驚くべき大容量ストレージ: ビッグデータ分析/エッジ コンピューティング/AI 推論の最高のデータ キャリア
200TB では
足りません
膨大なデータマトリックスを保存するためには、
PBレベルの共有フォルダが必要です
Deep Learning
データ
モデル構築
パラメータ調整
モデルの検証

## Slide 38: SAS 12Gb/s JBOD 拡張
  各NASは最大16個のJBODを接続できます (REXP/TL-R1220Sep/TL-R1620Sep)
  各NASは、4.6PBの物理容量で256台のHDDドライブをサポートします
  QXP-820S/1620S SAS HBA (オプション)
TL-R1620Sep
TL-R1620Sep

## Slide 39: ECCメモリ（エラー訂正コード）の使用を推奨
Order more RAM on QNAP website
Higher reliability and data integrity
NASは、自動エラー訂正が可能なECCメモリーをサポートしています。ECCはZFSに必須ではありません。ただし、考え方のポイントとしては、これにより、ZFSが主張するデータ整合性の保証とあわせて、システム全体の整合性を担保することができます。どのようなファイルシステム上のどのようなデータストレージでも、ECC RAMの恩恵を受けることができます。

## Slide 40: SSD/HDDの寿命予測
ULINK を搭載した DA Drive Analyzer は、クラウドベースの AI を活用して、故障する前にドライブの交換を推奨することで、サーバーのダウンタイムとデータ損失から保護します。

## Slide 41
05
Chapter
アプリ

## Slide 42: より詳細なアクセス制御
14 Windows ACL アクセス制御

## Slide 43: SMB3 署名や暗号化用に高速化された AES-NI
SMB3 署名および暗号化用に高速化された AES-NI
H/W
加速度
AES
AES-NI
150 MB/s
450 MB/s
AES
AES-NI
H/W
加速度

## Slide 44: 様々なプロトコルによるローカルストレージアクセスで パブリッククラウドにアクセス可能に
様々なプロトコルをサポート
ファイルベースの CSP
オブジェクトベースのCSP
クラウドゲートウェイのHDDボリューム
ローカルサービスのSSDボリューム
SMB, AFP, NFS, iSCSI, FTP, FibreChannel, S3, WebDAV
HybridMount
VJBOD Cloud
Application Server (iSCSI Initiator)
QuObject

## Slide 45: Hyper Data Protector: 仮想マシン向けの オールインワンのアクティブバックアップソリューション
VMware、Microsoft Hyper-Vをサポート
無制限の VM バックアップとライセンス不要
アクティブバックアップソリューション
いつでも復元
Microsoft Hyper-V
Hyper Data Protector

## Slide 46: 仮想マシンとコンテナをホストする オールインワンサーバー
Virtualization Station
Container Station
Windows、Linux®、UNIX®、Android などの仮想マシンの実行をサポートします。
VM ライブ マイグレーションをサポート
QNAP の Container Station は、LXC と Docker の軽量仮想化技術を排他的に統合し、組み込みの Docker Hub レジストリからアプリをダウンロードできるようにします。
Container
Application
Application
Application
Filesystem
Filesystem
Filesystem
Container Station
Host OS
Hardware
B NAS
A NAS
A NAS
VM Service running
Shutdown
VM Service keep running
VM Live Migration to NAS B

## Slide 47
推奨モデル

## Slide 48: 推奨モデル
TS-h1683XU
16 bay (16 x 3.5”)
Intel® Xeon® E-2236 6-core 3.3 GHz
最大128GB RAM
TS-h2490FU
TVS-h12/1688X
12/16 bay (4x2.5” + 8/12x3.5”)
Intel® Xeon® W-1250 6-core 3.3 GHz
最大128GB RAM
Thunderbolt 拡張カード対応
24 bay (24 x 2.5”)
AMD EPYC 7302P 16-core 3.3 GHz
最大4TB RAM
デスクトップタイプにおける
最高のフラッグシップモデル
大容量向け
最も費用対効果の高い選択肢
10000接続/仮想化/AIに
最適なAFAモデル
QSAL
dynamic distribution

## Slide 49: QTSとQuTS hero の比較
 | QuTS hero | QTS
Filesystem | ZFS | Ext4
SSD Cache | Read cache | R/W cache / Read cache / Write cache
Inline Compression | Yes (LZ4 compression, ideal for RAW & documents) | N/A
Inline Deduplication | Yes (At least 16 GB RAM or more) | N/A
Offline Deduplication (QuDedup) | Yes (HBS) | Yes (HBS)
Power Failure Protection (Hardware) | UPS | UPS
Power Failure Protection (Software) | ZIL Copy-on-Write (Service continues after power recovery) | N/A (Risk of file system-level corruption on power-loss and system downtime required for “Check File System”)
Permission Management | Rich ACL (14 types) | POSIX ACLs (3 types) + certain special permissions
Capacity Upgrade Method | Add entire RAID / Replace Disks / JBOD Expansion | Add Single Disk / Add entire RAID / Replace Disks / JBOD Expansion
Data Integrity (Safety) | Better (Self-Healing & COW) | Standard
Overall Performance | Requires higher-performance CPU and more memory | Better
Pool Limitation | 1PB (Need more memory to handle the metadata if big pool or multiple pools) | 300TB
Recommendation SSD Configuration for Video Editing Applications | Use SSD Pools Note: Set the block size 128K when creating Folders/LUNs, and select All I/O mode. | Editing (from original/RAW files): Use SSD Pools Post Production: Enable Read/Write cache Note: Set the block size to 32K or 64K when creating Volumes, and choose “All I/O” for cache mode.

## Slide 50: QTSからQuTS heroへのデータ移行手順​
HBSを使用してsyncタスクを実行する
QTS NASからQTS hero NASにユーザー設定を移行するには、[Import/Export Users]を使用します。
HBSを使用してTS-004/TR-002（外部モード）にsyncデータを同期し、その後QuTS hero NASにデータをコピーします。
データ移行後は、QTSをバックアップストレージとして利用することができます。
QuTS hero h4.5.2
QTS 4.5.x
Sync task
TR-004
Backup task
10GbE Switch

## Slide 51
Is your best choice!
Copyright © 2021 QNAP Systems, Inc. All rights reserved. QNAP® and other names of QNAP Products are proprietary marks or registered trademarks of QNAP Systems, Inc. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.