## Slide 2: 産業用スイッチは産業シーンだけでなく、 過酷な環境でも活躍します
 | 通常のビジネスオフィスの サーバールーム | 過酷な環境
空調 | 有 | 無、もしくは不安定
電力 | 有、かつ安定供給 | 有、ただし不安定
スイッチ用のスペース | 有 | ケースバイケース
メンテナンス人員 | 有 | 多くの場合 無

## Slide 3: QSW-IM1200-8Cの新しい設計により、産業用スイッチの概念が変化。産業用スイッチがより身近に
ファンレスでデバイス上部前面にヒートシンクを装着 適切な熱設計によりファンレスとなったため、ファンによって引き起こされる熱問題を考えなくてよくなります。
フル10GbE
  10GbE SFP+ / 10GbE コンボにより、ユーザーは柔軟にコネクタを選択できます。
おなじみのQSSで管理できます
  QSSにより、ユーザーは簡単に操作でき、 素早くセットアップを完了できます。.
9〜54Vの入力電圧に対応
  不安定電力下でも心配ありません。

## Slide 4: QSW-IM1200-8Cはどのような場所で使えますか？
熱がこもりやすい場所
倉庫内のオープンエリア
屋外

## Slide 5: オープンスペースでの監視、 10GbEで制御室から各現場へ高速ネットワーク接続
3F
2F
1F
制御室
屋外監視には、ビデオ転送用の高速ネットワークが必要です。
10GbE カッパー
10GbE ファイバー

## Slide 6: スマートシティのスマートポールは、 高速データ転送のために10GbEが必要
交通制御用のスマートポールはさまざまなシステムと連携するため、制御室への高速接続も必要です。10GbEにより、すべての通信が改善します。
制御室
  信号
  カメラ
  電子掲示板
10GbE
10GbE

## Slide 7: スマートファクトリは 10GbEによりさらにスマートになります
10GbE
10GbEは複数のシステムを遅延なく接続します
  AIロボットアーム
  無人搬送車（AGV）
  無線システム
  ドア/アクセス制御
  制御室
  監視

## Slide 8: QSW-IM1200-8C ハードウェア

## Slide 9: デバイスのインターフェース
前面
背面
新しい電源入力設計
9~54vの3つのDC入力」
電源回路の保護
8 x 10GbE SFP+/RJ45
コンボポート
4 x 10GbE SFP+ ポート
ステータスLED
Power 1, Power 2
Power 3 ステータスLED

## Slide 10: 巨大なヒートシンクでファンレスを実現
ファンの信頼性を心配する必要はありません
過酷な条件での熱検証
  非自然対流下での動作温度 -30℃ ～ 45℃ (-22℉ ～ 113 ℉)
  自然対流下での動作温度 (0.5~0.7m/s ) -30℃～65℃ (-22℉ ～ 149℉)
ハウジングの動作時最高温度
  上面 76℃(169℉)
  底面 78℃(172℉)

## Slide 11: 最適化された熱設計と高品質部材
大型の熱伝導 ヒートシンク
全て個体コンデンサを 使用

## Slide 12: テストに使用した工業用温度範囲で 動作可能なSFP +モジュール

## Slide 13: QSW-IM1200-8C ソフトウェア

## Slide 14: 豊富な管理機能
VLAN
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IGMP snooping
Quality of Service (QoS)
Link Aggregation Group (LAG)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Access Control Lists (ACL)
Simple Network Time Protocol (SNTP)

## Slide 15: 使いやすいGUIデザイン
使いやすく、機能豊富
わかりやすいWebデザインにより、ユーザーは素早くセットアップできます。

## Slide 16: 複数のネットワークケーブルを使用し、 ネットワーク速度を向上
Link Aggregation (LAG)により、複数のネットワークケーブルを単一の論理ネットワークに集約できます。
10GbEを超えるネットワーク帯域を利用できます。

## Slide 17: オフィスネットワークを複数のエリアに分割
仮想ネットワーク(VLAN)により、オフィスネットワークを分割できます。
複数のネットワークを接続するためのルーティングを簡単に設定、管理できます。
従業員と来客者のネットワークを分離することができます。

## Slide 18: 必要なデバイスにのみストリーミング配信
IGMP snoopingにより、各エンドポイントデバイスからのストリーミング要求を記録
パケット損失や、誤ったストリームブロードキャストを回避

## Slide 19: 簡単にアクセス制御
Access Control List (ACL)により、詳細なアクセス制御が可能です。
セキュリティの問題を回避できます。
ACL

## Slide 20: ファームウェアバージョンのライブチェック
ワンクリックアップデート
ファームウェアバージョンの自動検出
手動更新

## Slide 21: 常に最適なルーティングで通信
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)により、常に最適なネットワークルートで通信
常に最も効率よいルートでデータ転送を行います

## Slide 22: QSW-IM1200-8Cのさらなる機能
Ethernet flow control (IEEE 802.3x) によりパケット損失を回避します。
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)により、接続されているデバイスを簡単にすることができます。
Network speed auto detect(Auto negotiation)により、異なるネットワーク速度でもデバイスを接続できます。

## Slide 23: QNAPの10GbE製品と 完全に統合されています

## Slide 24: 12ポート10GbEコンボポートにより、柔軟に展開できます
PCアップグレード 2.5G/5G/10G
NAS/Serverへの
高速ネットワーク接続
内蔵、および拡張カードによる 10G/5G/2.5G NAS
ノートパソコンのアップグレード 5G
MacBookアップグレード 10G
Base-T / SFP+
SFP+
Base-T
Base-T
Base-T

## Slide 25: 2.5/5/10GbE 搭載NAS
10GbE BASE-Tを搭載
10GbE SFP+を搭載
｜
TS-832PX
TVS-h1688X /TVS-h1288X
TVS-872XT / TVS-672XT / TVS-472XT
TS-431X3
10GbE + 2.5GbE
5GbE BASE-Tを搭載
TVS-872N / TVS-672N
2.5GbE BASE-Tを搭載
TS-h886 / TS-h686
TS-653D / TS-453D / TS-253D
TS-431P3 / TS-231P3

## Slide 26: 2.5 / 5 / 10GbE 搭載ラックマウントNAS
10GbE BASE-T & SFP+を搭載
2.5GbE BASE-Tを搭載
TS-h1283XU-RP
TS-h977XU-RP
TS-h1277XU-RP
GM-1002/1002
TVS-x72XU
TS-451DeU
TS-x73AU
TS-x53DU
TS-x32PXU
+ 2x 10GbE SFP+

## Slide 27: ネットワークの拡張： 種類豊富なPCIeネットワーク拡張カード
QXG-10G2SF-CX4
2 x SFP+
10GbE series
LAN-10G2T-X550
2 x RJ45
QXG-10G2T-107
2 x RJ45
QXG-10G1T
1 x RJ45
QXG-5G Family
5GbE series
1 x RJ45
2 x RJ45
4 x RJ45
QXG-2.5G Family
2.5GbE series
1 x RJ45
2 x RJ45
4 x RJ45

## Slide 28: ネットワークの拡張：持ち運び可能アダプタ
QNA-UC5G1T
RJ45 NBASE-T
4 speed : 5G/2.5G/1G/100M
USB 3.2 Gen 1
https://www.qnap.com/en/product/qna-uc5g1t
USBで接続するだけでPC/ノートパソコンを10GbE高速ネットワーク対応に
QNA-T310G1T
10GbE NBASE-T port
5 speed: 10G/5G/2.5G/1G/100M
Thunderbolt 3
https://www.qnap.com/en/product/qna-tb-10gbe
Thunderboltで接続するだけでPC/ノートパソコンを10GbE高速ネットワーク対応に
Notes: QSW-308