## Slide 2: 中小企業および大企業の 大容量データストレージのニーズ
会社の内部データ共有
中小企業、教育機関、 サーバースペースやラックルームのないスタジオ
限られた予算で ITセットアップデータストレージ

## Slide 3: エンタープライズストレージは、 将来の拡張ニーズを考慮する必要があります
10GbE
NASの購入の際には、将来の拡張性を考慮しなければなりません
ストレージの拡張
ネットワーク拡張
システムパフォーマンスのアップグレード

## Slide 4: TS-873AeU、TS-873AeU-RPの機能
30cm/12インチの奥行
2 x M.2 2280 PCIeスロット
1 x PCIe Gen 3 x8
30cm / 12インチの浅い奥行の シャーシは、市場に出回っている ほとんどのキャビネットをサポートします
初期システム構成の際にNAS OSを選択
内蔵2ポートM.2 PCIe Gen 3 x1スロットでNVMe SSDキャッシュの ランダムアクセス速度を加速
高速拡張カードのさまざまな アプリケーションに対応する 1x PCIe Gen 3x8スロット
QTSおよびQuTS hero

## Slide 5: TS-873AeU、TS-873AeU-RP 30cm/12インチ 浅い奥行のシャーシの利点
30％の大幅な軽量化。
単一電源または 冗長電源オプション
30cm/12インチの 浅い奥行のシャーシ設計で、より多くのキャビネットや場所に簡単に設置できます
一般に、2Uラックマウントサーバーは重く、
市場では18インチ以上の奥行です。 単一電源とデュアル電源の両方を備えた TS-873AeUシリーズは、重量を30％削減し、 奥行をわずか30cm/12インチに短縮して 配置と移動を容易にしました。

## Slide 6: 30cm/12インチのショートデプスシャーシ
12.7cm
29.7cm
シャーシは30%短くなっており、セットアップや輸送が簡単
8.9cm
48.2cm
30cm/12インチと短い シャーシは、市場のほとんどの キャビネットをサポート
市場の2UラックマウントNASとの比較
30%以上 の削減

## Slide 7: TS-873AeUシリーズの ショートデプスシャーシNASの使用シナリオ
30cm/12インチのショートデプス設計のTS-873AeUシリーズは、サーバールームまたは 奥行き12インチの標準キャビネットに設置できます。 オフィス、スタジオ、教育機関などへの設置に適しています。
さまざまなANSI/EIA-RS-310-D標準19インチキャビネットとの互換性
オプションのスライドレールまたは奥行18インチを超えるキャビネット用の 2Uカンチレバー固定シェルフ。
オプションの奥行が12〜18インチのキャビネット用2Uカンチレバー固定シェルフ。
キャビネットの奥行が12インチ未満の場合は、少なくとも20kgの重量に対応する 2Uカンチレバー固定シェルフを選択できます。 ケーブルの配線と放熱のために十分なスペースがあることを確認してください。
2Uカンチレバー固定シェルフを選択する場合、シェルフは最小20kgの重量と 30cm/12インチの奥行のシャーシに対応している必要があります。
オプションのQNAP RAIL-B02レールキットは、奥行が18インチを超えるキャビネットに、前面および背面の四角い穴で取り付けることができます。
すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 製品名および会社名の使用は、その会社との提携またはその会社による承認を意味するものではありません。

## Slide 8: ビジネス向けの経済的な デュアル2.5GbE高速ネットワークポート
2 x 2.5GbE
デュアル2.5GbE(2.5G/1G) 高速ポート
前世代の1GbEネットワーク速度は、もはや基本的な エンタープライズストレージのニーズを満たしていません。 そのため、TS-873AeUシリーズNASには、標準で デュアル2.5GbEネットワークが装備されており、 ポートトランキングネットワークアグリゲーションにより 最大5Gbpsのデータ伝送を提供します。

## Slide 9: Type-CおよびType-Aを備えた 4x USB 3.2 Gen 2高速10Gbpsポート
USB 3.2 Gen 2ポート
2x Type-C、2x Type-A
4ポート 10Gbps
高速USBポート
容量拡張またはバックアップのためにUSB JBODに 接続することに加えて、市場における他のNASよりも スムーズなファイル転送体験を提供します。 NASにPCIeグラフィックカードがインストールされている場合、USBインターフェースをキーボードとマウスに接続して 直接操作および監視することや、PCとして使用することが できます。さまざまな状況におけるニーズを満たすのに十分なUSBポートがあります。

## Slide 10: ECCメモリをサポート (Error Correcting Code)
TS-873AeU、TS-873AeU-RPシリーズはECCメモリをサポートし、 シングルビットエラーを自動的に検出して即座に修正
システムは最大64GBのメモリに対応
NASには、デフォルトで4GBの非ECCメモリが プリインストールされています。
ECCメモリと非ECCメモリモジュールを 同時に使用することはできません。
信頼性の高いメモリと データ破損の回避

## Slide 11
ハードウェア
TS-873AeU
8ベイショートデプスラックマウントNASシリーズ

## Slide 12: 正面図
電源スイッチ
LEDインジケーター:
システムステータス、ネットワーク、USB拡張、ディスク
エアインテークホール
エアインテークホール
ディスクスロット
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 13: 背面図
2 x 2.5GbEポート
4 x USB 3.2 Gen 2 (2 x type-A、2 x type-C)
1 x PCIe Gen 3 x 8
2 x 300W
250W
TS-873AeU-4G
TS-873AeU-RP-4G

## Slide 14: 2U NASの比較
 | TS-873AU-4G(-RP) | TS-873AeU-4G(-RP)
オペレーティングシステム | QTS (プリインストール済み) QuTS hero対応 | QTS (プリインストール済み) QuTS hero対応
CPU | AMD Ryzen™内蔵 V1500B 4コア/8スレッド2.2 GHzプロセッサ | AMD Ryzen™内蔵 V1500B 4コア/8スレッド2.2 GHzプロセッサ
システムメモリ | 4GB UDIMM DDR4 (1 x 4GB)、 最大64GB対応でECC対応 | 4GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB)、 最大64GB対応でECC対応
メモリスロット | 2 x UDIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4
ドライブベイ(ホットスワップ対応) | 8 x 3.5インチSATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5インチSATA 6Gb/s、3Gb/s
2.5ギガビット イーサネットポート(RJ45) | 2 | 2
PCIeスロット | 2 x Gen 3 x 4 | 1 x Gen 3 x 8
M.2 2280 (PCIe Gen3 x1) | - | 2
USB 3.2 Gen 1 port | 1 | -
USB 3.2 Gen 2 port | 2 x type-C、1 x Type-A | 2 x type-C、2 x Type-A
サイズ(高さx幅x奥行) | 89 × 482 × 425 mm | 89 × 482 × 297 mm
動作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
電力供給ユニット | 単一電源250W、100-240V または冗長電源300W、100-240V | 単一電源250W、100-240V または冗長電源300W、100-240V
ファン | システムファン: 2 x 80mm、12VDC | システムファン: 3 x 60mm、12VDC

## Slide 15: ストレージ拡張ユニットとレールを オプションでサポート
TL-R400S
4ベイショートデプスラックマウントSATA JBOD
TL-R1200S-RP
冗長電源対応12ベイラックマウントSATA JBOD
TL-R1200C-RP
冗長電源対応12ベイラックマウントUSB 3.2 Gen 2 JBOD
RAIL-B02
ANSI/EIA-RS-310-Dと互換の スタンダードレールキット

## Slide 16: さまざまな QNAPネットワーク拡張カードをサポート
10GbE拡張カード
QXG-10G1T
LAN-10G2T-X710
QXG-5G1T-111C
QXG-5G2T-111C
QXG-5G4T-111C
1/2/4 x RJ45
QXG-10G2TB
2 x RJ45
1 x RJ45
QXG-25G2SF-CX6
(25GbE SFP28、10GbE SFP +、1GbE SFPをサポート)
2 x SFP28 25Gb/s
2 x RJ45
25GbE拡張カード
5GbE拡張カード
QXG-2G1T-I225
QXG-2G2T-I225
QXG-2G4T-I225
2.5GbE拡張カード
1/2/4 x RJ45
詳しくは…
互換性リストをご参照ください
https://www.qnap.com/go/compatibility/

## Slide 17
QXG-16G2FC
2 x SFP+およびトランシーバ
16Gb FC拡張カード
手頃な価格で
ファイバチャネルSAN環境を構築
一般的なファイバチャネルストレージエリアネットワーク(SAN)デバイスは、
多くの場合コストがかかります。 TS-873AeUシリーズに
QNAP 16Gbファイバーチャネルカード(QXP-16G2FC 16Gb)を インストールすることにより、iSCSI＆ファイバーチャネルアプリを使用して
ファイバーチャネルターゲットを設定できます。 さらに、LUNマスキングおよびポートバインディング機能は、 データセキュリティの追加レイヤーを提供します。

## Slide 18
LIVE
DEMO

## Slide 19: 2.5GbE対応 オプションネットワークスイッチ
既存のケーブルを 交換せずに
2.5GbEにアップグレード
 | CAT 5e | CAT 6 | CAT 6A
100M | ✔ | ✔ | ✔
1G | ✔ | ✔ | ✔
2.5G | ✔ | ✔ | ✔
5G | ✔ | ✔ | ✔
10G | X | ✔(55m) | ✔
QSW-308-1C (アンマネージド)
QSW-1208-8C (アンマネージド)
1 x 10G/5G/2.5G
RJ45マルチギガ
8 x 10G/5G/2.5G
RJ45マルチギガ
QSW-M408-4C (マネージド)
4 x 10G/5G/2.5G
RJ45マルチギガ
2 x 10G/5G/2.5G
RJ45マルチギガ
ファンレスおよび
金属シェル
QSW-1108-8T (アンマネージドスイッチ)
8 x 2.5G
RJ45マルチギガ
QSW-M2108R-2C
(マネージドハーフワイズラックマウント)

## Slide 20: 2x 2.5GbE、10GBのファイル転送パフォーマンス
QNAPラボでテストされました。数値は環境によって異なる場合があります。
2x 2.5GbE Windowsファイル転送(10GB)
2x 2.5GbE Windowsファイル転送(10GB)
NAS暗号化ボリューム
読み込み
書き取り
(MB/s)
読み取り
書き込み
0
100
200
300
400
500
546
590
546
589
環境： NAS | TS-873AeU、QTS 5.0、8 x Samsung 850 Pro 512GB、RAID 5、シックボリューム
PC | Windows 10 Pro、Intel Core i7-6700 3.4 GHz、32GB RAM

## Slide 21: オプションのネットワーク拡張カード(2 x 10GbE)を インストールしてパフォーマンスを向上
2 x 10GbE SMBシーケンシャルスループット(512KB)
2 x 10GbE SMBシーケンシャルスループット(512KB)
NAS暗号化ボリューム
読み取り
書き込み
（MB /秒）
読み取り
書き込み
0
500
1000
1500
2000
2500
2361
1373
2362
1270
QNAPラボでテストされました。数値は環境によって異なる場合があります。
環境： NAS | TS-873AeU、QTS 5.0、8 x Samsung 850 Pro 512GB、RAID 5、シックボリューム
PC | Windows 10 Pro、Intel Core i7-6700 3.4 GHz、32GB RAM
イーサネットインストールQXG-10G2T-X710拡張カード
IOmeter | RAM 128MB、ランプアップ時間30秒、シーケンス実行時間3分、16人の従事者、 未処理I/O 4個、1 MB

## Slide 22
NASのインストール
TS-873AeU
8ベイショートデプスラックマウントNASシリーズ

## Slide 23: HDD / SSDディスクのインストール
3.5インチ
2.5インチ

## Slide 24: NASの初期化
スマートフォンでQRコードを
スキャンしてインストール
Qfinder Proプログラムを
コンピュータにダウンロードしてインストール
1
2

## Slide 25: 新しいQTS 5.0 NAS OSを標準搭載
アップグレードしたLinux Kernel 5
データセキュリティを強化して
資産を保護
WireGuard VPN対応
安全かつ便利な接続
まったく新しいUI
シンプルでスムーズなユーザー体験
AMDプロセッサの パフォーマンスを向上
全体的なパフォーマンスの向上
NVMe SSDキャッシュの パフォーマンスを加速
キャッシュパフォーマンスの強化

## Slide 26: 選べるデュアルシステム、QTS / QuTS hero
出荷時にプリインストールされる
QTSオペレーティングシステム。
企業は、ユーザー環境によって
QuTS heroに切り替えることができます。
QuTS heroはZFSファイルシステムを
使用しており、信頼性を高められます。
                注意：
                1. QTSとQuTS heroは異なるファイルシステムを使用しており、システムの切り替え中にNASをプリインストールされたディスクとして扱うことは できません。したがって、切り替えが完了した後に、システムを移行できます。
                2. QuTS heroオペレーティングシステムを使用する場合は、パフォーマンスを向上させるためにシステムとしてSSDを使用することをお勧めします。
                a. ホットスワップ用に、2.5インチSATA SSDを2つの3.5インチスロットに取り付けることをお勧めします
                b. マザーボードM.2 NVMe SSDスロットはホットスワップに対応していません

## Slide 27: QuTS hero 5には、より高度なデータセキュリティと 保護メカニズムが必要です
 | QuTS hero | QTS
ファイルシステム | ZFS | Ext4
SSDキャッシュ | 読み取りキャッシュ | 読み取り/書き込みキャッシュ、 読み取りキャッシュ、書き込みキャッシュ
インライン圧縮 | 対応 (LZ4圧縮、RAWファイルおよびドキュメントファイルが理想) | 非対応
インライン重複排除 | 対応 (16GB以上のRAMが必要) | 非対応
リモートバックアップ用 QuDedup付属のHBS | 対応 | 対応
停電保護(ハードウェア) | UPS対応 | UPS対応
停電保護(ソフトウェア) | ZIL コピーオンライト (電力復旧後サービスが継続) | 非対応 (電力不足によるファイルシステムレベル崩壊と 「Check File System」で必要なシステムダウンタイムのリスク)
権限管理 | Rich ACLs (14タイプ) | POSIX ACLs (3タイプ) + 特定の特別な許可
データセキュリティ | 高度 (自己修復およびコピーオンライト) | スタンダード
全体的なパフォーマンス | 高パフォーマンスのCPUと多くのメモリが必要 | 良い

## Slide 28: 効率的なバックアップのための HBS3(Hybrid Backup Sync 3)1-2-3戦略
完全な3-2-1バックアップ戦略とリカバリプラン:
3つのコピー、2種類のメディアタイプ、 1つのリモートバックアップ
コピー1
NAS
コピー2
NASオフサイト
コピー3
Google Drive
3部
1つのリモートバックアップ
2種類のメディア

## Slide 29: DA Drive Analyzerのディスク障害予測
各NASは1台のディスク予測を無料で実行できます。
また、サブスクライブして料金を支払い、 すべてのディスクの保護を強化することができます。
ディスクの状態の分析と障害予測
DA Drive Analyzerに統合されているULINK AI予測テクノロジーは、 ディスク障害の前に警告を発し、 大事なデータを保護します​

## Slide 30: データセキュリティ
Malware Remove
NASのデータをマルウェア攻撃から
保護します。
QuFirewall​
IPアドレスとリージョンを許可/拒否して、
不正アクセスやブルートフォース攻撃を防ぎ、データとサービスのセキュリティを
保護することができます。

## Slide 31
  QVR Elite
  監視システム
録画チャネルのための柔軟な
サブスクリプションプラン

## Slide 32: QVR Elite - 監視システム
MP4録画フォーマット
柔軟なサブスクリプション
拡張可能な容量
ベース埋め込みチャネル
(柔軟な拡張)

## Slide 33: 膨大な数のカメラ機種に対応
180以上のブランド
6700以上のモデル
ONVIFプロファイル対応
RTSPストリーム
入出力
RTMPストリーム
入力
https://www.qnap.com/en/compatibility-qvr-pro

## Slide 34: ライブと再生を行う統合インターフェース
複数のチャンネルのライブビューを監視し、1つのインターフェースで再生します。
1クリックですべての動画再生を同期
1クリックでライブと再生を切り替え
1回クリックすると、
前の再生時間にジャンプ

## Slide 35: モバイルおよび家庭向けの監視クライアント
QVR Pro Client
モバイルモニタリング再生
QVR Viewer
Apple TVによる監視

## Slide 36: Qsirch全文検索ツール​
Qsirchは、検索条件のファイル名(メタデータ)でファイル検索を行う
QNAP専用の全文検索ツールです。
全文検索​
AI検索
複数のフィルター​
何でも見つけます!​
NAS版
NASの膨大な
データを検索
PC版
NASおよびPCのローカル検索を
統合する最も強力な検索エンジン

## Slide 37: Qfiling自動アーカイブとファイリング
自動ファイリングの スケジュール。
システムログを使用すると、
ファイリングステータスに
簡単にアクセスできます。
ファイリングとバッチ編集の
ルールをカスタマイズします。
完全に制御
効率的
フレキシブル
Qfilingは、ファイル編成を自動化します。ファイルを分類し、
スケジュールを設定するだけで、Qfilingが残りの作業を行います。
簡単、スマート、そして効率的です！

## Slide 38: Qtierが自動階層化を推進
Qtierは、ホットデータとコールドデータをスケジュールおよび識別し、
効率的な自動転送を実現してアクセス効率を向上させることができます。
ホットデータは、より高性能のディスクに移動されます。
(自動階層化)容量とパフォーマンスのバランスをとる
* QuTS heroはQtierをサポートしていません
ホットデータ
ウォームデータ
コールドデータ
Qtier
階層化する前
最適化されていないデータ
スマート階層化
階層化後
最適化されたデータ
アクセス動作を変更
Notes: 38

## Slide 39: キャッシュとしてのM.2 NVMe SSD またはSATA SSDの柔軟なインストール
M.2 NVMe PCIe SSD
SATA SSD
or
オプションで、より高速な
M.2 NVMe PCIe SSD(PCIe Gen 3 x 1)、
またはキャッシュ拡張用の
2.5インチSATA SSDをインストール

## Slide 40: SSDキャッシュの利点
読み取り
書き込み
HDD容量
SSD容量
アプリケーション層
キャッシュ
(読み取り専用)
全体の容量 = ディスク容量
キャッシュ
(読み取り/書き込み)
ディスクアクセスとIOPSの加速
NAS全体または特定のボリューム/LUNに割り当て
I/O遅延の改善
グローバルキャッシュの許可
(特にRAID/5/6/50/60構成に適しており、使用環境には、
複数のユーザーが同時にアクセスできる多数の小さなファイルまたはアプリケーションがあります)

## Slide 41: Virtualization Station
Virtualization Stationは、Windows®、Linux®、QuTScloudなどの
複数のオペレーティングシステムをサポートする、QNAPデバイス上の強力な
ハイパーバイザーソフトウェアです。

## Slide 42: Container Station
柔軟な
ユーザーインターフェース
コマンドラインインターフェースまたは便利なWebインターフェースを使用して柔軟な
管理を楽しむことができます。
一目でわかるダッシュボード
ダッシュボードは、NAS CPU/メモリと個々の
コンテナリソースの使用状況を含む明確な
概要を提供します。
権限設定
NAS、他のコンテナのデータ、またはNASデバイス上の共有フォルダに
アクセスするためのユーザー権限を
設定できます。
QNAP Container Station(ソフトウェアコンテナワークステーション)は、
LXDおよびDocker®軽量仮想化テクノロジーをサポートします。
QNAP NASで完全なLinux®仮想マシンを実行し、Docker®Hub/LXDイメージサーバーの
オンラインコレクションから世界中の何千ものアプリケーションをダウンロードできます。