## Slide 2
マルチクライアント8K/4Kビデオ編集ソリューション用の 高性能ストレージデバイスを見つける方法
1時間の8K Redcode Raw Video
〜7 TB
1時間の8K 24p ProRes 444XQ Video
〜3 TB
1時間の4K 24p
ProRes 444XQ Video
〜0.8 TB
8Kビデオ帯域幅
566MB/s
コンテンツクリエイター
映画会社・スタジオ
テレビ局・生放送

## Slide 3: 最高のパフォーマンスには、SSDが必要です。 SSDの選び方は？
 | フォーム ファクター | インター フェース | 主なサイズ
 | 2.5インチ (ホット スワップ 対応) | SATA | 高さ 7~9.5 mm
 |  | SAS | 高さ 15 mm
 |  | NVMe (U.2/ U.3) | 高さ 7 mm 高さ 15 mm
 | M.2 | SATA | 2230 (22 x 30 mm) 2280 (22 x 80 mm) 22110 (22 x 110 mm)
 |  | NVMe | 
 | PCIeカード (AIC) | NVMe | フルハイト/ハーフハイト フルレングス/ハーフレングス
出典：https：//www.micron.com
耐久性(TBW): 上の数字はランダム書き込み、下の数字はシーケンシャル書き込みです
SSDモデルごとに、シーケンシャル/ランダム読み取り/書き込みパフォーマンス、TBW、DWPDの平均寿命が異なります。 最適な選択は、アプリケーションによって異なります。

## Slide 4
なぜ将来の主流のSSD市場はSASやSATA SSDでなくPCIe NVMe SSDなのですか？
最大帯域幅64Gb/s(8GB/s)
低遅延、
非常に短いデータパス
PCIe Gen4 x4
PCIe Gen3 x4
SAS
SATA
max
max
max
max
NVMe
SAS/
SATA
データ
PCIeチャネル
CPU
アプリケーション
データ
SAS/SATA
チャネル
HBA/ コントローラ
アプリケーション
PCIe
チャネル
ドライバ
CPU

## Slide 5
1992年に設立したPCIe規格の PCI-SIGコミュニティの800人以上のメンバー
ソースhttps://pcisig.com/specifications
PCIe 1.0
2.5 GT/s(250 MB/s)
PCIe 2.0
5.0 GT/s(500 MB/s)
PCIe 3.0
8.0 GT/s(984.6 MB/s)
PCIe 4.0
16.0 GT/s(1,969 MB/s)
AMDが最初の PCIe 4.0 EPYCサーバープロセッサを発表
2017
2003
2006
2018
2019
2010
AMDが最初の PCIe 4.0 Ryzenコンシューマー プロセッサを発表
QNAPは、PCIe標準化団体PCI-SIG(Peripheral Component Interconnect Special Interest Group)のメンバーです。 QNAPは、最適な互換性とパフォーマンスの要件を満たす仕様に従います。

## Slide 6: AMD EPYC 7002シリーズ8/16コアサーバーCPUとPCIe Gen4を搭載した オールフラッシュNVMeデスクトップNAS
TS-x63シリーズ
TS-x73シリーズ
TS-x73A /
x73AUシリーズ
2020年9月のオールフラッシュNVMeラックマウントTS-h2490FU 24ベイNASに続いて、QNAPは初の12ベイオールフラッシュNVMeデスクトップNAS TS-h1290FXを発売します。
TS-h1290FX
TS-h2490FU

## Slide 7: データセンター向けの AMD EPYC 7002(Rome) サーバー級プロセッサ
第2世代AMD EPYCは、データセンターにおける集中的なワークロードを処理できるように設計されています。 7nmの製造技術、最大64コア、より優れた効率により、浮動小数点演算の4倍、CPUソケットの2倍のパフォーマンスを提供します。
TS-h1290FX、8または16コアオプション
8チャネル8 ECC RDIMM DDR4メモリスロット
CPUは128のPCIe Gen4レーンをサポートします

## Slide 8
仮想化
非構造化データとI/O集約型ワークロードのストレージボトルネックを排除します。サーバーの仮想化と仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)に最適です。
データセンター
超低遅延と高IOPSパフォーマンスを提供し、非常に重要なシステムとデータをホストするデータセンターにマイクロ秒以内の応答時間を提供します。
メディア＆エンターテイメント
スムーズな4K/8Kメディアストリーミングとポストプロダクションを実現し、データ転送、アクセス、バックアップを高速化してマルチメディア ワークフローを強化し、効率を高めます。
要求の厳しいアプリケーション向け 高性能ストレージインフラストラクチャを構築

## Slide 9
TS-h1290FX正面図
電源スイッチ
USB-A 3.2 Gen1 +コピーボタン
LED: システム状態、LED、USB
キーロック可能なSSDトレイ
(2つのキーが付属します)
12 x 2.5インチSSDベイ、U.2 NVMe PCIe Gen4/Gen3x4 またはSATA6GbpsSSDをサポート
Enter＆Selectボタン付きのLCDステータス表示
SSD I/Oアクティビティ (ACT LED)
SSDステータス
(ステータスLED)

## Slide 10
2.5インチU.2 PCIe Gen4/Gen3 NVMeやSATA 6Gbps SSDを簡単にインストール
1.トレイを取り外します
2.SSDをインストールします
3.ネジを締めます
4.キーでトレイを ロックします(オプション)

## Slide 11
TS-h1290FX用の12 x U.2 NVMe SSD
利用できない、または リードタイムが長いですか？
U.2 NVMe SSDがIT予算を超えていたり、 自身の地域で利用できない場合はどうなりますか？
コストが かかりすぎますか？

## Slide 12
QNAP-UMP4:
U.2 NVMeからM.2 NVMe PCIeアダプタ、 PCIe Gen4バージョン
U.2 NVMe SSDの代わりに、 すぐに利用でき、より手頃な価格の M.2 NVMe PCIe Gen4/Gen3 SSDを使用
M.2 SSDが過熱しないように、サーマルパッドを 備えた優れた熱伝導性金属設計。 最適なパフォーマンスを維持し、 寿命を延ばします。
68 x 21 mm(M.2 SSDの上面)
68 x 15 mm
(SSDの底面にあります。 片面SSDには2つ ご使用ください)
QNAP QDA-UMP4 U.2 to M.2 SSDアダプタを備えたM.2 NVMe SSDを経済的に使用する

## Slide 13
Ghee Tanを参照
アジアのMicron Solutions Architectureのディレクター

## Slide 14
A
C
B
D
重複排除されたデータ
A
C
B
D
A
C
B
D
元のデータ
SSDプール
書く
可能な限り、SSDに
シーケンシャル書込み
圧縮
重複排除
圧縮データ
A
C
B
D
A
C
B
D
書き込み前のインラインデータ処理中にのみ使用可能
SSDの耐久性を高める強力な データ削減テクノロジーを備えたTS-h1290FX
インライン重複排除と 圧縮機能を備えた ZFSファイルシステム
SSDに直接書き込む データサイズとパターンが 削減するため、SSDストレージで構成するオールフラッシュ で使用する最適なペアリングです。

## Slide 15
特許取得済みのQSALテクノロジー: 複数のSSDの同時故障を防止
SSD RAID 5 / 6 / 50 / 60 / TP(トリプル パリティ)の場合
注記: QSALはいつでもアクティブ化でき、構成される前のSSDパリティRAIDと互換性があります。再構築時間が不十分でSSD RAIDが損傷するリスクを防ぐために、SSDの寿命が50％に達する前にQSALを有効にすることをお勧めします。
QSAL
Dynamic Distribution

## Slide 16
TS-h1290FX背面図
2 x 92mmスマートシステムファン
750Wの静かで 高効率な電源
Kensington セキュリティスロット
2 x 2.5GbEポート
(2.5G/1G/100M)
リセットボタン
2 x USB 3.2 Gen1タイプAポート
2 x 25GbE SFP28ポート
3 x PCIe Gen4 x16
+ 1 x PCIe Gen4 x8
: Gen4 x16
: Gen4 x16
: Gen4 x8
: Gen4 x16
1
2
3
4
4
3
2
1

## Slide 17
TS-h1290FX内部図
8チャネルをサポートする 8 x DDR4 ECC RDIMM メモリスロット、 最大1TBの合計RAM容量
AMD EPYC 7002(Rome) サーバープロセッサ
7302P 16C / 32T 最大3.3GHz
7232P 8C / 16T 最大3.2GHz
80mmのクールで静かな スマートCPUファン
4
3
2
1
3 x PCIe Gen4 x16
+ 1 x PCIe Gen4 x8
: Gen4 x16
: Gen4 x16
: Gen4 x8
: Gen4 x16
1
2
3
4

## Slide 18
高い信頼性と
データ整合性
AMD EPYC 7002 CPUは、 自動ビットエラー訂正に対応する ECC registeredメモリをサポート
最大8チャネル、1TB ECC RDIMMメモリ対応
多くの集中的なアプリケーションに対応する 最大1TBのECC DDR4 RDIMMメモリ
QNAP RAMモジュール:
8GB RDIMM DDR4 3200：RAM-8GDR4ECT0-RD-3200
16GB RDIMM DDR4 3200：RAM-16GDR4ECT0-RD-3200
32GB RDIMM DDR4 3200：RAM-32GDR4ECT0-RD-3200
TS-h1290FX-7232P-64G
AMD 8C/16T 7232P、64GB RDIMM (8 x 8GB)
TS-h1290FX注文情報:
TS-h1290FX-7302P-128G
AMD 16C/32T 7302P、128GB RDIMM (8 x 16GB)
TS-h1290FX-7302P-256G (受注生産)
AMD 16C/32T 7302P、256GB RDIMM (8 x 32GB)

## Slide 19
グラフィックカードをインストールすることで、ビデオの編集と トランスコーディングを強化できます。 仮想マシンへのGPUパススルーを有効にします。
HDMI出力を備えたグラフィックカードをインストールし、アプリケーションの可能性を高めます。TS-h1290FXをミニPCとして使用し、 Microsoft® Windows VM/Linux® Stationデスクトップを出力 またはQNAP HybridDesk Stationによって監視フィードを監視します。
注記:
グラフィックカードの最大寸法: 266 x 137 x 45 mm (電源ケーブルを含む)
QuTS hero h5.0.1+および QTS 5.0.1+はすべてのPCIeスロットでグラフィックカードをサポートします。以前のバージョンは、PCIeスロット#2でのみGPUパススルーをサポートします。
750Ｗ電源装置は十分な電力を備えたグラフィックカードに対応する1 x 6ピンと1 x 8ピン(6ピン + 2ピン)の電源ケーブルを提供します。
ビデオ処理またはVMへのGPUパススルー用NVIDIA®グラフィックカードをサポート
8ピン
(1 x 6ピン + 1 x 2ピン)
1 x 6ピン

## Slide 20
デュアルポート25GbE & 2.5GbEを統合して オールフラッシュNASのパフォーマンスを最大化
2 x 2.5GbE
RJ45ポート
(2.5Gb/1Gb/100Mb)
2 x 25GbE SFP28ポート
(25Gb/10Gb/1Gb)
読み取り
書き込み
読み取り
書き込み
QNAPラボでテストされました。数値は環境によって異なる場合があります。 テスト環境: NAS: QuTS hero 5.0搭載のTS-h1290FX-7302P-128G ボリュームタイプ: Micron 7400 Pro U.3 NVMe PCIe Gen4 1.92TB SSD x12 (RAID 5); クライアントワークステーション: Iometer、Intel Core™ i7-7700 4.20GHz CPU、32GB DDR4 RAM、QXG-25G2SF-CX4、Windows® Server 2016、QXG-25G2SF-CX4、Windows® Server 2016
2953
2879
2940
2950
1 x 25GbE
Windows SMB
シーケンシャル転送
1 x 25GbE
Windows SMB
シーケンシャル転送、 暗号化ボリューム

## Slide 21: 柔軟なイーサネット速度構成25GbEは10GbE/1GbEもサポート
10GbE SFP+
トランシーバ
10GbEスイッチ
QSW 10GbEスイッチシリーズ
LCファイバー ケーブル
25GbE SFP28
10GbE SFP+
1GbE SFP
トランシーバ
内蔵25GbEポートは25GbE SFP28トランシーバに対応
SFP/SFP+トランシーバによって1GbEと10GbE イーサネットに対応
オートネゴシエーション
QNAP QSW-M5216-1T 16ポート25GbEスイッチ

## Slide 22
10GbE NIC
QXG-10G1T
LAN-10G2T-X710
QXG-5G1T-111C
QXG-5G2T-111C
QXG-5G4T-111C
1/2/4 x RJ45
QXG-10G2TB
2 x RJ45
1 x RJ45
LAN-40G2SF-MLX
QXG-25G2SF-CX6
2 x QSFP+ 40Gb/s
2 x SFP28 25Gb/s
2 x RJ45
QXG-100G2SF-E810
100GbE NIC
40/25GbE NIC
5GbE NIC
QXG-2G1T-I225
QXG-2G2T-I225
QXG-2G4T-I225
2.5GbE NIC
1/2/4 x RJ45
2 x QSFP28
プラグアンドユースをサポートする 豊富な高速ネットワークカード

## Slide 23
QNAP 100GbEネットワークカードによって 転送速度を高速化します
ハーフハイトブラケット
フルハイト
ブラケットが 付属します
68.9mm
169.5mm
QSW-M521625GbEマネージドスイッチ
25GbE SFP28
QNAP QXG-100G2SF-E810 NICを インストールして、 最高のパフォーマンスを実現します
TS-h1290FX QuTShero NAS OSは、100GbEポート速度を4 x 25GbEまたは 8 x 10GbEに分割でき、柔軟に展開できます
CAB-DAC15M-Q28
近日公開
CAB-DAC15M-Q28B4
近日公開
QNAP QXG-100G2SF-E810

## Slide 24
バックアップ
QSW25GbEスイッチ
マルチユーザーの共同編集
DaVinci Resolve + PostgreSQLを使用
FCPXおよびモーションエディタ用 ライブラリ
Adobe Creative Suiteのプロジェクト
AWS
Azure
TS-h1290FX
25GbE
LACP
主流の編集ソフトウェアや マルチユーザーコラボレーションと完璧に連携
1Gb
25Gb/
10Gb

## Slide 25: Adobe PremiereとDavinci Resolveは、 QNAP NASによるマルチユーザーの共同編集に対応
マルチプロジェクト ワークフローの管理
コラボレーション向けの設計
QNAP NASはAdobeの公式パートナーです。

## Slide 26
TS-h1290FX-7302P-128G
25GbEでの6つのワークステーションにおける NASネットワークスループットは合計最大14,208 MB/s
25G
25G
25G
25G
25G
25G
6 x 25GbE iSCSI、ランダムIOPS(4KB)、圧縮オン、重複排除オフ
6 x 25GbE SAMBA、シーケンシャル全体(1MB)、圧縮オン、重複排除オフ
816,051 IOPS
14,208 MB/s
8,583 MB/s
シーケンシャル読み取り
シーケンシャル書き込み
iSCSI IOPSランダム読み取り
QNAPラボでテストされました。数値は環境によって異なる場合があります。 テスト環境: NAS: QuTS hero 5.0搭載のTS-h1290FX-7302P-128G ボリュームタイプ: Micron 7400 Pro U.3 NVMe PCIe Gen4 1.92TB SSD x12 (RAID 5); 2 x QNAP QXG-25G2SF-CX4 クライアントワークステーション: 6つのクライアントワークステーションで16GBのファイルを同時に読み取り・書き込み(= 合計96GB) Intel Core™ i7-7700 4.20GHz CPU、32GB DDR4 RAM、QXG-25G2SF-CX4、Windows® Server 2016、Intel Core™ i3-8100 3.60GHz CPU、4GB DDR4 RAM、QXG-25G2SF-CX4、Windows® Server 2016
iSCSI IOPSランダム書き込み
318,011 IOPS
最大816,051のiSCSIランダム読み取りIOPS!
14,208 MB/s SMBシーケンシャル読み取りと
8,583 MB/s SMBシーケンシャル書き込み!
６ x 25GbEクライアントの 同時アクセス

## Slide 27
TS-h1290FX-7232P-64G
25GbEでの6つのワークステーションにおける NASネットワークスループットは合計最大14,485 MB/s
25G
25G
25G
25G
25G
25G
6 x 25GbE iSCSI、ランダムIOPS(4KB)、圧縮オン、重複排除オフ
6 x 25GbE SAMBA、シーケンシャル全体(512K)、圧縮オン、重複排除オフ
355,868 IOPS
14,485 MB/s
9,723 MB/s
シーケンシャル読み取り
シーケンシャル書き込み
iSCSI IOPSランダム読み取り
QNAPラボでテストされました。数値は環境によって異なる場合があります。 テスト環境: NAS: QuTS hero 5.0搭載のTS-h1290FX-7232P-64G ボリュームタイプ: Micron 7300 U.2 NVMe PCIe Gen3 3.84TB SSD x12 (RAID 5); 2 x QNAP QXG-25G2SF-CX4 クライアントワークステーション: 6つのクライアントワークステーションで16GBのファイルを同時に読み取り・書き込み(= 合計96GB) Intel Core™ i7-7700 4.20GHz CPU、32GB DDR4 RAM、QXG-25G2SF-CX4、Windows® Server 2016、Intel Core™ i3-8100 3.60GHz CPU、4GB DDR4 RAM、QXG-25G2SF-CX4、Windows® Server 2016
iSCSI IOPSランダム書き込み
193,661 IOPS
最大355,868 iSCSIランダム読み取りIOPS!
14,485 MB/s SMBシーケンシャル読み取りと
9,723 MB/s SMBシーケンシャル書き込み!
６ x 25GbEクライアントの 同時アクセス

## Slide 28
QNAP NAS向けに最適化された 高速かつ経済的な QNAP FCアダプタ
FCトランシーバのオプションが付属します
QXP-32G2FC
2ポート32Gbps FCアダプタ
QXP-16G2FC
2ポート16Gbps FCアダプタ
TRX-32GFCSFP-SR
  32Gb/16Gb/8Gb
TRX-16GFCSFP-SR
  16Gb/8Gb/4Gb
注記: LCケーブルは付属しません。
ファイバーチャネルSAN 32Gb & 16Gbストレージソリューション

## Slide 29
TS-h1290FX 12ベイSSDは 小さなサイズで省スペースのデザイン
寸法:
幅: 368 mm/14.49インチ 高さ: 157.2 mm/6.19インチ 奥行: 362 mm/14.26インチ
重さ:
正味重量: 8.89 kg/19.60 lbs

## Slide 30
空気の流れを最適化し、 システムとSSDを涼しく保つ専門的な設計
PSUを冷却するための エアダクト
SSDエアフロー
システム冷却用 サイドエアダクト
SSD冷却用の9つのエアダクト
デュアルリア90mm 大型＆スマート システムファン

## Slide 31
ノイズレベルテスト：
音圧は、アイドル状態で50％のデューティサイクルの フロントバイスタンダー位置で測定されます。
オフィスをより静かに保ち、 簡単なセットアップで、電源は常にオンのまま
ノイズレベル(dbA)
20
50
60
放送室
静かなオフィス
40
30
70
図書館
屋外の静かな場所
道路の側
TS-h1290FX
大きな声
スタンバイ:23.1
動作:30.5
静かさは、特に創造的な心を働かせる小さなスタジオやオフィスで非常に重要です。 TS-h1290FXオールフラッシュNASは、高品質のCPUクーラーと2つの90mmニアサイレントシステムファンを備えており、ノイズを気にせずに効果的な冷却を提供します。軽量でスタイリッシュなデザインの TS-h1290FXは、現代の作業環境に最適です。

## Slide 33
多彩な容量と 機能の拡張性

## Slide 34
TL-D1600S
TL-D400S
TL-D800S
TL SATAには、SATA HBA PCIeカードが含まれており、 TS-h1290FX NAS容量を拡張することができます。
1つのSFF-8088は、最大4 x SATA 6Gb/s = 24Gb/sの転送速度を提供できます。複数のケーブルを組み合わせて、PCIeインターフェースを介してNASとJBOD間で最大64Gb/sのパフォーマンスを実現します。
24Gbps以上の高性能転送のための TL SATA JBODによる容量拡張

## Slide 35
TL-D400S
1 x QXP-400eS-A1164
PCIe4ポートSATA HBA
1 x 1M SFF-8088ケーブル
TL-D800S
1 x QXP-800eS-A1164 8ポートSATA HBA
2 x 1M SFF-8088ケーブル
TL-D1600S
1 x QXP-1600eS-A1164
PCIe 16ポートSATA HBA
4 x 1M SFF-8088 to SFF-8644ケーブル
+
+
+
+
+
+
QXP SATA HBAとケーブルが TL SATA JBODエンクロージャに付属

## Slide 36
付属
NASのUSBポートを介してTL USB JBODエンクロージャにアクセス
USB Type-C、最大USB 3.2 Gen2 10Gb/sパフォーマンス
TL-D800C
USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C to Type-Aケーブル
オプション
Type-C to Type-Cケーブル
TL-D800C USB JBODエンクロージャ による手頃な容量拡張

## Slide 37
  SAS HBA (オプション購入)
 | QXP-820S-B3408 | QXP-1620S-B3616W
SAS IC | Broadcom SAS3408 | Broadcom SAS3616W
PCIeバス | PCIe3 x8 | PCIe3 x16
IOPS | 1.2X | 1.8X
帯域幅 | 6,850 MBs | 13,700 MBs
ポート | 外部8ポート | 外部16ポート
コネクタ | 2 x SFF8644 | 4 x SFF8644
TL-R1620Sep-RP
TL-R1620Sep-RP
  NASは最大16台のQNAP SAS JBODエンクロージャに対応
  12ベイTL-R1220Sep-RPまたは16ベイTL-R1620Sep-RP
  それぞれ数百台のHDDを備えたNAS、1~3PBのHDDのraw容量
  SAS JBODによってNASの既存のストレージプールを拡張できます
QNAP SAS 12Gb/s 12ベイ&16ベイJBODユニット によってPBのストレージ容量を実現
*上記のデータは、ICベンダーのデータシートに基づく参照用です。実際のパフォーマンスは、ホスト、拡張ユニット、またはドライブによって異なる場合があります。

## Slide 38
4 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 NVMe SSDポート
QM2-4P-384
(Gen 3 x8カード)
2 x M.2 22110/2280 PCIe Gen 3 x4 NVMe SSDポート
QM2-2P-384
(Gen 3 x8カード)
元のストレージアーキテクチャを維持する
QM2カードによって、PCIeを介してM.2 NVMe SSDスロットをさらに追加できます
QM2でM.2 NVMe SSDスロットを拡張

## Slide 39
2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 NVMe SSDスロット
+ 2 x 10GbE RJ45 LANポート
QM2-2P410G2T
(Gen 4 x8カード)
2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 NVMe SSDスロット
+ 1 x 10GbE RJ45 LANポート
QM2-2P410G1T
(Gen 4 x8カード)
PCIe 4.0高速インターフェース
QM2による10GbEとM.2 SSDスロットの拡張
新しいPCIe 4.0 QM2シリーズによって10GbEとM.2 PCIe Gen4 NVMe SSDスロットを追加

## Slide 40
QuTS hero h5.0
エンタープライズNAS O.S.

## Slide 41
Kernel 5.10 LTS
ZFSベースのQuTS heroは、パフォーマンス、 セキュリティ、データの整合性を保証します
速く、スムーズで、 使いやすい！
ボタンのクリック、アプリの切り替え、ウィンドウの展開/ 折りたたみなど、すべてのアクションがはるかにスムーズになります。メインメニューの検索バーは、アプリをすばやく見つけるのに役立ちます。

## Slide 42
ビッグデータストレージ
セキュリティとパフォーマンス優先
TLS 1.3をサポートして、 セキュリティとパフォーマンスを向上させます。
認証にSSHキーを使用し、NASへのアクセスを保護することで、パスワード違反や同様の潜在的な攻撃を防ぐこともできます。
新しいカーネルはPCIeのパフォーマンスを向上させ、NVMe SSDのパフォーマンスと使用率を向上させます。

## Slide 43
高度なQuTS hero NAS O.S.による サイレントデータ破損と自己修復
実行中のシステムで発生したサイレントデータの破損を回避します。
チェックサムの比較が失敗し、 データの破損を発見する
データコピーから 正しいデータを取得する
アプリケーションに 正しいデータを提供し、 破損したデータを修復する

## Slide 44
最も完全なデータバックアップ保護を提供する ライセンスフリーのバックアップソリューション
スナップショット&レプリカ:
ファイルレベル、マルチバージョン管理
パフォーマンスに影響しない軽量スナップショット
SnapSync: ブロックレベル、データコピーをミラーリングして常に最新の状態に保ちます
RPO : リアルタイム
RPO : 毎時間/毎日/毎年
RPO : 毎日 /定期的
HBS 3 (Hybrid Backup Sync 3): ファイルレベル、マルチバージョン管理: RTRR、Rsync、FTP、WebDAV、CIFS/SMBプロトコル

## Slide 45: 重複排除によるバックアップ3-2-1ルールの実践を 実現する使いやすいHBS 3.0アプリ
リモートNASアクセス ( File Stationを経由 )
ポータブルに使用 (QuDedup Extract Tool)
Cloud access
File Station with QuDedup
File Station with QuDedup
HBS 3 (Hybrid Backup Sync 3)
ローカルNASアクセス
(HBS 3を経由)
Backup/Restore
.qdff
.qdff
Tokyo
.qdff
.qdff
TCP BBR
SMB / Rsync / FTP
NYC
Paris
.qdff
Taipei
Taipei

## Slide 46
プロダクションサーバー
ノーマル
プライマリNAS
セカンダリNAS
スケジュールにより
スナップショット 送信
ノーマル
プライマリNAS
セカンダリNAS
リアルタイム スナップショット
ディザスタリカバリ(RPO=0)
25GbEで直接接続 (往復遅延 < 5ms)
SnapSyncのスケジュール: 5分〜60分
リアルタイムSnapSync: RPO = 0
リアルタイムSnapSyncはリアルタイム ディザスタリカバリで最小のRPOを保証

## Slide 47
インスタント
クローン
VMware
ハイパーバイザー ホスト
SnapSync
イーサネット スイッチ
CDM
LUN
LUN
DR
LUN
プロダクション サーバー
メインストレージ
DRストレージ& 分析サーバー
SnapSync + インスタントクローン
経済的で効率的なCDM(コピーデータ管理)ソリューション

## Slide 48
QNAP QuFTP: ファイル共有と交換のための安全なFTPサーバーをセットアップ
QuFTPサービスは、すべてのFTP関連アクティビティを一つのアプリに統合しま す。 QuFTPサービスは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと詳細な権限設定により、FTPの効率を活用し、高いセキュリティと簡単な管理を実現します。
フォルダレベルの権限
QoS(サービス品質)設定
インスタントイベント通知
アクセス時間の制限
FTPルートフォルダへのアクセスのみを制限する
画像と動画の透かし
詳細なログ
他のNASへのリモート接続

## Slide 49
WireGuardによるQVPNサービス:
リモートワーカー向けのより簡単なVPNトンネル
WireGuardは、ネットワーク通信にユーザーデータグラムプロトコル(UDP)を使用するオープンソースのVPNプロトコルです。このプロトコルは、いくつかの暗号化ツールを使用して、安全なVPNトンネリングを実装します。
組み込みのWireGuard®は、より高速で安定したVPN接続を提供します。 ITプロフェッショナル以外のリモートワーカーは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して、VPNトンネルを簡単にセットアップし、簡素化された接続方法でオフィスベースのQNAPデバイスにアクセスできます。

## Slide 50
QuWAN ITインフラストラクチャを強固にするSD-WANソリューション
QNAPのQuWAN SD-WANソリューションは、自動メッシュVPN、IPsec暗号化、クラウド中心の管理、およびマルチサイトネットワーク用のQVPNサービスを備えています。幅広いQNAP製品およびVmware ESXiなどのハイパーバイザープラットフォームと互換性のあるQuWANにより、SMBは、費用対効果の高い価格で信頼性の高いネットワークを効率的に構築し、デジタルトランスフォーメーション、マルチサイト拡張、リモートワークを促進できます。
一元化
クラウド
管理
自動化
VPN
展開
スマート
帯域幅
優先順位付け
安全
ネットワーク
保護

## Slide 51
Microsoft Hyper-V
Hyper Data Protector
Win10 / Server2016 / Server2019
Hyper Data ProtectorはライセンスフリーのVMware®およびHyper-Vバックアップ アプライアンスです
必要なQNAP NASは1台だけで、ライセンス費用もかかりません。無制限のVMware®およびHyper-V環境をバックアップできます。 Hyper Data Protectorは、費用効果が高く信頼性の高いディザスタリカバリ計画を提供し、24時間年中無休のサービス運用を保証します。

## Slide 52
122 MB/s
Write
Read
59 MB/s
Write
Read
1.28 GB / s
QuObjects
バケット
フォルダ
ファイル名
クラウドプロバイダ
オブジェクトの例
QuObjectsはオブジェクトストレージ開発＆テスト、 クラウドからのコールドデータのバックアップに最適
2.99 GB / s

## Slide 53
 | ネットワークドライブマウント | ファイルクラウドゲートウェイ
セットアップ方法 | クラウドドライブをマウント | 「ファイルクラウドゲートウェイ」モードを選択し、 専用のキャッシュスペースを作成
接続 | 制限なし | 2つの無料かつ永続的な接続 ライセンス購入によるさらに多くの接続
アクセスパフォーマンス | ネットワーク速度に依存 | キャッシュによる高いパフォーマンス
File Station内のアクセス | 対応 | 対応
SMB / NFS / AFPによる アクセス | 非対応 | 対応
クラウド同期 | 閲覧時のみ同期 | クイックアクセスで常に同期
QTSアプリの統合 | 非対応 | 対応
META
DATA
遅い
較快
1
2
3
HybridMountは、ファイルベースのクラウド ストレージゲートウェイに2つのモードを提供
オンライン コラボレーション
ファイルデータ分析
NAS
キャッシュ
インターネット
LAN
速い

## Slide 54
VJBODクラウドゲートウェイ
クラウドボリューム
/共有フォルダ
クラウドLUN
ターゲット
アプリケーション
サーバー
イニシエータ
SMB/NFS/AFP/
FTP/WebDAV
iSCSI
クライアント
クラウドオブジェクト ストレージ
イニシエータ
iSCSI
スナップショット
ローカルユーザー
ローカルユーザー
スナップショット
ビジネスデータをクラウドにバックアップ
VJBODクラウドによる柔軟性、経済性、安全性
QNAP NASをクラウドオブジェクトストレージに接続することで、帯域幅の使用量を減らし、 バックアップ時間を短縮し、ストレージの使用量を最適化して、 ビジネスデータをクラウドにバックアップします。

## Slide 55
Google™Workspace
Microsoft365®
Boxafeを使用することで、データの損失を心配する必要がなくなります。 ファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をGoogle™WorkspaceおよびMicrosoft365®からQNAP NASにバックアップできます。
Boxafe Google™WorkspaceおよびMicrosoft365®トータルバックアップソリューション
Gmail
Gmailですべてのメールと添付ファイルをバックアップ
Google Drive
Google Driveにすべてのファイルバージョンを バックアップし、マイドライブと共有ドライブをサポート
連絡先
Googleコンタクトですべての連絡先をバックアップ
カレンダー
Googleカレンダーですべてのイベントと添付ファイルをバックアップ
Outlook Outlookですべてのメールと添付ファイルをバックアップ
連絡先 (People)
Outlook Peopleですべての連絡先をバックアップ
カレンダー
Outlookカレンダーですべてのイベントと添付ファイルをバックアップ
SharePointとOneDrive
OneNoteを含むSharePointおよびOneDriveファイルを バックアップ

## Slide 56
Virtualization Station
Container Station
QNAP仮想化パーソナルコンピュータ(QvPC)テクノロジーを使用すると、グラフィックカード、キーボード、マウス、HDMIディスプレイをNASにインストールするだけで、NASをPCとして使用できます。その後、NASに保存されている複数の仮想マシンとデータに直接アクセスし、複数のPCを使用しているかのように、仮想マシンを柔軟に切り替えることができます。
コンテナ
アプリケーション
アプリケーション
アプリケーション
ファイルシステム
ファイルシステム
ファイルシステム
Container Station
ホストOS
ハードウェア
仮想マシンとコンテナをホストする オールインワンソリューション
Virtualization Stationを使用すると、Turbo NAS上に仮想マシン(VM)を作成し、Windows、Linux®、UNIX®、Android、QuTScloudオペレーティングシステムをサポートできます。
LXDとDocker®の軽量仮想化テクノロジーを体験して、 Docker Hub Registry®からアプリをダウンロードし、コンテナをインポート/ エクスポートして、豊富なマイクロサービスを作成します。

## Slide 57: 企業やワークグループに適した 仮想NASソリューション
QuTScloudは、QNAPのQTSオペレーティングシステムに基づく仮想アプライアンスであり、QNAP仮想化ステーションで、すばやく起動できます。
組織は、既存の仮想環境を使用し、ハードウェアスペースとメンテナンス作業を節約して、アプリウェアのQuTScloudオペレーティングシステムのアプリケーションの利点を活用することで、予算の柔軟性を高めることができます。

## Slide 58
VM
VF Driver
VM
VF Driver
VM
VF Driver
Virtual Function
Virtual Function
Virtual Function
Virtual Ethernet Bridge + Classifier
NAS OS
NIC
SR-IOV(シングルルート入力/出力仮想化)を使用すると、仮想マシン上のサービスで物理ネットワークの速度を活用することができます。
SR-IOVは、ハードウェアアクセラレーションにより 仮想マシンのネットワークパフォーマンスを20％向上
  チケット予約サービス、キャッシュフローサービス、オーディオビジュアルサービスなどのリアルタイムのサービスニーズが必要な場合は、ハードウェアネットワークカードの速度を直接利用することができ、ネットワーク遅延を抑えることができます。
  ホストCPUの使用量を減らします。
  ネットワーク効率を20％以上向上させます。

## Slide 59: グラフィックカードとトランスコーディング を備えた4Kメディア用の ストリーミングおよび再生プラットフォーム
PlexServerメディアストリーミング
マルチルームには Cinema28を使用
ストリーミングと再生
4KHDMI出力用の グラフィックカードを インストール
CAYINMediaSignプレーヤー
HEVC(H.265)トランスコーディング

## Slide 60
* QNAP QM2 PCIeカードまたは QDA-UMP4によってM.2 PCIe TPUに対応。
Coral M.2 PCIe*およびUSB TPUデバイス対応のGoogleによる公式認定
NASごとに最大4つのTPUデバイス
AIで強化された画像認識に対応する Coral Edge M.2 PCIeおよびUSB TPUに対応
https://coral.ai/products/

## Slide 61
QuMagie
QNAP AI Coreは、Edge TPUの活用をサポートしています。これにより、高速AI画像認識で数千枚の写真をすばやく処理できます。大量の写真をQuMagieにインポートする場合、手頃な価格のEdge TPUにより、画像の認識と分類の待機時間が大幅に短縮されます。個人的な写真、自宅でのアクティビティ、旅行、プロの撮影した写真を整理する場合でも、AIを利用したQuMagieは写真をインテリジェントかつ迅速に整理します。
TPUを使用した AIアクセラレーション

## Slide 62
AI搭載のビデオ分析で素早く正確な顔認識が行え、マスクを着用した人物も認識することができるため、小さなオフィスや住宅コミュニティ向けの顔認識ソリューションです。
リアルタイム顔認識・分析
一つのソリューションでのマスク探知と顔認識
一台のNASでスマートな顔認識システムを構築
プロファイルデータベースによる簡単なID認証
Edge TPUによって顔認識速度を強化
QVR Proによって監視フィードを統合
QVR Face Insight
スマート顔認識ソリューション

## Slide 63: QNAP NAS、QVR Elite、IPカメラを使用して 包括的な監視システムを構築
QNAP QVR Eliteは、サブスクリプションベースのスマート監視ソリューションであり、TCOが低く(サブスクリプションは月額わずか1.99米ドルから)、スケーラビリティが高い監視システムを簡単に構築できます。また、複数のQNAP AIベースのビデオ分析ソリューションを統合して、QNAP NASを使用したリテールおよびドアアクセスシステム用のスマートな顔認識を構築します。
Windows / macOS / iOS / Android QVR Pro Client
拡張可能な
容量
付加価値
AIアプリケーション
リアルタイム
モニタリング

## Slide 64
日常のパフォーマンスを向上させる オペレーティングシステムの切り替え
TS-h1290FXは、QTS(QNAPの標準NASオペレーティングシステム)もサポートしています。これにより、日常のパフォーマンスが向上し、メモリ使用率が効率的になり、Qtier自動階層化の利点が得られます。ドライブを現在のQTSベースのNASから TS-h1290FXに移行することもできます。
注記:
QTSとQuTS heroは異なるファイルシステムを使用しています。 QuTS heroからQTSに切り替える前に、 TS-h1290FXからすべてのドライブを取り外す必要があります。

## Slide 65
TS-h1290FXは、追加費用なしで5年間の保証が付いています。この最高の保証は、お客様の重要なビジネスニーズである、継続的な運用と中断されることのないサービスへのQNAPの献身を示しています。
5年間のハードウェア保証と 技術サポートが標準で付属

## Slide 66
TS-h1290FX-7232P-64G
AMD 8C / 16T 7232P、64GB RDIMM
TS-h1290FX SKUの注文：
TS-h1290FX-7302P-128G
AMD 16C / 32T 7302P、128GB RDIMM
TS-h1290FX-7302P-256G(受注生産)
AMD 16C / 32T 7302P、128GB RDIMM

## Slide 67
チームとコンテンツ クリエイターのために。
25GbEとPCIe Gen4を備えた最も強力なオールフラッシュ12ベイNVMe/SATA SSDデスクトップNASが登場しました。
Copyright© 2022 QNAP Systems, Inc. All rights reserved. QNAP®およびその他のQNAP製品名は、QNAP Systems, Incの所有権商標または登録商標です。 ここに記載されているその他の製品および会社名は、それぞれの所有者の商標です。