## Slide 1
Click to Add Title

## Slide 2
 | QuCPE-7012-D2166NT-64GB | QuCPE-7012-D2146NT-32GB | QuCPE-7012-D2123IT-8GB | QuCPE-3034-C3758R-16G | QuCPE-3032-C3558R-8G
CPU | Intel Xeon D-2166NT 12 cores, 24 treads 2.0GHz (Max 3.0GHz) | Intel Xeon D-2146NT 8 cores, 16 treads 2.3GHz (Max 3.0GHz) | Intel Xeon D-2123IT 4 cores, 8 treads 2.2GHz (Max 3.0GHz) | Intel Atom C3758R 8 cores, 8 treads 2.4GHz | Intel Atom C3558R 4 cores, 4 treads 2.4GHz
Memory | 64GB DDR4 ECC (4x16GB) | 32GB DDR4 ECC (2x16GB) | 8GB DDR4 ECC (2x4GB) | 16GB DDR4 (2x8GB) | 8GB DDR4 (2x4GB)
Port | 10GbE SFP+ x4 2.5GbE RJ45 x8 | 10GbE SFP+ x4 2.5GbE RJ45 x8 | 10GbE SFP+ x4 2.5GbE RJ45 x8 | 10GbE SFP+ x4 2.5GbE RJ45 x8 | 10GbE SFP+ x2 2.5GbE RJ45 x8
Network Module | 1 | 1 | 1 | - | -
PCIe Slot | 1x PCIe Gen3 x8 | 1x PCIe Gen3 x8 | 1x PCIe Gen3 x8 | - | -
HDD Slot | 2x 2.5” SATA slots | 2x 2.5” SATA slots | 2x 2.5” SATA slots | - | -
M.2 SSD Slot | - | - | - | 2x 2280 M.2 MVMe | 2x 2280 M.2 MVMe
SR-IOV support | V | V | V | V | V

## Slide 3: QuCPE-7012 內部設計揭密!
QuCPE-7012 內部設計揭密!
Xeon D-2123IT
Xeon D-2146NT
Xeon D-2166NT
Intel® Xeon® D 資料中心處理器
1個PCIE Gen3 x 8擴展槽 (FH/HL)
1個網路模組擴展槽 支援更多10GbE / 25GbE網路
8埠2.5GbE RJ45網路 (QuCPE-7012)
雙300瓦電源供應 (主要與備援)
8個DDR4記憶體插槽支援雙通道加速最大支援128GB
2個2.5吋硬碟槽 支援SATA 6Gbps
4埠10GbE SFP+ 光纖網路

## Slide 4: 應付未來的業務增長需求-高速網路擴展槽
 | PulM-10G4SF-XL710 | PulM-10G4SF-MLX | PulM-25G2SF-MLX
速率 | 10 GbE | 10 GbE | 25 GbE
網路埠數量 | 4 | 4 | 2
網路介面 | SFP+ | SFP+ | SFP28
晶片 | Intel XL710 | Nvidia Mellanox ConnectX-4 | Nvidia Mellanox ConnectX-4
匯流排 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8

## Slide 5
何謂SR-IOV?
在新一代智慧網卡支援的SR-IOV技術下，，透過SR-IOV獨特的實體功能(Physical function)和虛擬功能(Virtual function)，虛擬機器可以直接的存取實體網卡資源，封包的轉送不再需要透過主機本身的作業系統做封包運算以及轉送，加上一個實體功能(Physical function)可以支援多個虛擬功能(virtual function)的特性，多個不同虛擬主機也可有效的共享單一實體網卡的資源。
在SR-IOV技術的支援下，可以有效率的提升虛擬主機的封包轉發效率並大幅度的降低CPU使用資源。

## Slide 6
SR-IOV 測試
QuCPE
VNF
NIC
NIC
NIC
NIC
Client-A
Client-C
Client-B
Client-D

## Slide 7: 封包轉發流程圖
封包轉發流程圖
NIC
NIC
NIC
NIC
Linux-Kernel Forwarding Process
OVS
OVS
OVS
OVS
QNE OS
PCI-e
PCI-e
PCI-e
PCI-e
Hardware
Guest OS
V-NIC
V-NIC
V-NIC
V-NIC
VNF Forwarding Function
Driver
Driver
Driver
Driver
NIC
NIC
NIC
NIC
Linux-Kernel Forwarding Process
OVS
OVS
OVS
OVS
PCI-e
PCI-e
PCI-e
PCI-e
VF
VF
VF
VF
VNF Forwarding Function
PF
PF
PF
PF

## Slide 8: PF / VF
PF/VF
NIC
VNF Function
PCI-e
VNF Function
PF
PF (Physical Function)
VF (Virtual Function)
1個PF對應到一張“實體”且有支援SR-IOV的網卡，以QuCPE為例，內建的4 ports 10GbE SFP+ 採用Intel X722 Ethernet Controller接支援SR-IOV，並可透過額外擴充槽外加4 ports 支援SR-IOV的10GbE網卡，QuCPE 3032/3034系列內建的10GbE網卡也支援SR-IOV功能。
SR-IOV透過VF (Virtrual Function)搭配PF(Physical Funciton 達成將封包直接從PCI-E網卡直接傳送到虛擬主機上，對應虛擬主機上會看到由VF構成的SR-IOV網卡，每一個PF可以對應多個VF，取決於不同網卡晶片支援，以QuCPE 7012系列為例，內建的Intel X722 Ethernet Controller支援單一PF對應到32個VF，但須注意因硬體link speed上限為10GbE，單一PF所對應的所有VF流量上限為單向10GbE，雙向20GbE。
VF
VF
VF
VF
User Space
Linux-Kernel Space

## Slide 9: Application Notes
Application Notes
VNF Function
VNF Function
NIC
NIC
Linux-Kernel Forwarding Process
OVS
OVS
PCI-e
PCI-e
VF
V-NIC
V-NIC
VF
PF
PF
OVS
QuCPE
VNF
NIC
NIC
VNF
每個VF必須對應到一個PF，也就是說當需要將多個不同的VNF串接再一起的時候(如上圖)，因為VNF與VNF中間的虛擬網卡並無直接對應到任何實體網卡，因此無法啟用SR-IOV在中間的連線，但VF跟V-NIC可混和搭配使用在同一個VNF中，實際上的packet flow就會如右圖所示。

## Slide 11: Test Setup – Without SR-IOV
Test Setup – without SR-IOV
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
NIC
NIC
NIC
NIC
Linux-Kernel Forwarding Process
OVS
OVS
OVS
OVS
PCI-e
PCI-e
PCI-e
PCI-e
V-NIC
V-NIC
V-NIC
V-NIC
VNF Forwarding Function
Driver
Driver
Driver
Driver
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
Linux
Virtual Switch 1
PFsence
Native Port 9
Native Port 10
Native Port 11
Native Port 12
System default Virtual Switch

## Slide 12: Test Setup – Without SR-IOV
Test Setup – without SR-IOV
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
Linux
Virtual Switch 1
PFsence
Native Port 9
Native Port 10
Native Port 11
Native Port 12
System default Virtual Switch
Client
  OS: QNE 1.0.3.q573
  Tool: Iperf 3.1.3
  Client-A: 192.168.61.1/24, connect to QuCPE 7012 port 9 (10GbE SFP+)
  Client-B: 192.168.62.1/24, connect to QuCPE 7012 port 10 (10GbE SFP+)
  Client-C: 192.168.63.1/24, connect to QuCPE 7012 port 11 (10GbE SFP+)
  Client-D: 192.168.64.1/24, connect to QuCPE 7012 port 12 (10GbE SFP+)
QuCPE-7012
  CPU: Intel Xeon-D 2146NT
  RAM: 32GB
  OS: QNE 1.0.3.573
Pfsense:
  CPU assign: Core 3-8 (Total 12 threads)
  RAM: 1G
  HDD: 100G
  Version: 2.6.0 Release
  WAN: DHCP from system default virtual switch for system update
  LAN: 192.168.60.254/24 to Virtual switch 1 (for pfsense Web GUI access)
  OPT1: 192.168.61.254/24, VirtIO to Native Port 9
  OPT2: 192.168.62.254/24, VirtIO to Native port 10
  OPT3: 192.168.63.254/24, VirtIO to Native port 11
  OPT4: 192.168.64.254/24, VirtIO to Native port 12

## Slide 13: Test Setup – With SR-IOV
Test Setup – With SR-IOV
NIC
NIC
NIC
NIC
Linux-Kernel Forwarding Process
OVS
OVS
OVS
OVS
PCI-e
PCI-e
PCI-e
PCI-e
VF
VF
VF
VF
VNF Forwarding Function
PF
PF
PF
PF
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
Linux
Virtual Switch 1
PFsence
VF b7:02:0
(Native Port 9)
VF b7:06:0
(Native Port 10)
System default Virtual Switch
VF b7:0a:0
(Native Port 11)
VF b7:0e:0
(Native Port 12)
SR-IOV

## Slide 14: Test Setup – With SR-IOV
Test Setup – With SR-IOV
Client
  OS: QNE 1.0.3.q573
  Tool: Iperf 3.1.3
  Client-A: 192.168.61.1/24, connect to QuCPE 7012 port 9 (10GbE SFP+)
  Client-B: 192.168.62.1/24, connect to QuCPE 7012 port 10 (10GbE SFP+)
  Client-C: 192.168.63.1/24, connect to QuCPE 7012 port 11 (10GbE SFP+)
  Client-D: 192.168.64.1/24, connect to QuCPE 7012 port 12 (10GbE SFP+)
QuCPE-7012
  CPU: Intel Xeon-D 2146NT
  RAM: 32GB
  OS: QNE 1.0.3.573
Pfsense
  CPU assign: Core 3-8 (Total 12 threads)
  RAM: 1G
  HDD: 100G
  Version: 2.6.0 Release
  WAN: DHCP from system default virtual switch for system update
  LAN: 192.168.60.254/24 to Virtual switch 1 (for pfsense Web GUI access)
  OPT1: 192.168.61.254/24, connect to port 9 with SR-IOV VF
  OPT2: 192.168.62.254/24, connect to port 10 with SR-IOV VF
  OPT3: 192.168.63.254/24, connect to port 11 with SR-IOV VF
  OPT4: 192.168.64.254/24, connect to port 12 with SR-IOV VF
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
Client-A
Client-B
Client-C
Client-D
Linux
Virtual Switch 1
PFsence
VF b7:02:0
(Native Port 9)
VF b7:06:0
(Native Port 10)
System default Virtual Switch
VF b7:0a:0
(Native Port 11)
VF b7:0e:0
(Native Port 12)
SR-IOV

## Slide 15
是你最好的選擇
©2022著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。​