## Slide 1
Notes: 最高搭載 Intel® Core™ i9 處理器，整合雙 Thunderbolt 4 傳輸埠及 PCIe Gen 4 擴充埠，支援高速傳輸並可再擴充 25GbE 網路，建立高速網路環境

## Slide 2
 | 傳輸率 | 檔案大小
HD 1080P (ProRes 422) | 220 Mb/s | 90 GB/hr
4K (ProRes 422) | 630 Mb/s | 300 GB/hr
BlackMagic 4K | 1.4 Gb/s | 630 GB/hr
Canon 4K | 2.3 Gb/s | 1 TB/hr
Phantom Flex 4K | 2.3 Gb/s | 1 TB/hr
Red 8K | 2.4 Gb/s | 1.1 TB/hr
ARRI Alexa 6.5K RAW | 7.3 Gb/s | 3.3 TB/hr
隨著影音市場的快速成長，儲存設備也要跟上不斷增長的資料傳輸率
Notes: 我們將深入研究市場上的各種視訊規格，以解釋高速傳輸的需求。以下是一些常見的影片格式及其對應的資料速率：
HD 1080P (ProRes 422): 220 Mb/s, 大約 每小時 90 GB
4K (ProRes 422): 630 Mb/s, 大約 每小時 300 GB
BlackMagic 4K: 1.4 Gb/s, 大約 每小時 630 GB
Canon 4K: 2.3 Gb/s, 大約 每小時 1 TB
Phantom Flex 4K: 2.3 Gb/s, 大約 每小時 1 TB
Red 8K: 2.4 Gb/s, 大約 每小時1.1 TB
ARRI Alexa 6.5K RAW: 7.3 Gb/s, 大約 每小時 3.3 TB
這些視訊格式需要很高的資料速率，範圍從每秒數GB到每秒數TB。 處理如此高解析度和資料密集的素材需要強大的高速傳輸解決方案。

## Slide 3
您需要 Thunderbolt 高速傳輸、支援 25GbE 擴充的 NAS 滿足高效影音編輯存儲
Thunderbolt : 傳輸速度快、延遲低，確保編輯無縫且不間斷。搭配 Thunderbolt Mac or Windows 電腦，即插即用，不須再購買網路卡配件。
25GbE : 允許更快的數據傳輸速率，非常適合多人共享並處理高畫質影音。
影音編輯需要較快的處理速度，以確保編輯順利進行。
Notes: 影音編輯需要較快的處理速度，以確保編輯順利進行。 今天~我們會提到兩個重點
Thunderbolt : 傳輸速度快、延遲低，確保編輯無縫且不間斷。搭配 Thunderbolt Mac or Windows 電腦，即插即用，不須再購買網路卡配件。
25GbE : 允許更快的數據傳輸速率，非常適合多人共享並處理高畫質影音。

## Slide 4
用於影音編輯的 Thunderbolt NAS
 | Thunderbolt NAS 能提供的效益
高協作性 | 支援兩台 Mac® 或 Windows® 筆記型電腦/工作站同時編輯照片 / 影音 透過乙太網連接到網絡，使專案協作、資源共享變得更加容易
高擴充性 | QNAP 提供多種擴充卡包括 10G/25GbE 網卡、M.2 SSD 等擴充卡 透過 JBOD 方案，能輕鬆大幅提升儲存空間
友善使用者體驗 | 提供快速、流暢、好上手的操作系統 配套的手機應用程式可讓您遠端訪問 NAS 文件
資料保護機制 | 集中備份並確保備份與快照的一致性 您可以設置權限或密碼，防止文件被隨意窺探
Notes: Thunderbolt NAS 能提供的效益
高協作性
支援兩台 Mac® 或 Windows® 筆記型電腦/工作站同時編輯照片 / 影音
透過乙太網連接到網絡，使專案協作、資源共享變得更加容易
高擴充性
QNAP 提供多種擴充卡包括 10G/25GbE 網卡、M.2 SSD 等擴充卡
透過 JBOD 方案，能輕鬆大幅提升儲存空間
友善使用者體驗
提供快速、流暢、好上手的操作系統
配套的手機應用程式可讓您遠端訪問 NAS 文件
資料保護機制
集中備份並確保備份與快照的一致性
您可以設置權限或密碼，防止文件被隨意窺探

## Slide 5
支援雙 Thunderbolt 4 ，最高搭載 Intel® Core™ i9 處理器，專為影音用戶量身打造
雙 Thunderbolt 4
提供兩個 Thunderbolt 4 插槽，支援高傳輸速度讓您可以更專注於創意工作
最大支援 64 GB 記憶體
預裝 32/64 GB, 2 x DDR4 SODIMM 插槽可依需求擴充
提供兩個 PCIe Gen 4 擴充埠可選購 QNAP 多元擴充卡，並預裝一張雙埠 Thunderbolt™ 4 擴充卡
雙 PCIe Gen 4 擴充槽
雙 M.2 PCIe SSD 擴充埠
Intel® Core™ i 處理器
提供兩個 PCIe Gen4 x4 M.2 2280插槽，讓 SSD 與 HDD 儲存空間達到最佳配置
Intel® Core™
64 GB
充足的 2.5 GbE (相容 1GbE) 網路頻寬，提供流暢的資料傳輸體驗
雙 2.5 GbE 高速網路埠
Intel® Core™ i9 16 核心 (8P+8E) / 24 執行緒
Intel® Core™ i7 12 核心 (8P+4E) / 20 執行緒
Intel® Core™ i5 6 核心 / 12 執行緒
Notes: Intel® Core™ i9 16 核心 (8P+8E) / 24 執行緒
Intel® Core™ i7 12 核心 (8P+4E) / 20 執行緒
Intel® Core™ i5 6 核心 / 12 執行緒
提供兩個 Thunderbolt 4 插槽，支援高傳輸速度讓您可以更專注於創意工作
提供兩個 PCIe Gen4 x4 M.2 2280插槽，讓 SSD 與 HDD 儲存空間達到最佳配置
提供兩個 PCIe Gen 4 擴充埠可選購 QNAP 多元擴充卡，並預裝一張雙埠 Thunderbolt™ 4 擴充卡
預裝 32/64 GB, 2 x DDR4 SODIMM 插槽可依需求擴充
充足的 2.5 GbE (相容 1GbE) 網路頻寬，提供流暢的資料傳輸體驗

## Slide 6
TVS-h674T / TVS-h874T 支援 QTS / QuTS hero 一機雙系統，視乎您的喜好選擇使用
出貨搭載 QuTS hero 作業系統，採用高可靠度 ZFS 檔案系統。也可依照需求下載＆安裝 QTS 作業系統。
注意： 1. 由於 QTS 與 QuTS hero 採用不同檔案系統，請用戶務必先空機 (不裝入硬碟) 切換作業系統後，再執行系統遷移。 2. 使用 QuTS hero 作業系統時，建議使用 SSD 作為系統碟以獲取更佳效果。 a. 建議將 2.5 吋 SATA SSD 安裝於兩個 3.5 吋插槽中執行熱插拔 b. 主機板 M.2 NVMe SSD 插槽不支援熱插拔
Notes: 出貨搭載 QuTS hero 作業系統，採用高可靠度 ZFS 檔案系統。也可依照需求下載＆安裝 QTS 作業系統。
注意： 1. 由於 QTS 與 QuTS hero 採用不同檔案系統，請用戶務必先空機 (不裝入硬碟) 切換作業系統後，再執行系統遷移。 2. 使用 QuTS hero 作業系統時，建議使用 SSD 作為系統碟以獲取更佳效果。 a. 建議將 2.5 吋 SATA SSD 安裝於兩個 3.5 吋插槽中執行熱插拔 b. 主機板 M.2 NVMe SSD 插槽不支援熱插拔

## Slide 7: Choose between ​ QTS and ZFS based QuTS hero​
哪個作業系統比較適合我的需求？ QTS 或是採用 ZFS 架構的 QuTS hero
QTS 智能 NAS 作業系統持續蛻變、發展成熟。在面對資料爆炸性成長、遠端虛擬桌面 (VDI) 應用普及、SSD 採用率大幅攀升，以及 8K 影像技術崛起等數位應用的效能要求與複雜度提高的情況下，商務型資料儲存管理和 IT 應用亦需要進階的改變。為此，「QuTS hero 作業系統」全新誕生，不僅保留了 QTS 好評的 App Center 應用生態，更進階整合了強大的 128 位元 ZFS 檔案系統，集結超靈活容量管理、完善資料保護機制，以及效能最佳化等優勢，更能適應資料量日益龐大、複雜的商務關鍵應用。
了解更多: 為什麼 QNAP 企業級 NAS 選用 ZFS 檔案系統
採用 ZFS 檔案系統，QuTS hero 保障效能與資料完整
 | QuTS hero | QTS
檔案系統 | ZFS | Ext4
快取功能 | 讀取快取 | 讀/寫快取 唯讀快取 唯寫快取
在線資料壓縮 (Inline Compression) | 有 (LZ4 壓縮，適合 RAW 檔、文件檔) | 無
在線重複資料刪除 (Inline Deduplication) | 有 (需 16 GB 以上記憶體) | 無
HBS 遠端備份 QuDedup 來源端重複資料刪除 | 有 | 有
硬體斷電保護 | 支援 UPS | 支援 UPS
系統斷電保護 | ZIL Copy-on-Write (復電後服務即刻繼續) | 無 (不正常斷電將使檔案有損毀風險，須暫停服務執行「檢查檔案系統」)
權限管理 | Rich ACL (14項) | Posix ACL (3項) + 少部分特殊權限
容量擴充 | RAID 容量升級 更換更大容量硬碟 JBOD 擴充 | 加入單顆硬碟擴充 RAID RAID 容量升級 更換大容量硬碟 JBOD 擴充
資料安全性 | 較佳 (Self-Healing & Copy-on-Write) | 標準
影音剪輯應用 SSD 配置建議 | 建立 SSD Pool 註：建立 Folder/LUN 時 Block Size 建議設定為 128K | 剪輯作業 (例如 RAW 檔初剪)：建立 SSD Pool 後製作業：啟用讀/寫快取 註：建立 Volume 時 Block Size 建議設定為 32K ~ 64K，快取模式選擇 All I/O
Notes: QTS 智能 NAS 作業系統持續蛻變、發展成熟。在面對資料爆炸性成長、遠端虛擬桌面 (VDI) 應用普及、SSD 採用率大幅攀升，以及 8K 影像技術崛起等數位應用的效能要求與複雜度提高的情況下，商務型資料儲存管理和 IT 應用亦需要進階的改變。為此，「QuTS hero 作業系統」全新誕生，不僅保留了 QTS 好評的 App Center 應用生態，更進階整合了強大的 128 位元 ZFS 檔案系統，集結超靈活容量管理、完善資料保護機制，以及效能最佳化、在線資料壓縮、重複資料刪除等優勢，更能適應資料量日益龐大、複雜的商務關鍵應用。

## Slide 8
全新 Intel® Core™ 處理器
Thunderbolt 4 NAS
TVS-h874T-i9-64G
TVS-h674-i5-32G
Intel Core i9 16 核心 (8 P-Core + 8 E-Core) / 24 執行緒
DDR4 64GB RAM (2 x 32GB)
2 x 2.5GbE ports
2 x Thunderbolt 4 ports
Intel Core i5 6 核心 12 執行緒
DDR4 32GB RAM (2 x 16GB)
2 x 2.5GbE port
2 x Thunderbolt 4 ports
Intel Core i7 12 核心 (8 P-Core + 4 E-Core) / 20 執行緒
DDR4 32GB RAM (2 x 16GB)
2 x 2.5GbE ports
2 x Thunderbolt 4 ports
TVS-h874T-i7-32G
Performance-core（P-core）和 Efficient-core（E-core）。兩種核心具備不同的角色。
Performance-core 為：
尺寸較大的高效能核心，專為提供原始速度同時維持效率所設計。
非常適合處理許多繁重單執行緒工作。
Efficient-core 為：
尺寸較小，多個 E-core 可容納於一個 P-core 的實體空間。
非常適合可擴充的多執行緒效能。它與 P-core 合作，加速極需核心的工作（例如算繪影片等）。
Notes: Performance-core（P-core）和 Efficient-core（E-core）。兩種核心具備不同的角色。
Performance-core 為：
尺寸較大的高效能核心，專為提供原始速度同時維持效率所設計。
非常適合處理許多遊戲引擎需要的繁重單執行緒工作。
Efficient-core 為：
尺寸較小，多個 E-core 可容納於一個 P-core 的實體空間。
非常適合可擴充的多執行緒效能。它與 P-core 合作，加速極需核心的工作（例如算繪影片等）。

## Slide 9
TVS-h674T / TVS-h874T 正面配置圖
LCM 系統狀態顯示
3.5"/ 2.5”SATA
6Gb/s HDD/SSD 插槽 (可上鎖)
可調整亮度的 LED 燈號:磁碟、狀態、網路、USB、M.2埠
電源鍵
USB 3 Gen 2 Type-A (10Gb) & 備份鍵
內附硬碟托盤鑰匙
TVS-h674T
TVS-h874T

## Slide 10
TVS-h674T / TVS-h874T 背面配置圖
內置電源供應器
智能散熱風扇
1 x HDMI 埠
雙 USB 3 Gen 2 埠
(Type-C & Type-A)
雙 2.5GbE 網路埠
1 x PCIe Gen 4 x16
TVS-h674T
TVS-h874T
2 x Thunderbolt 4 埠
(預裝一張 TBT 4 擴充卡)

## Slide 11
高達 16 核心 24 執行緒的桌上型處理器
效能強勁 Intel® Core™ i5 / i7 / i9 系列處理器
Intel 全新高階處理器提供強勁性能，提供高達 30MB快取、渦輪加速Max技術最高頻率可至 5.0 GHz、內建最新 Intel UHD Graphics 可支援 4K 影片轉檔及加速各種 AI 應用。
最大超頻
提升1.51倍
轉檔效能與前代 72XT 比較
5.0 GHz
16-核心 / 24-執行緒
16-core
提升3.54倍
CPU mark 與前代 72XT 比較
Intel Core i9 16 核心 (8P+8E) / 24 執行緒
Intel Core i7 12 核心 (8P+4E) / 20 執行緒
Intel Core i5 6 核心 12 執行緒
備註 : 本頁規格以 i9-12900E 為例，詳細規格依照各 SKU 選用 CPU 有所不同
https://www.cpubenchmark.net/compare/5053vs3260/Intel-i9-12900E-vs-Intel-i5-8400T
Notes: Intel 全新高階處理器提供強勁性能，提供高達 30MB快取、渦輪加速Max技術最高頻率可至 5.0 GHz、內建最新 Intel UHD Graphics 可支援 4K 影片轉檔及加速各種 AI 應用。 備註 : 本頁規格以 i9-12900E 為例，詳細規格依照各 SKU 選用 CPU 有所不同
https://www.cpubenchmark.net/compare/5053vs3260/Intel-i9-12900E-vs-Intel-i5-8400T

## Slide 12: 標配 32/64 GB DDR4 記憶體，可升級至最大 64 GB 記憶體，讓多工應用與多台設備同時連接更為順暢
2 x DDR4 SO-DIMM 插槽，總和 64 GB (2 x 32 GB)，雙通道記憶體
用戶可再訂購 QNAP 16/32 GB 記憶體模組，輕鬆自行升級至最高 64 GB，保障多人連線傳輸的穩定性與效能．
Ordering P/N | Memory
TVS-h674T-i5-32G | 32 GB (2 x 16GB SODIMM)
TVS-h874T-i7-32G | 32 GB (2 x 16GB SODIMM)
TVS-h874T-i9-64G | 64 GB (2 x 32GB SODIMM)
NAS 訂購型號
1. 開上蓋，扳開兩側固定夾
2. 拔除既有記憶體模組(非必要)
3. 安裝新記憶模組
Notes: 標配 32/64 GB DDR4 記憶體，可升級至最大 64 GB 記憶體，讓多工應用與多台設備同時連接更為順暢
2 x DDR4 SO-DIMM 插槽，總和 64 GB (2 x 32 GB)，雙通道記憶體
用戶可再訂購 QNAP 16/32 GB 記憶體模組，輕鬆自行升級至最高 64 GB，保障多人連線傳輸的穩定性與效能．

## Slide 13: 雙 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4 SSD 埠， 支援 SSD 快取或 Qtier 自動分層儲存
1. 拆背後螺絲後，開上蓋
2. 插入 M.2 NVMe SSD
內建 M.2 插槽做為系統碟與預設共享資料夾 第一個 Storage Pool 即是系統碟，亦為系統預設共享資料夾與應用程式的安裝位置。建議使用 M.2 SSD 設定 RAID 組態，讓系統表現更好，應用程式 metadata 管理及資料庫運作也會更有效率。建議至少使用 2 個 1TB M.2 SSD 組成RAID 1做為系統碟。 (QuTS hero)
M.2 SSD 快取加速，資料存取更敏捷 啟用 SSD 快取，可提升磁碟隨機存取效能、減少 I/O 延遲。對於亟需高度 IOPS 的應用 (如：資料庫、虛擬化)，可大幅改善系統運作效率。
Qtier 自動分層儲存更讓 SSD 效益極大化 Qtier 技術讓冷 / 熱資料在 M.2 SSD、2.5 吋 SSD 與 3.5 吋大容量 HDD 之間靈活移動，提升效能更兼具儲存經濟效益。
3. 免工具即可扣上固定
注意：Qtier 自動分層儲存僅支援於 QTS 作業系統使用。
Notes: 雙 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4 SSD 埠， 支援 SSD 快取或 Qtier 自動分層儲存。
內建 M.2 插槽做為系統碟與預設共享資料夾 第一個 Storage Pool 即是系統碟，亦為系統預設共享資料夾與應用程式的安裝位置。建議使用 M.2 SSD 設定 RAID 組態，讓系統表現更好，應用程式 metadata 管理及資料庫運作也會更有效率。建議至少使用 2 個 1TB M.2 SSD 組成RAID 1做為系統碟。 (QuTS hero)
M.2 SSD 快取加速，資料存取更敏捷 啟用 SSD 快取，可提升磁碟隨機存取效能、減少 I/O 延遲。對於亟需高度 IOPS 的應用 (如：資料庫、虛擬化)，可大幅改善系統運作效率。
Qtier 自動分層儲存更讓 SSD 效益極大化 Qtier 技術讓冷 / 熱資料在 M.2 SSD、2.5 吋 SSD 與 3.5 吋大容量 HDD 之間靈活移動，提升效能更兼具儲存經濟效益。
注意：Qtier 自動分層儲存僅支援於 QTS 作業系統使用。

## Slide 14: 內建 2 個 2.5 GbE 網路埠，聚合高達 5 Gbps 網路頻寬
無需換線
2.5GbE 網路優點
支援 2.5GbE 的主機板、Wi-Fi 6 AP、網路卡、網路交換機已經進入到消費市場
網速加快 2.5 倍
1GbE到2.5GbE
速度有感翻倍
免換佈線，延用既有Cat.5e/ Cat.6/ Cat. 6A網線
內建 2 x 2.5GbE網路埠(向下相容1GbE)
Notes: 內建 2 個 2.5 GbE 網路埠，聚合高達 5 Gbps 網路頻寬
1GbE到2.5GbE
速度有感翻倍
免換佈線，延用既有Cat.5e/ Cat.6/ Cat. 6A網線

## Slide 15: 第二個 PCIe 插槽預裝雙埠 Thunderbolt 4 擴充卡，支援高傳輸速度讓您可以更專注於創意工作
拍攝圖像/影片並將原始文件從外部上傳到 Thunderbolt NAS
兩名編輯者透過 Thunderbolt 同時編輯照片 / 影音
插槽2
預裝雙埠 Thunderbolt 4
擴充卡
Notes: 第二個 PCIe 插槽預裝雙埠 Thunderbolt 4 擴充卡，支援高傳輸速度讓您可以更專注於創意工作
拍攝圖像/影片並將原始文件從外部上傳到 Thunderbolt NAS
兩名編輯者透過 Thunderbolt 同時編輯照片 / 影音

## Slide 16
Built-in two Thunderbolt 4 ports
Up to xxxx MB/s
Thunderbolt 4 提供高速低延遲的傳輸服務
標配雙 Thunderbolt 4 傳輸埠
單埠傳輸高達 1,758 MB/s
NAS : TVS-h874T-i9-64G
FW : QuTS hero h5.1.1
SSD : Samsung 860 EVO 1TB x 8, RAID 5
Client : Mac Studio 2022
CPU : Apple M1 Max (10C)
O.S. : MacOS 13.5
1,738
1,758
Notes: Thunderbolt 4 提供高速低延遲的傳輸服務
下圖呈現TVS-h874T 單埠 Thunderbolt 傳輸效能，寫入 1758 MB/s 讀取 1,738 MB/s，提供高速傳輸效能
NAS : TVS-h874T-i9-64G
FW : QuTS hero h5.1.1
SSD : Samsung 860 EVO 1TB x 8, RAID 5
Client : Mac Studio 2022
CPU : Apple M1 Max (10C)
O.S. : MacOS 13.5

## Slide 17
QNAP Thunderbolt 配件 :
Thunderbolt 3 & Thunderbolt 4 線材
CAB-TBT4-2M : 2 公尺
CAB-TBT4-0M5 : 0.5 公尺
CAB-TBT315M-40G : 1.5 公尺
CAB-TBT320M-40G-LINTES : 2 公尺
Thunderbolt 3 線
Thunderbolt 4 線
QNAP 亦提供多款 Thunderbolt 配件線材供選擇，除 Thunderbolt 4 線材之外，也有價格較親民的 Thunderbolt 3 線材供選擇，讓您可以用更低的成本來滿足高速傳輸。
Notes: QNAP 亦提供多款 Thunderbolt 配件線材供選擇，除 Thunderbolt 4 線材之外，也有價格較親民的 Thunderbolt 3 線材供選擇，讓您可以用更低的成本來滿足高速傳輸。

## Slide 18
第一個 PCIe 插槽支援 QXG/QM2/QXP
多種擴充卡，彈性擴充高速網路或外接儲存裝置
插槽1:PCIe Gen4 x16
*相容性依照官網公告為準
QXG 25GbE/10GbE/5GbE/2.5GbE
網路卡
QM2 M.2 SSD 擴充卡
QXP SAS, SATA, USB
擴充卡
QXP Wi-Fi 6 & FC 卡
Notes: 第一個 PCIe 插槽支援 QXG/QM2/QXP
多種擴充卡，彈性擴充高速網路或外接儲存裝置

## Slide 19: 標配雙埠 2.5 GbE 網路埠， 搭配 PCIe Gen 4 插槽可再擴充 25GbE 高速網路
12吋短機箱可支援市面上大部分的機櫃
內建2埠M.2(PCIe Gen 3 x1)，可提供SSD快取，加速隨機存取的速度
PCIe Gen 3 x 8插槽，提供各式應用的高速擴充卡
雙系統靈活切換配置QTS and QuTS hero
2 x 2.5GbE
SMB 循序傳輸 (1MB)
Chart: MB/s
| 寫入 | 讀取
數列 1 | 590 | 591
590 MB/s
591 MB/s
2 x 25GbE
SMB 循序傳輸 (1MB)
Chart: MB/s
| 寫入 | 讀取
數列 1 | 3838 | 5908
3,838 MB/s
5,908 MB/s
測試環境 : ​ NAS: TVS-h874T-i7-32G OS：QuTS hero h5.0.1 Volume type: RAID 5; 8 x Samsung 860 EVO 1TB ​
Client PC: Windows Server 2019, AMD EPYC 7232P 3.0GHz, 64GB RAM,
IOmeter : RAM*4, 30-sec ramp up time, 3-min seq. run time, 1 worker, 32-outstanding
QXG-25G2SF-CX6 ​ Dual-port SFP28 25Gb NIC
Notes: 標配雙埠 2.5 GbE 網路埠， 搭配 PCIe Gen 4 插槽可再擴充 25GbE 高速網路

## Slide 20
傳輸 4TB（一小時的 8K 素材）影音時，1GbE 需要 11 小時。
更換為 25GbE 網絡設備，傳輸相同文件僅需20分鐘。
時間就是金錢，
立即全面升級至 25GbE！
TVS-h874T
QSW 25GbE 交換器
Libraries for FCPX & Motion
Project for Adobe Creative Suite
Backup
QNAP 25GbE 網路卡
DaVinci Resolve + PostgreSQL
20 分鐘 !
Notes: 想像傳輸一個 4TB 影音檔，它代表大約 8 小時的 8K 素材。 使用傳統的 1GbE 網絡，完成傳輸需要 11 個小時。
然而，當我們以高速 25GbE 連線取代網路裝置時，傳輸時間會急劇減少。 事實上，傳輸同一個 4TB 視訊檔案僅需 20 分鐘。
傳輸時間的顯著改善展示了 25GbE 網路的強大功能。

## Slide 21: 提供全面的解決方案，透過各種連接方式來激發您的創造力
透過網路從 Mac/Windows PC 上傳檔案
從外部 DAS 透過 USB 埠上傳影音檔案
透過 Thunderbolt 4或擴充至 25/10GbE ，從工作站直接編輯 NAS 上的影音內容
支持 Adobe Premiere Pro 或 DaVinci Resolve 編輯環境中的團隊協作
可再將資料備份至其他 NAS 、雲端或是其他外接裝置
若還需要額外儲存空間，QNAP 也提供多款 JBOD 來快速擴充容量
Notes: 提供全面的解決方案，透過各種連接方式來激發您的創造力
從外部 DAS 透過 USB 埠上傳影音檔案
透過 Thunderbolt 4或擴充至 25/10GbE ，從工作站直接編輯 NAS 上的影音內容
支持 Adobe Premiere Pro 或 DaVinci Resolve 編輯環境中的團隊協作
可再將資料備份至其他 NAS 、雲端或是其他外接裝置
若還需要額外儲存空間，QNAP 也提供多款 JBOD 來快速擴充容量

## Slide 22
myQNAPcloud 物件
myQNAPcloud 監控
myQNAPcloud 儲存
QNAP 推出的全新雲端服務 - myQNAPcloud One
myQNAPcloud One 是一項訂閱服務，可為使用者提供擴充儲存空間和透過訂閱 myQNAPcloud One，使用者可以存取 Cloud Drive 上更多的儲存空間，以及其他 QNAP 產品的額外功能和優勢。
NAS 備份
HBS 整合
NAS 閘道 (HybridMount)
備份配置
錄影備份
回放
事件 / 子流錄製
Standard Object service 標準物件雲服務
S3相容的物件服務 (Partial 分段 / Quota 配額 / ACL 存取控制清單 )
Object Lock 物件鎖定
Lifecycle 物件儲存生命週期
Notes: myQNAPcloud One 是一項訂閱服務，可為使用者提供擴充儲存空間和 透過訂閱 myQNAPcloud One，使用者可以存取 Cloud Drive 上更多的儲存空間，以及其他 QNAP 產品的額外功能和優勢。

## Slide 23
QNAP 是 Adobe 影音解決方案的官方合作夥伴
QNAP NAS 提供 Adobe 創作者最棒的集中儲存解決方案，可針對 Project (照片、圖像、影片、音樂) 快速展開協作工作流；搭配 2.5GbE、10GbE 或 Thunderbolt™ 高速傳輸，讓檔案存取效率更高。您不用擔心容量的問題，QNAP NAS 可輕鬆擴充極大容量妥善保存所有檔案，守護您的創意世界！
Notes: QNAP NAS 提供 Adobe 創作者最棒的集中儲存解決方案，可針對 Project (照片、圖像、影片、音樂) 快速展開協作工作流；搭配 2.5GbE、10GbE 或 Thunderbolt™ 高速傳輸，讓檔案存取效率更高。您不用擔心容量的問題，QNAP NAS 可輕鬆擴充極大容量妥善保存所有檔案，守護您的創意世界！

## Slide 24: 內建顯示輸出，提供一個 HDMI 輸出埠
HDMI 4K 螢幕輸出
1 x HDMI 1.4b
1920 x 1080, 60Hz
高達 32 EUs
顯示專用執行單元
繪圖最大動態頻率
1.55 GHz
Intel UHD
Graphics 730/770
支援的影片及音效格式會因
使用軟體的支援度而有差異
Notes: 24
內建顯示輸出，提供一個 HDMI 輸出埠
繪圖最大動態頻率
1.55 GHz
Intel UHD
Graphics 730/770

## Slide 25
相較於前代，效能及擴充性更佳的 Thunderbolt NAS
 | TVS-h874T | TVS-h674T | TVS-472XT | TVS-672XT |  | TVS-872XT
型號 | TVS-h874T-i9-64G TVS-h874T-i7-32G | TVS-h674T-i5-32G | TVS-472XT-i3-4G | TVS-672XT-i3-8G |  | -TVS-872XT-i3-8G -TVS-872XT-i5-16G
處理器 | Intel® Core™ i9 16-core 24-thread Intel® Core™ i7 12-core 20-thread | Intel® Core™ i5-12400 6-core 12-thread Processor, up to 4.4GHz | Intel® Core™ i3 處理器 |  |  | Intel® Core™ i3 處理器 Intel® Core™ i5 處理器
作業系統 | QuTS hero |  | QTS |  |  | 
記憶體 | 64 GB / 32 GB SODIMM DDR4 最大支援 64 GB (2 x 32 GB) |  | 4 GB SODIMM DDR4 最大支援 64 GB (2 x 32 GB) |  | 8 GB SODIMM DDR4 最大支援 64 GB (2 x 32 GB) | 8 GB / 16 GB SODIMM DDR4 最大支援 64 GB (2 x 32 GB)
網路埠 | 2 x 2.5 GbE (2.5G/1G/100M) |  | 2 x 1GbE 1 x 10GBASE-T |  |  | 
Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |  | 2 x Thunderbolt 3 |  |  | 
PCIe | 2 x PCIe Gen 4, 可再升級 25GbE 網路環境 插槽 2 預裝 Thunderbolt 4 卡 |  | 2 x PCIe Gen 3, 可再升級 25GbE 網路環境 插槽 1 預裝 Thunderbolt 3 卡 |  |  | 
M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 |  | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 |  |  | 
HDMI | 1 x HDMI 支援 4K 輸出 |  | 1 x HDMI 支援 4K 輸出 |  |  | 
USB | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |  | 1 x Type-A USB 3.2 Gen 1 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |  |  | 

## Slide 26
Live Demo
2 x 25GbE SMB 循序傳輸效能
Thunderbolt 4 效能

## Slide 27
企業級作業系統 使用 ZFS 的 QuTS hero
Notes: 超能版 QTS ― 採用 ZFS 檔案系統，注重資料安全，可靠度更高

## Slide 28: 強大的在線資料縮減技術 – 能大幅延長 SSD 壽命
ZFS 檔案系統的重複數據刪除與壓縮功能
透過資料減量來大幅減少 SSD 的寫入次數，ZFS 檔案系統也因此成為 All Flash / 高速SSD系統的最佳搭配夥伴。
A
C
B
D
重複資料刪除
A
C
B
D
A
C
B
D
原始資料
SSD Pool
寫入
寫入
壓縮
去重
壓縮資料
A
C
B
D
A
C
B
D
必須在存入前減量才有效用
Deduplication
(重複資料刪除)
最低需求：16GB RAM
Notes: 強大的在線資料縮減技術 – 能大幅延長 SSD 壽命
ZFS 檔案系統的重複數據刪除與壓縮功能，透過資料減量來大幅減少 SSD 的寫入次數，ZFS 檔案系統也因此成為 All Flash / 高速SSD系統的最佳搭配夥伴。
在線重複資料刪除 (Inline Data Deduplication)
線上即時處理的區塊層級 (Block-based) 資料重複刪除機制，讓資料在寫入磁碟前就已經過刪減演算，大幅節省儲存空間占用，讓可用磁碟容量隨時保持最佳化的狀態。
在線資料壓縮 (Inline Compression)
有助於降低後端儲存的實際 I/O 負載，獲得存取加速的效果。在 VDI 環境中，可大幅精簡虛擬桌面作業系統檔案，更易於被快取，激增運作效能。

## Slide 29
ZFS RAID
Application
ZFS RAID
Application
ZFS RAID
Application
可檢測並糾正損壞的數據，使影音製作能夠順利進行。
QuTS hero 強大的資料自我修復能力
Notes: 資料完整性 (Data Integrity) 是確保應用程式和資料庫正常運作的基礎之一，尤其當前企業採用 SSD 的比率高速攀升，而 SSD 一旦故障，資料隨即遺失。ZFS 具備預防靜態資料損毀 (Silent Data Corruption) 的自我修復能力 (Self-healing)，可針對所有資料區塊進行 Checksum 校驗，並自動修復錯誤的區塊。

## Slide 30
SMB 3 的用戶端會在一個 SMB session 裡自動建立起多條到 SMB server 的連線 ，而且基於多條連線而能達成聚合頻寬與網路容錯的效用。
裝置環境需求 : NAS 與 Client 裝置皆支援 SMB 3.0。QTS 5.1.0 以上，QuTS hero h5.1.0 以上；Windows 8.1 以上，Windows Server 2012 以上，macOS Big Sur 11.3.1 以上。
未開啟 Multichannel
開啟 Multichannel
更快速 !
網路容錯 !
SMB Multichannel （多重通道）
Notes: 支援 SMB Multichannel (多重通道)，提升效能與容錯能力
SMB 多重通道 (SMB Multichannel) 可集結多個網路埠，加大可用頻寬與整體傳輸效能，特別適用於大型檔案、多媒體影音傳輸應用。即便一條或多條連線發生故障，NAS 會以剩餘的連線數量維持檔案傳輸，減輕中斷風險。當網路恢復則立即加回總傳輸頻寬。

## Slide 31
網頁瀏覽
手機瀏覽
Qfile
File Station
本地 NAS
遠端 NAS
雲雲空間
只要透過網頁瀏覽器，就能用 File Station 方便直覺地存取 NAS 上共用資料夾的檔案，具備強大而完善的功能，不僅提供 NAS 檔案管理，連雲端服務上的檔案也可輕鬆一網打盡。
File Station : QTS 專屬的多功能檔案瀏覽器
Notes: ●那首先NAS，當然需要檔案管理。
●File Station 是 QTS 的檔案管理工具。QNAP NAS 使用者只要透過網頁瀏覽器，就能用 File Station 方便直覺地存取 NAS 上共用資料夾的檔案。File Station 可說是最常用的 QNAP NAS 應用程式之一，且具備強大而完善的功能，不僅提供 NAS 檔案管理，連雲端服務上的檔案也可輕鬆一網打盡。可透過簡易直覺的操作，從電腦等裝置快速上傳檔案、在不同資料夾之間拖放檔案、刪除檔案、並設定檔案及資料夾權限，保護重要資料不受窺視刺探。
●使用 Qfile 行動 App，一手掌握您的檔案。
●若人不在 NAS 旁邊，又急須存取 NAS 中的檔案嗎， 我們也有 Qfile 行動 App (Android/iOS) 讓您和 NAS 隨時保持連線，您的數位資料中樞盡在彈指之間！Qfile 亦支援從行動裝置上傳檔案到 QNAP NAS，立即保存所有重要資料。
●

## Slide 32
 | 以 Office Online 編輯 | 在 Google Docs 中檢視 | 以 Google Chrome 擴充功能開啟
必要設定 | 啟用 MyQNAPCloud CloudLink | 啟用 MyQNAPCloud CloudLink | 以 Chrome 瀏覽器開啟，並安裝擴充功能：Office Editing for Docs, Sheets & Slides
支援格式 | .docx, .pptx, .xlsx | .doc, .ppt, .xls .docx, .pptx, .xlsx | .doc, .ppt, .xls .docx, .pptx, .xlsx
支援能力 | 文件共同編輯與同步至 NAS 檔案 | 文件檢視 可轉成 Google 文件進行編輯 | 文件檢視 可轉成 Google 文件進行編輯
到 設定>文件 裡，選擇你習慣的預設開啟方式吧！
檔案即時同步並回存至NAS中
支援多人線上編輯
 | 以 Office Online 編輯 | 在 Google Docs 中檢視 | 以 Google Chrome 擴充功能開啟
必要設定 | 啟用 MyQNAPCloud CloudLink | 啟用 MyQNAPCloud CloudLink | 以 Chrome 瀏覽器開啟，並安裝擴充功能：Office Editing for Docs, Sheets & Slides
支援格式 | .docx, .pptx, .xlsx | .doc, .ppt, .xls .docx, .pptx, .xlsx | .doc, .ppt, .xls .docx, .pptx, .xlsx
支援能力 | 文件共同編輯與同步至 NAS 檔案 | 文件檢視 可轉成 Google 文件進行編輯 | 文件檢視 可轉成 Google 文件進行編輯
檔案即時同步並回存至NAS中
支援多人線上編輯
到 設定>文件 裡，選擇你習慣的預設開啟方式吧！
NAS 即企業團隊工作站， 讓各式文件協同作業變簡單了
Notes: ●一般企業最常用的文件軟體，也不外乎 Office 、Google Doc 這些，而從 QTS 4.4.1 開始，您可使用網頁版 Office 直接開啟並編輯儲存於 QNAP NAS 中的 Microsoft® Office 文件，大大省去將 Word 文件、Excel 工作表及 PowerPoint 簡報從 NAS 下載回電腦進行修改的麻煩！讓 NAS 即企業團隊工作站，各式文件及功能，讓協同作業都變簡單，那這邊也有一些必要的設定需要注意，像是...以 Office Online 編輯 需 啟用 MyQNAPCloud CloudLink
●

## Slide 33: 智能與自動化檔案管理
像 Google™一樣強大的搜尋引擎
全自動化歸檔，設定規則，剩的交給 Qfiling
檔案來源
排程
篩選器
編輯
目的地
Qsirch 5
Qfiling 3
2 種任務：歸檔任務、回收任務
3 種排程規則：一次性、時間排程、即時監測
9 個編輯模組：如 AI臉部辨識模糊化、加密與解密、影片轉檔等
以關鍵字、篩選器迅速搜尋圖片、音樂、影片、文件以及電子郵件
五種進階照片搜尋：以人找圖、圖片內文字搜尋、物件搜尋、顏色搜尋、地圖搜尋
直接透過 Qfiling 啟用自動歸檔，全面提升檔案搜尋體驗
Notes: Qsirch 是 QNAP NAS 專屬的全文檢索搜尋引擎，幫助您快速查找儲存在 NAS 中的所有檔案，讓資料發揮最大價值！立刻輸入關鍵字，秒速快搜文件、圖片、影片、音樂與電子郵件等各式檔案，超快、超便利！
將 QNAP NAS 作為一個檔案儲存中心時，「有效率地整理大量檔案」是管理與使用檔案資產最重要的基礎。但面對分散在各個資料夾的眾多檔案，要將它們一一分類、歸檔實在不容易，且往往需要花費很多時間。有了 Qfiling 自動歸檔功能，檔案整理將變得自動化且有效率。

## Slide 34: 個人及團隊協作的 Qsync 5.0 跨裝置檔案同步工具
當有筆電與手機等不同裝置，只要在單一裝置上修改檔案，變更的檔案會自動同步到其他裝置中 。
團隊成員協作溝通時，檔案可自動推送到所有成員的綁定裝置上，讓工作流程更快速，協作更順暢。
Windows &
macOS
節省空間模式!
Notes: ●作為資料儲存管理的 NAS ，若多人多設備使用的話，我們也有 Qsync 支援跨裝置的團隊協作工具，可以輕鬆的將檔案同步到各種裝置上，例如手機，電腦, 雲端，或是另一台NAS中，每一台裝置都可以同步有最新的檔案，讓工作團隊協作更加順暢。當有筆電與手機等不同裝置，只要在單一裝置上修改檔案，變更的檔案會自動同步到其他裝置中 。
●

## Slide 35
HBS 3 輕鬆完成備份 3-2-1 的策略
簡單完成 3-2-1 備份策略與步驟 (3副本、2種媒體、1個異地備援)
HBS 3 (Hybrid Backup Sync 3)
副本 1
NAS
副本2
NAS off-site
副本 3
Google Drive
3 個副本
1 個異地
2 種媒體
Notes: NAS網路儲存設備，首重安全性，這部分比較硬核，但因為超級重要，除了QNAP NAS提供的備份機制外，也同時分享一下資料安全的概念，首先大家一定跟我想的一樣資料要備份對吧，那該怎麼備份才是對的呢? 請跟我念一遍 備份321，這由來已久連美國政府都推薦的備份策略，這裡跟大家簡述一下，備份321就只有三個重點，畫面上有三個文件我們都先命名為副本，第一: 需要把重要的檔案拷貝三分，第二: 兩種媒體，例如NAS與google drive，第三: 要有一個(異地備援)例如家裡與公司，台灣與美國，上述三個重點，我們建議可透過兩台NAS來實現政府級別的資料備份策略。

## Slide 36
Virtualization Station 允許您在 Turbo NAS 上建立虛擬機器來安裝 Windows、Linux® 、UNIX® 及 Android 等作業系統。
支援 LXD 與 Docker® 兩項輕量級虛擬技術。您可在 QNAP NAS 上執行完整的 Linux® 虛擬機，並由 Docker® Hub 線上市集下載來自全球各地數以千計的應用程式。
Container
Application
Application
Application
Filesystem
Filesystem
Filesystem
Container Station
Host OS
Hardware
虛擬機工作站
容器工作站
虛擬機工作站與容器工作站創建應用儲存一體機
Notes: 最高搭載 Intel core i9 16核心，也可以是虛擬機工作站與容器工作站虛擬專用機
●Virtualization Station 是您 QNAP 設備上功能強大的 Hypervisor 軟體，供您打造高成本效益的虛擬化應用環境。其支援多種作業系統，包括 Windows®、Linux®，以及 QuTScloud。您可依照可用的系統資源，來設置並執行多部虛擬機。同時，Virtualization Station也支援多種資源管理及加速功能，是效能優異且經濟合宜的虛擬化應用平台。
QNAP Container Station (軟體容器工作站) 獨家支援 LXD 與 Docker®、Kata 等輕量級虛擬技術。您可在 QNAP NAS 上執行完整的 Linux® 虛擬機，並由 Docker® Hub/LXD 映像檔伺服器線上市集隨選下載來自全球各地的應用程式。

## Slide 37
Plex Server 影音串流與轉檔
使用 Cinema28 串流多媒體至各會議室的影音播放裝置
QuMagie AI 相簿與相片分類
CAYIN MediaSign Player
HEVC (H.265) 即時轉檔播放
強勁效能打造高效能多媒體影音播放與串流平台
Notes: 強勁效能打造高效能多媒體影音播放與串流平台，QNAP 也提供多款應用程式供使用。 QuMagie AI 相簿、Cayin 即時轉檔、Cinema28 串流多媒體制各會議室以及 Plex 影音串流

## Slide 38
TVS-h674T / TVS-h874T 支援快照 (Snapshot) 功能，就像照相般，可將任一時間點的系統狀態與資料記錄下來作為將來還原的備份，且比傳統備份使用更少的儲存空間。當資料毀損或電腦受到加密勒索軟體威脅，即可利用快照檔案迅速還原，確保重要資料萬無一失。QTS 最多 1,024 份快照、QuTS hero 最多 65,536 份快照
3步驟對抗加密勒索軟體威脅
Step 1 定期更新，並使用Malware Remover防範惡意軟體
Step 2 備份電腦資料至NAS，並建立快照
Step 3 將快照檔案再備份至另一台 QNAP NAS
多版本快照助您對抗加密勒索軟體威脅
Notes: ●支援快照 (Snapshot) 功能，就像照相般，可將任一時間點的系統狀態與資料記錄下來作為將來還原的備份，且比傳統備份使用更少的儲存空間。當資料毀損或電腦受到加密勒索軟體威脅，即可利用快照檔案迅速還原，確保重要資料萬無一失。
●Step 1
●定期更新，並使用Malware Remover防範惡意軟體
●Step 2
●備份電腦資料至NAS，並建立快照
●Step 3
●將快照檔案再備份至另一台QNAP NAS
●
●

## Slide 39
Malware Remover
定時掃描您的 NAS、檢查並下載最新惡意軟體定義檔。當受到攻擊時，可即時排除受感染的檔案，協助提升 NAS 資安防護層級。
QuFirewall
保護你的NAS免於外部攻擊。你可以自行設定規則，包括指定來源地區，指定服務連接阜, 來源IP位置等，允許或拒絕透過網路存取NAS。
全方位 NAS 資安防護
Notes: 資安是個重要的議題，QNAP的Malware Remover可以自動掃描NAS防範惡意軟體，若有受到感染的檔案，可立即清除。
QuFirewall可保護NAS免受外部攻擊，可自行設定允許或不允許訪問的規則，可即時接收防火牆事件通知，安全狀況即時掌握
QuFirewall就像一個門鎖，Malware Remover就像家裡的保全，雙重防護您的NAS，定時掃描您的 NAS、檢查並下載最新惡意軟體定義檔。當受到攻擊時，可即時排除受感染的檔案，協助提升 NAS 資安防護層級。

## Slide 40
TR-002
TR-004U
TR-004
TL-R1200C-RP
TL-D800C
TL-R400S
TL-D800S
TL-D1600S
TL-D400S
TL-R1200S-RP
USB 介面
SATA 介面
最大支援 JBOD / RAID 擴充櫃數量​ | 
TR-002​ | 2​
TR-004​ | 2​
TR-004U​ | 2​
TL-D800C​ | 2
TL-R1200C-RP​ | 2
TL-D400S​ | 2
TL-D800S​ | 2
TL-D1600S​ | 2
TL-R400S​ | 2
TL-R1200S-RP​ | 2
可支援擴充到最大兩櫃 24 顆 3.5”HDD 擴充設備， 提供近 500 TB ( 24 x 22TB ) 的額外儲存空間
備註 : 僅能作為獨立的儲存池或磁碟區，無法與 NAS 主機的儲存池或磁碟區合併使用。
Notes: 可支援擴充到最大兩櫃 24 顆 3.5”HDD 擴充設備，提供近 500 TB ( 24 x 22TB ) 的額外儲存空間
若有需求的話都可以選購

## Slide 41
TVS-h674T / TVS-h874T 皆享有 3 年的免費產品硬體保固。QNAP 提供如此尊榮的保固服務，協助您的企業組織持續運作，提供不中斷的服務給予您的客戶。如果需要更長的保固期，您可以購買 QNAP 延長保固服務方案 (額外 2 年延長保固)，享有最高 5 年的產品保固期限與超值保障。
3 年標準保固，涵蓋硬體維修與支援服務
適用於 TVS-h674T : EXTW-BROWN-2Y (額外 2 年延長保固), USD$ 399
適用於 TVS-h874T : EXTW-RED-2Y (額外 2 年延長保固), USD$ 599
Notes: TVS-h674T / TVS-h874T 皆享有 3 年的免費產品硬體保固。QNAP 提供如此尊榮的保固服務，協助您的企業組織持續運作，提供不中斷的服務給予您的客戶。如果需要更長的保固期，您可以購買 QNAP 延長保固服務方案 (額外 2 年延長保固)，享有最高 5 年的產品保固期限與超值保障。

## Slide 42
TVS-h874T 8-bay 3.5" SATA HDD NAS
TVS-h674T 6-bay 3.5" SATA HDD NAS
最高搭載
16 核心的
Intel Core 處理器
2.5GbE
64GB
IntelQAT
3個
PCIe Gen3 x4
擴充槽
支援雙系統 ( 預裝 QuTS hero)
USB 3.2 Gen2 (10Gbps)
與 One-Touch-Copy
PCIe Gen4 x4
SR-IOV
個直連 2.5 GbE
支援多台 JBOD
支援
5/10/25GbE
網路卡
2 x M.2 2280
USB 3.2 Gen2
(10Gbps) & One-Touch-Copy
2
PCIe Gen 4 擴充槽
插槽 2 預裝 Thunderbolt 4 卡
2 x 2.5GbE
最高可擴充記憶體
TVS-h674T / TVS-h874T
3.5” HDD
最高 5 年產品保固
打造 Final Cut Pro 與 Adobe Creative Suite 高效協作環境
雙埠
Thunderbolt 4
1 x HDMI
支援 4K 輸出
高達
154TB
儲存空間
(TVS-h874T 搭載 22 TB 硬碟, RAID 5)

## Slide 43
最高搭載 Intel® Core™ i9 處理器，整合雙 Thunderbolt 4 傳輸埠及 PCIe Gen 4 擴充埠，支援高速傳輸並可再擴充 25GbE 網路，建立高速網路環境
©2023著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。​