## Slide 1
This is a conceptual illustration. Please refer to the actual product for accuracy.
エンタープライズIT向けにコストを最適化した ハーフワイドラックマウント型100GbEマネージドスイッチ

## Slide 2: 100GbEネットワーク速度が主流に
企業のコアネットワーク向けに設計
企業のコア高速ネットワーク要件に適しており、安定した高性能ソリューションを提供します。
高速ネットワークスイッチング
100GbEポート×4、25GbEポート×8で最速のネットワーク速度を実現し、ラックやサーバー接続にも対応します。
グラフィカルなWeb管理インターフェース
QSS (QNAP Switch System)はユーザーフレンドリーなグラフィカルWebインターフェースで、概要ダッシュボード、ネットワークポート管理、設定ガイドなどの機能を提供し、ネットワーク管理をより直感的で簡単にします。
2023年2月にDell'Oro Groupが発表したレポートによると、100GbEは今年、サーバーネットワーク接続速度の主流となり、今後4年間で25GbEの出荷量を上回るといいます。2027年までには、より高速のポートがサーバー市場収益の44%を占めるようになると予想されています。また同レポートでは、スマートNIC市場の大幅な成長も予測しており、QSW-M7308-4X 100GbEネットワークスイッチの需要が大幅に増加すると予測しています。
参考リンク: https://www.thefastmode.com/expert-opinion/33200-ethernet-fifty-years-and-still-going-strong

## Slide 3: 100GbEスイッチで加速するGPUクラスタ
複雑な科学的計算
AIモデルの学習
ビッグデータの処理
Nvidiaの2023年9月のGPU Cluster最適性能構成に基づくと、各ノードで100GbE以上のネットワーク帯域幅を達成することは、ノード帯域幅不足による全体性能への影響を最小限に抑えるために極めて重要です。そのため、QSW-M7308R-4Xの導入は経済的で高速なソリューションであり、ノードネットワーク帯域幅のボトルネックを効果的に削減します。このセットアップは、複雑な自然現象のシミュレーション、新素材の設計、新薬の開発など、科学計算タスクの高速化に最適です。また、大規模な機械学習／深層学習モデルのトレーニングにも適しており、画像、動画、テキストなどの大量のデータを迅速に処理することができます。
参考リンク: https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/sizing-guide/0.1.0/best.html

## Slide 4: 企業のバックボーンネットワークに必要な 超高帯域幅(500～1,000人規模)
インターネット
100GbEサーバ
100GbE NAS +
100GbE カード
10GbE PC
QSW-M5216-1T
2.5Gb ETH WiFi6 AP
QSW-M5216-1T
QSW-M3216R-8S8T
2.5GbE デバイス
100GbE
25GbE
2.5GbE
QSW-M2116P-2T2S
QSW-M2108R-2C
2.5GbE PoE
QSW-M7308R-4X
10GbE

## Slide 5: QSW-M7308R-4XスイッチはFECをサポート
100GbEスイッチのFECを有効にすることで、データ伝送のエラーレートを効果的に低減し、全体的な伝送信頼性を向上させることができます。
1
送電の信頼性向上
再送回数を減らす
FEC機能により、多少のエラーが発生しても再送信することなく訂正できるため、貴重な時間とリソースを節約できます。
ネットワークパフォーマンスの向上
FEC機能は、効果的に伝送パケット損失率を低減し、ネットワークの全体的なパフォーマンスを向上させ、高速で安定したデータ伝送を保証することができます。
QNAPの新しいQSW-M7308R-4X 100GbEネットワークは信頼性が高く安全なFEC (Forward Error Correction) 機能をサポートし、より大きなエラー耐性を提供し、ネットワーク利用率を向上させ、企業ネットワークの全体的な効率を改善することができます。
2
3

## Slide 6: 100GbEを4つの25GbEに分割した構成
100GbE高速ネットワークスイッチQSW-M7308R-4Xは、100GbEポートへの直接接続のほか、4分割のブレイクアウトケーブルでスイッチ上の25GbEポートに接続したり、25GbE拡張カードに接続してより多くの機器を接続したりすることが可能で、スイッチ側でネットワークフェイルオーバーのバックアップ機構を設定することで、中断のない高い信頼性のネットワークサービスを実現します。2024年H2対応予定。
QSW-M7308R-4X
QSW-M5216-1T
内蔵25GbE QNAP NAS
NASまたはサーバ
25GbEカード搭載
(QXG-25G2SF-CX6)
CAB-DAC15M-QSFP28-B4

## Slide 7: QSW-M7308R-4X ハーフワイド型 シングルユニット/デスクトップフレキシブル構成
QSW-M7308R-4Xはハーフラックワイド設計を採用しており、企業のニーズに応じて1Uのスペースにハーフラックワイドのスイッチを2台搭載することができます。企業の成長に合わせて柔軟に購入、拡張することができます。またパッケージに含まれるフットマットに取り付けて卓上に置くこともでき、省スペースが実現します。
デスクトップ構成
ハーフワイドラックマウントのフレキシブル構成
ラックマウントシングルユニット
QSW-M7308R-4Xは、パッケージに含まれるブラケットを使用して1Uキャビネットに取り付けることができます。
専用ラックキットSP-EAR-QSW2FOR1-01を使用すれば、ハーフワイドラックタイプのスイッチを2台設置できます。
QSW-M7308R-4Xパッケージのフットパッドを取り付ければ、オフィスやあらゆる場所に簡単に設置できます。

## Slide 8: QSW-M7308R-4XはLACPをサポートし、200Gbps近い総帯域幅を実現します。
1 x 100GbE iPerf
ネットワーク速度テスト
Chart: MB/s
 | 11905 | 11894
11,905 MB/s
11,894 MB/s
2 x 100GbE RDMA
パフォーマンステスト
Chart: MB/s
 | 23367 | 23380
23,367 MB/s
23,380 MB/s
テスト環境：
NAS｜TS-h2490FU-7232P-64GB、QXG-100G2SF-E810搭載
NIC： QXG-100G2SF-E810, MTU 9000
スイッチ｜QSW-M7308-4X
クライアントPC｜OS： Ubuntu 20.04 , CPU： Xeon Scalable ,RAM: 64GB

## Slide 9: QXG-100G2SF-CX6では、チーム全体で200GbEの 総帯域幅を利用した4Kビデオ編集が可能です
QSW-M7308R-4Xの2つの100GbE LANポートをQNAP All-Flash NASに接続し、QXG-100G2SF-CX6拡張カードとシームレスにリンクすることで、合計200GbEの帯域幅を実現します。この合理化された接続性により、情報集約型社会におけるチーム間の円滑なコラボレーションが促進されます。
QXG-100G2SF-CX6
All-Flash NAS
100G スイッチ
100G / 25G スイッチ
編集
チーム
他のチームと共有する
100GbE
10GbE
25GbE
100GbE
25GbE
25GbE
100GbE

## Slide 10: QNAP All-Flashソリューション搭載 QSW-M7308R-4X 100GbEアドバイス
TDS-h2489FU
TS-h1090FU
TS-h2490FU
QSW-M7308R-4X
TS-h3077AFU
TS-h1290FX
QXG-100G2SF-CX6

## Slide 11: 25GbE / 100GbEオプションアクセサリー
QXG-25G2SF-CX6
QXG-100G2SF-E810
互換性リストをチェック
CAB-DAC30M-SFP28
CAB-DAC15M-SFP28
CAB-DAC15M-Q28
25GbE SFP28 DAC
100GbE QSFP28 DAC
100GbE SRトランシーバー
TRX-25GSFP28-SR
25GbE SRトランシーバー
QXG-100G2SF-CX6

## Slide 12: DACおよびトランシーバーとの互換性
トランシーバー :
1. Finisar FTLC9558REPM QSFP28 100G光ファイバーモジュール
2. Finisar FTLC1156RDPL-1Y QSFP28, 10km,100G-LR4
3.10Gtek AMQ28-SR4-M1
4.Opstran QSFP28 LR4 for Dell 407-BCDH
5.Invaxon QSFP28 LR4 for Cisco QSFP-100G-LR-S
6.Fiber QSFP28 SR4 for Dell Q28-100G-SR4
DACケーブル :
1. 100G QSFP28 DAC ケーブル - 100GBASE-CR4 QSFP28 to QSFP28 Cisco QSFP-100G-CU3M 用パッシブ直接接続銅二軸ケーブル
2. Mellanox パッシブ銅ケーブル、ETH 100GbE、100Gb/秒、QSFP28、1m、黒、30AWG、CA-N
3. Mellanox MCP2M00-A005 互換5M 25GBase SFP28 to SFP28 パッシブダイレクトアタッチ銅二軸ケーブル、25Gbイーサネット
4. Cisco SFP-H25G-CU5M 互換 25G SFP28 銅ケーブル (5メートル、AWG24、パッシブ)
5. 25G SFP28 SFP+ DACケーブル - Dell Force10用25GBASE-CR SFP28 to SFP28パッシブ直接接続銅二軸ケーブル、5メートル(16.5フィート)
6. CYSKY 25G SFP28+ DACケーブル、Cisco、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Mikrotik、Open Switchデバイス用3メートル（9.84フィート）パッシブ直接接続銅二軸ケーブル

## Slide 13: QSW-M7308R-4X 外部I/O
8 x 25G SFP28
4 x 100G QSFP28
ステータス
ロケーター
管理ポート
リセット
コンソールポート
AC入力
スマート冷却ファン
寸法(高さx幅x奥行き)
43.3 x 207 x 248.8 mm
1.7 x 8.15 x 9.8 inch
管理ポート：安全なアクセスのためにOOBを介して(QSSで有効にする必要があります)
コンソール・ポート：CLIコマンドで管理

## Slide 14
QSW-M7308R-4Xの仕様
100GbE LAN port | 4 x QSFP28
25GbE LAN port | 8 x SFP28
1GbE network management port | 1
Console port | 1
Indicators | Status, Positioning
Switching Capability | 1200 Gbps
MAC address table | 32k
Support standards | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3by 25 Gigabit Ethernet IEEE 802.3bj 100 Gigabit Ethernet IEEE 802.3bm 100G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p Class of Service Forward Error Correction(FEC)

## Slide 15: シンプルで分かりやすいインターフェースデザイン
簡潔で視覚的
コンフィギュレーションを通してユーザーを導く

## Slide 16: スタジオ内の個々のネットワークを明確に分ける
バーチャル・エリア・ネットワーク（VLAN）を使用して、異なる部門のネットワークを明示的に分離できます
管理が簡単で、異なるネットワークを条件付きで接続できます
社員とゲストのネットワークを分けることも可能です

## Slide 17: LACP接続は2台のQSW-M7308R-4Xを 介して行われます
QSW-M7308R-4Xを2台使用してLACP接続することで、本来のネットワーク冗長性や2倍の帯域幅に加え、次のようなメリットがあります。
拡張性 : ネットワークポートを増やすことで、より多くの機器を接続し、超高速ネットワークリソースを共有することができます。
管理性 : 追加のネットワークセグメントを分割してIT管理を容易にし、機密性の高いエリアやトラフィックの多いエリアを隔離して輻輳を防ぎ、セキュリティを向上させることができます。
フェイルオーバー機能 : ネットワークには2つのスイッチがあるため、スイッチAに障害が発生しても、スイッチBに接続しているユーザーには影響がなく、サービスが完全に中断されることはありません。
サーバー
NAS
2 x QSW-M7308R 4X

## Slide 18: オーディオおよびビデオストリームを 機器に正確に配信
IGMP snoopingはすべてのストリーム割り当てを正確に記録可能です
音声や映像の途切れや品質劣化の原因となる伝送エラーやパケットロスを回避できます

## Slide 19: いつでもネットワーク伝送路を最適化
RSTP(ラピッド・スパニング・ツリー・プロトコル)ネットワーク伝送路をいつでも監視し最適化します
ネットワーク・アーキテクチャがどんなに複雑でも、ファイルは常に最速のパスで転送されます

## Slide 20: スイッチファームウェアのバージョンチェックと 自動アップデート
ワンクリック自動アップデート
新しいファームウェアがあるかどうかを自動的に検出
手動アップデート

## Slide 21: QSW-M7308R-4Xは、IEEE 802.3x、 LLDP、QoSなどをサポートしています
フロー制御（IEEE 802.3x）を通じて ネットワークの輻輳を監視し、パケットドロップを回避します
リンク・レイヤ・ディスカバリー・プロトコル(LLDP)管理者は、どのデバイスがスイッチに接続されているかを一目で確認できます
サービス品質(QoS) 異なるネットワークデバイスやパケットを分類し、優先順位をつけることで、ネットワークトラフィックの分配を改善することができます

## Slide 22: 最大5年間の延長保証
QSW-M7308R-4Xには2年間の無料製品保証が付いています。保証期間を延長するには、最大5年間の製品保証と付加価値を提供するQNAP延長保証プランをご検討ください。
延長保証購入P/N
LW-SWITCH-YELLOW-3Y(パッケージ版)
LW-SWITCH-YELLOW-3Y-EI(電子版)

## Slide 23
Copyright© 2024 QNAP Systems, Inc. All rights reserved. QNAP® and other names of QNAP Products are proprietary marks or registered trademarks of QNAP Systems, Inc. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective holders.​​​​​​​