## Slide 1
모범 사례 공개
QNAP NAS 스냅샷 & 스토리지 관리

## Slide 2
고객의 과제와 QNAP의 솔루션
스냅샷은 얼마나 많은 공간을 차지하나요?
스냅샷이 서비스 지장을 초래할까요?

## Slide 3: 스냅샷은 모두에게 매우 중요합니다
기업과 개인, 모두 랜섬웨어의 공격 대상이 될 수 있습니다
데이터는 반드시 백업되어야 하며, 백업된 데이터 역시 보호되어야 합니다
QNAP의 블록 기반 스냅샷이 랜섬웨어의 공격으로부터 당신의 데이터를 보호해 줍니다
스토리지 풀
데이터 블록
수정된 블록
랜섬웨어의 공격
스냅샷을 통한 복원
되돌리기

## Slide 4: QNAP 스냅샷의 기본 아이디어: 보수적이지만 완벽하게
스냅샷이 활성화되어 있으면 파일을 삭제해도 여전히 스토리지 공간을 차지합니다
관련 스냅샷을 삭제해야만 공간을 확보할 수 있습니다
스냅샷 보존 재활용 매커니즘이 정말로 필요할까요?
블록 레벨
파일
1
2
3
1
2
3
볼륨
데이터 블록
데이터 링크
관찰:
QNAP 스냅샷 기본 보존 기간: 1주
S** 스냅샷 기본 보존 기간: 영구적

## Slide 5
스토리지가 스냅샷으로 가득 차 있는 경우, 새로운 데이터 쓰기를 요청하는 프로그램은 즉시 실패합니다
파일/ VM 디스크/ 영상보안 비디오
파일 시스템에 남아 있는 공간
삭제된 데이터가 여전히 차지하고 있는 공간
실제 사용 가능한 공간
“스냅샷에 의해 사용중인 공간”은 사실 수정된 데이터입니다
더 이상 비어 있는 블록이 없는 경우, 새로운 데이터를 쓸 수 없습니다
특별히 디자인되어 있지 않는 한, 파일 시스템은 이를 인지하지 못합니다

## Slide 6: 데이터 쓰기 실패는 재앙을 불러옵니다
파일 서버: 일상 업무의 지장 초래
영상보안/ IOT 로그 서버: 중요 데이터 소실
Web/데이터베이스 서버: 고객과 파트너로부터의 클레임
서비스를 이용할 수 없게 되기 전에 스냅샷에 의해 사용중인 공간을 자동으로 제어할 수 있는 방법은 없나요?
?
스냅샷과 관련된 공간 문제는 스냅샷 기능을 제공하는 모든 스토리지 제공업체가 직면하고 있는 문제입니다. 아래 이미지는 이들 브랜드 중 하나의 UI 스크린샷입니다:

## Slide 7: 공간은 한정되어 있습니다. 그래서 우리는 스냅샷 공간을 관리해야만 합니다
확보된 공간
예
예: 서비스 연속성 우선
아니오: 스냅샷 보호 우선
가장 최근의 스냅샷 삭제 허용 | 영구 스냅샷 삭제 허용
켜기 | 켜기
켜기 | 끄기
끄기 | 켜기
끄기 | 끄기
설정
일반 스냅샷 | 가장 최근의 스냅샷 | 영구 스냅샷
삭제 | 삭제 | 삭제
삭제 | 삭제 | 유지
삭제 | 유지 | 삭제
삭제 | 유지 | 삭제
서비스 가동
아니오
결과
복구됨
예
예
아니오
아니오
스마트 스냅샷 공간 관리 활성화 여부?
비어 있는 스토리지 풀 >32GB
비어 있는 스토리지 풀 >32GB
비어 있는 스토리지 풀 >16GB
스토리지가 읽기/삭제 모드로 진입
수동/일정에 따라 스냅샷 촬영

## Slide 8: QNAP 스냅샷: 씩 볼륨(Thick Volume) 외부에 저장
변경된 데이터는 볼륨 외부(풀의 할당되지 않은 공간)에 저장:
스냅샷을 위한 빈 공간의 계획 & 사전 확보 허용
스냅샷에 의해 사용중인 공간의 모니터링 허용
풀에 공간이 있는 경우 스냅샷을 재활용하지 않고 바로 삭제 허용
스냅샷을 위한 공간 공유를 위한 멀티 볼륨/LUN 허용
스냅샷에 의해 사용중 (2TB)
Thick Volume
스토리지 풀
쉬운 스토리지 공간 사용량 모니터링
팁 1
씩 볼륨

## Slide 9: “볼륨 외부” 스냅샷 동작
스냅샷(쓰기 시 복사) 기술
스냅샷 촬영 시 볼륨 내부 블록 동결
스냅샷이 저장된 볼륨
스냅샷이 저장되지 않은 볼륨
X
원래의 블록
스토리지 풀 공간
Z
Y
A
B
C
스토리지 풀
(1)
스냅샷 동결 영역
파일 레벨
블록 레벨

## Slide 10: “볼륨 외부” 스냅샷 동작
동결된 데이터 블록이 수정되어야 하는 경우, 새로운 데이터(A’, B’ 및 C’)는 볼륨 외부의 데이터 블록에 저장됩니다
스냅샷이 저장되지 않은 볼륨의 경우, 데이터 블록은 전용 할당 공간 사용량 범위 내에서 바로 대체됩니다
수정된 블록
스냅샷이 저장된 볼륨
파일 레벨
블록 레벨
스냅샷이 저장되지 않은 볼륨
X’
Z’
Y’
A
B
C
스토리지 풀
원래의 블록
스토리지 풀 공간
스냅샷 동결 영역
B’
C’
A’
(2)

## Slide 11: 스냅샷 우선 순위: 공간이 충분하지 않은 경우 볼륨 동결
볼륨/LUN은 스냅샷 공간 사용량을 인식함으로써 스냅샷을 위한 공간이 충분하지 않은 경우 읽기/삭제 모드로 진입합니다
이는 데이터의 변경을 방지하고 스냅샷 복원을 보장하기 위해서입니다
사용자는 스냅 전용 공간을 할당함으로써 스냅샷이 반드시 저장되도록 할 수 있습니다
시스템은 남아 있는 스냅샷용 공간을 인식해 관리자에게 알림을 전송합니다
스냅샷이 없는 씩 볼륨은 영향을 받지 않습니다
팁 2

## Slide 12: 읽기/삭제 모드 해제 방법
스토리지 풀 공간 확보 시 볼륨이 자동으로 복원됩니다
수동으로 복원되거나 자동으로 스냅샷을 삭제합니다
상태 목록 |  |  | 
스냅샷 관리 | (비어 있는)풀 + 스냅샷 전용 공간 | 볼륨 상태 | 비어 있는 풀 공간
스냅샷 재활용 시작 | <= 32GB | 읽기/삭제로 진입 | <= 16GB
스냅샷 재활용 중지 | >= 32GB | 자동 복구 | >=32GB
다른 방법: 스토리지 풀 확장, 스냅샷 전용 공간 변경 또는 사용되지 않는 공간 확보를 위해 씩 볼륨을 씬 볼륨으로 변환

## Slide 13: 서비스 우선 순위: 스마트 스냅샷 공간 관리 활성화
서비스 중점 스토리지의 스냅샷 보호 활성화
팁 3
Mac의 Time Machine과 같이 이 옵션을 활성화해 충분한 공간이 확보될 때까지 시스템이 자동으로 스냅샷을 삭제하도록 만들 수 있습니다
서비스 연속성을 위해 스냅샷의 일부 또는 전부를 삭제할 수 있습니다

## Slide 14: 스냅샷 “공간” & “품질” 관리
가장 최근의 스냅샷 재활용:
비활성화된 경우 마지막 스냅샷은 재활용되지 않습니다.
영구 스냅샷 재활용:
비활성화된 경우 영구로 설정된 스냅샷은 재활용되지 않습니다.
스마트 스냅샷 공간 관리 옵션:
가장 오래된 스냅샷을 새로운
스냅샷으로 대체
새로운 스냅샷 촬영 중지
스냅샷의 수가 시스템 최대량에 도달한 경우:
이 옵션들이 비활성화 시 읽기/삭제 모드로 진입

## Slide 15
데모 : 모니터링 및 자동 재활용이
가능한 스냅샷 공간

## Slide 16
고객의 과제와 QNAP의 솔루션:
서비스와 스냅샷 보호를 위한 스토리지 공간을 모두 최적화할 수 있는 방법이 있을까요?

## Slide 17
儲存池
공유된 공간
QNAP NAS
공간 할당을 위한 팁
집을 렌트하는 것과 같습니다
풀 = 전체 집
씩(Thick)
= 아파트
씬(Thin)
= 스위트룸
빈 공간
스냅샷
보장된 공간

## Slide 18: 스냅샷으로부터 시스템 볼륨 분리
애플리케이션의 연속성을 보장하기 위해, 스냅샷이 없는 전용 씩 볼륨을 설정합니다
시스템과 파일이 동일한 볼륨을 공유하는 경우, 애플리케이션이 스냅샷에 의해 영향을 받을 수 있습니다
스냅샷
스냅샷

## Slide 19: 스냅샷을 위한 공간 확보
씩 볼륨 사용 시 추후 확장 및 스냅샷을 위해 초기에는 적은 공간을 할당합니다
추후 확장 가능한
비어 있는 공간
스냅샷
모든 공간이 할당된 경우
스냅샷(촬영/되돌리기) 기능이 비활성화됩니다

## Slide 20: 더 많은 공간 확보를 위해 씬으로 변환
풀 확장이 불가능한 경우, 씩 볼륨을 씬으로 변환해 사용되지 않는 공간을 스냅샷과 “공유”할 수 있습니다
씬 볼륨은 모니터링 용도를 위한 임계값을 지켜야 합니다
스냅샷
빈 공간
스냅샷
씩 볼륨을 씬 볼륨으로 변환하면 기존에 있던 모든 스냅샷이 삭제됩니다.

## Slide 21: 스냅샷 복제를 사용해 더 많은 스냅샷 저장
많은 스냅샷을 로컬 NAS에 보관하면 사용 가능한 모든 공간을 차지해 버릴 수 있습니다
용량이 큰 NAS를 선택하거나 스냅샷 복제를 사용해 스냅샷 저장: 고급 모델 NAS를 서비스에 이용하고 보급형 NAS 로 백업
TS-1635이 높은 ROI의 스냅샷 백업 NAS 역할 수행
스냅샷 복제

## Slide 22: 강조: 스냅샷 사용은 리스크를 수반합니다
스냅샷
스토리지 풀
씬 볼륨 읽기/삭제
활성화
비활성화
스냅샷 재활용을 통한 서비스 우선
추가 데이터 쓰기 방지 및 애플리케이션 중지를 통한 보호 우선
스냅샷은 공간을 차지하기 때문에, 바람직한 보존 사이클이 필요
관리 가능한 공간 모니터링을 위한 QNAP “볼륨 외부” 스냅샷
공간 문제 인식을 위한 볼륨/LUN, 읽기/삭제 모드
애플리케이션 연속성 확보를 위한 스마트 스냅샷 공간 관리 사용
씩 볼륨 읽기/삭제

## Slide 23: 공간 할당을 위한 최선의 방법
1. 파일들을 시스템 볼륨으로부터 분리하고, 시스템 볼륨의 스냅샷을 비활성화합니다
2. 씩 볼륨 사용 시 스냅샷을 위한 공간을 사전에 확보합니다
3. 공간이 충분하지 않은 경우 씩 볼륨을 씬 볼륨으로 변환합니다
4. 스냅샷 복제를 사용해 추가 스냅샷 버전을 저장합니다
1
3
4
2

## Slide 24
감사합니다!