## Slide 2: 需要多少用戶數？
最大使用者帳號
  NAS 本地使用者帳戶數: 600 ~ 4096
  NAS 網域 (AD/LDAP)使用者帳戶數: 無限制。效能越好，支援越多。

## Slide 3: 需要多大儲存容量?
容量: GB ~ TB
  是否需要額外擴充櫃?
  RAID 陣列層級
  損失1顆硬碟容量: RAID 1/5
  損失2顆硬碟容量: RAID 6
  損失2顆以上硬碟容量: RAID 10/50/60

## Slide 4: 是否有機架固定?
  機架型
  桌上型
  1U (1.75 英吋/44mm) ~ 4U 高度 19英吋 (480mm) 寬度。
  單電源及備援電源選項。
  低噪音及多元化外型與功能設計

## Slide 5: 決定效能與功能的處理器種類
64-bit x86 處理器
  Intel Xeon, Core i7/i5/i3, Celeron 多核心 1.5~4.2 GHz
  AMD Ryzen, R-series, G-series 多核心 2.0~3.7 GHz
64-bit & 32-bit ARM 處理器
  64-bit Marvell 8040 四核心 1.6GHz
  64-bit AnnapurnaLabs AL324 四核心 1.7 GHz
  32-bit AnnapurnaLabs AL314 四核心 1.7 GHz / AL212 雙核心 1.7GHz
  64-bit Realtek RTD1295/1296 四核心 1.4 GHz

## Slide 6: 多大記憶體才夠用?
Snapshot 快照：每個 1TB 磁碟區/LUN的快照約需 0.5 MB 的 RAM 保持掛載
CPU | RAM 大小 | 整台NAS可具有 快照數量 | 每個Volume/ LUN快照數量
AnnapurnaLabs/Marvell/ Realtek | 4GB 及以上 | 256 | 64
AMD/Intel | 4GB 及以上 | 1024 | 256
任何 CPU | 2GB | 64 | 32
任何 CPU | 1GB | 32 | 16
TS-x51/x51+ 整機快照最高可支援至 256 份（非 1024 份），ARM 機種需升級 4.3.4+ 並重建儲存池才可使用快照。

## Slide 7: 適合多人的 NAS 連線方式
  USB 3.0 USB 3.1 Gen 2
  Thunderbolt 2 / Thunderbolt 3
DAS (外接盒)
NAS
  Thunderbolt 2 / Thunderbolt 3
  USB快速存取 (USB QuickAccess)

## Slide 8: 10GbE 高速連網環境
搭配選購 QNAP 10GbE 非網管型交換器(QSW 系列)，輕鬆將企業網路架構全面提升至 10GbE 高速連網環境，以應付虛擬化應用、大量檔案存取、多媒體協作、以及備份和復原等高頻寬作業的需求。

## Slide 9: Multi-Gigabit 10GBASE-T
多種連線速度
原有網路線環境速度直接升級！
支援 Multi-Gigabit NBASE-T 業界標準

## Slide 10: 10GbE SFP+ 網路埠
支援 10GbE Transceiver 轉換成光纖傳輸，或是可利用 長達 3公尺的 SFP+ DAC 傳輸線直接對接。

## Slide 11: USB QuickAccess， 搭配 Qfinder Pro 即插即用
PC/Mac 與 NAS 的專屬線路， 不受任何干擾。
首次安裝更方便
資料存取更直接
Windows & Mac 版
QNAP Qfinder Pro
幫助用戶快速連線
最高
100MB/s !

## Slide 12: M.2 2280 與 2.5 吋 SATA SSD 專用埠
部分機型內建多個 M.2 2280 SATA 6Gb/s SSD 插槽
部分機型內建多個 2.5吋 SATA 6Gb/s SSD 專用埠
  SSD 快取或儲存空間
  Qtier 自動分層分區應用

## Slide 13: 自動分層技術的混合式儲存架構 就是快
經濟效能提升方案
效能容量雙重方案
5 x 3.5 吋 HDD 大容量儲存
加速應用服務隨機讀寫效能！
一機滿足的中小企業工作站
2 x SSD 使用 SSD 快取。
RAID1
同時加速隨機與循序讀寫效能！
大容量檔案同步與 多媒體工作伺服器
4 x SSD 使用 Qtier。
RAID5

## Slide 14: 透過 HDMI 輸出 4K 高畫質內容
最佳相容性! 通過專業 HDMI 測試與認證
支援選購 QButton 客製按鍵功能的 RM-IR004 遙控器！

## Slide 15: 4K 影片即時與背景轉檔
整合繪圖晶片或支援 PCIe 顯示卡，提供多路 H.264 影片硬體解碼播放與轉檔，可即時將 4K 影片轉檔為在各裝置上順暢播放的格式。

## Slide 16
PCIe 插槽讓你運用自如
具備一或多個 PCIe 高速插槽，可支援
各式擴充卡，靈活運用
10G/1G 網路卡
USB 3.1 10G 卡
QM2 M.2/10G 卡
QWA-AC2600 無線網卡
SAS 12G 卡
圖形顯示卡

## Slide 17
超大容量
4台SAS擴充櫃
內建 10GbE
超強 PCIe 擴充
TS-1685
TS-1677X
AMD Ryzen 1200/1600/1700 高達 8 核, 3.0~3.7 GHz
2 x 10GbE 10GBASE-T
最高 64 GB (4 x DDR4) RAM
4 x 2.5 吋 SATA SSD 埠
12 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
3 x PCIe 插槽
Intel® Xeon® D-1531/D-1521 高達 6 核, 2.2~2.4GHz
2 x 10GbE 10GBASE-T
最高 128 GB (4 x DDR4) RAM
6 x M.2 SATA SSD + 4 x 2.5 吋 SATA SSD 埠
12 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
3 x PCIe 插槽
企業級 16-bay NAS
多核心最適同時執行多台虛擬機
支援 PCIe 顯示卡，提供 HDMI 輸出、增強虛擬機、 QTS 圖形應用或轉檔能力

## Slide 18
4台SAS擴充櫃
選購 10GbE
超強 PCIe 擴充
TVS-x82
TS-x77
AMD Ryzen 1600/1700 高達 8 核, 3.0 ~ 3.7 GHz
選購 PCIe 10G 網卡
高達 64 GB (4 x DDR4 2400) RAM
2 x M.2 SATA SSD + 2/4 x 2.5 吋 SATA SSD 埠
4/6/8 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
3 x PCIe 插槽
Intel® Core™ i3/i5/i7 高達 4 核, 3.4 ~ 4.2 GHz
選購 PCIe 10G 網卡
高達 64 GB (4 x DDR4 2400) RAM
2 x M.2 SATA SSD + 2/4 x 2.5 吋 SATA SSD 埠
4/6/8 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
Intel® HD Graphics (3 x HDMI)
2~3 PCIe 插槽
高階商用級 6~12-bay NAS
多核心最適同時執行多台虛擬機
支援 PCIe 顯示卡，提供 HDMI 輸出、增強虛擬機、 QTS 圖形應用或轉檔能力

## Slide 19
10GbE 擴充
大容量儲存
AMD RX-421BD 4 核 2.1GHz, 高達 3.4GHz
高達 64 GB (4 x DDR4) RAM
2 x M.2 SATA SSD 埠
4/6/8 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
2 x PCIe Gen.3 x4 插槽
AMD Radeon™ R7 內顯 (2 x HDMI)
選購紅外線遙控器 (RM-IR004)
TVS-x73e
AMD RX-421ND 4 核 2.1GHz, 高達 3.4GHz
高達 64 GB (4 x DDR4 2400) RAM
選購 PCIe 10G 網卡
2 x M.2 SATA SSD 埠
4/6/8 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
2 x PCIe Gen.3 x4 插槽
選購紅外線遙控器 (RM-IR004)
TS-x73
中階商用級 6~12-bay NAS
Marvell® ARMADA® 8040 Cortex-A72 四核 1.6 GHz
2 x 10GbE SFP+
最高 16 GB (1 x DDR4) RAM
2 x M.2 SATA SSD 埠
12 x 3.5 吋 SATA HDD 埠
2 x PCIe Gen.3 x2/x1 插槽
TS-1635AX
同級唯一雙 PCIe 插槽，賦予更高擴充性，更可安裝顯卡轉檔與 HDMI 輸出
內顯與雙 HDMI，同級唯一雙 PCIe 插槽，賦予更高擴充性
2 x 10GbE SFP+，超大容量超值型選擇

## Slide 20
10GbE 突擊隊
5 x 3.5 吋 HDD
加上
4 x 2.5 吋 SSD
混合架構設計
輕鬆用上
Qtier 分層儲存
AMD GX-420MC 4 核 2.0GHz
1 x 10GbE 10GBASE-T
最高 16 GB (2 x DDR3L 1600) RAM
TS-963X
中階與初階商用級 9-bay NAS
AnnapurnaLabs 64-bit AL324 4 核 1.7GHz
2 x 10GbE SFP+
高達 16 GB (1 x DDR4 2133) RAM
TS-932X
Intel Kaby Lake Celeron 3865U 2 核 1.8GHz
1 x 10GbE 10GBASE-T
最高 32 GB (2 x DDR4 2133) RAM
1 x 4K HDMI v1.4b
TVS-951X
x86 效能整合內顯，提供 4K HDMI 輸出 & 轉檔
4 核 x86 效能與多 app 支援
4 核 ARM 效能與雙 10GbE SFP+ 埠

## Slide 21
Intel 四核
64 位元
TS-x53Be
中階商用級 2~6-bay NAS
TBS-453A
Intel Celeron J3455 4 核 1.5GHz, 高達 2.3GHz
最高 8 GB (2 x DDR3L 1866) RAM
1 x PCIe Gen.2 x2 插槽 (選購 10GbE 網卡)
1 x 4K HDMI v1.4b
OLED 面板, USB QuickAccess, SDXC 讀卡機, 隨附遙控器
TS-x53B
Intel Celeron J3455 4 核 1.5GHz, 高達 2.3GHz
最高 8 GB (2 x DDR3L 1866) RAM
1 x PCIe Gen.2 x2 插槽 (選購 10GbE 網卡)
1 x 4K HDMI v1.4b
Intel Celeron N3150 4 核 1.6GHz, 高達 2.08 GHz
最高 8 GB (2 x DDR3L 1600) RAM
4 x M.2 SATA SSD 埠
1 x GbE + 4 埠 GbE 網路交換器
2 x 4K HDMI v1.4b
超便利 OLED 面板 & USB 直連；PCIe 埠擴充應用
高性價比與 PCIe 埠擴充應用
超小 B5 尺寸 純 M.2 SSD NASbook 與 4埠 GbE 網路交換器

## Slide 22
初階商用級 NAS
高 CP 值
ARM 處理器
10GbE 兼具
AnnapurnaLabs 64-bit AL324 4 核 1.7GHz
2 x 10GbE SFP+
最高 16 GB (1 x DDR4) RAM
2 x PCIe Gen.2 x2/x1 插槽
TS-832X
TS-431X2
TS-332X
TS-431X
AnnapurnaLabs 32-bit AL314 4 核 1.7GHz
1 x 10GbE SFP+
最高 8 GB (1 x DDR3) RAM
AnnapurnaLabs 64-bit AL324 4 核 1.7GHz
1 x 10GbE SFP+
最高 16 GB (1 x DDR4) RAM
3 x 3.5 吋/2.5 吋 HDD/SSD + 3 x M.2 SATA SSD 埠
AnnapurnaLabs 32-bit AL212 2 核 1.7GHz​
最高 8 GB (1 x DDR3) RAM
雙 10GbE 四核與 PCIe 高擴充性插槽
10GbE 四核
3 x M.2 SSD 加速
10GbE 雙核

## Slide 23
辦公室與高階家用 NAS
Intel x86
64 位元
即時轉檔
TS-251+/451+
HS-251+
TS-251A
Intel Celeron J1900 4 核 2.0GHz​, 最高 2.42GHz
高達 8 GB (2 x DDR3L 1600) RAM​
2 x GbE​
1x 1080p HDMI
Intel Celeron J1900 4 核 2.0GHz​, 最高 2.42GHz
2GB DDR3L RAM​ (不可擴充)
2 x GbE​
1x 1080p HDMI
Intel Celeron N3060 2 核 1.6GHz​, 最高 2.48GHz
高達 8 GB (2 x DDR3L 1600) RAM​
2 x GbE​
1x 4K HDMI
USB QuickAccess, SD 讀卡機
四核 NAS 提供 1080p HDMI & 轉檔
零噪音、無風扇 NAS 提供 1080p HDMI & 轉檔
雙核 NAS 提供 USB QuickAccess 直連, 4K HDMI & 轉檔

## Slide 24
中階與初階家用 NAS
節能省電
經濟實惠
TS-231P2/431P2
TS-328
TS-131P/231P/431P
TS-128A/228A
AnnapurnaLabs 32-bit AL314 4 核 1.7GHz
2 x GbE
最高 8 GB (1 x DDR3) RAM
AnnapurnaLabs 32-bit AL212 2 核 1.7GHz
2 x GbE
最高 8 GB (1 x DDR3) RAM
Realtek 64-bit RTD1296 4 核 1.4GHz
2 x GbE
2 GB DDR4 RAM (不可擴充)
4K 即時影片轉檔
Realtek 64-bit RTD1295 4 核 1.4GHz
1x GbE
1 GB DDR4 RAM (不可擴充)
四核個人雲，適合虛擬化軟體容器應用 (Container Station)
4K 硬體轉檔支援的 3-bay 個人雲
高達 220MB/s 效能
高達 110MB/s 效能

## Slide 25: 完整的Thunderbolt NAS產品線
TS-453BT3
TVS-1582TU
TVS-882ST3
TVS-x82T 系列

## Slide 26: Win/Mac 跨平台協同作業
Thunderbolt 2 Ｍac/PC 也可用
Apple Thunderbolt 3 對 Thunderbolt 2 轉接器

## Slide 27: 處處皆可多人協作的工作流程
舊金山
高速匯入與備份
1
異地協同作業
台北
異地備份 (QNAP RTRR)
即時協同作業
2
3
4

## Slide 28
Thunderbolt 3 NAS
Thunderbolt 3
6台 TX 擴充櫃
TVS-1282T3
TVS-882ST3
TS-453BT3
TVS-882BRT3
Intel Core i5/i7 4 核, 高達 3.6GHz
最高 64GB (4 x DDR4) RAM, 2 x M.2 SATA SSD
8 x 3.5" HDD + 4 x 2.5" SSD
4 x Thunderbolt 3, 2 x 10GBASE-T, 3 x 4K HDMI
選配 5.25" LG Blu-ray 藍光機 或 RDX 備份機
Intel Core i5/i7 4 核, 高達 3.6GHz
最高 64GB (4 x DDR4) RAM, 2 x M.2 SATA SSD
8 x 3.5 吋 HDD + 4 x 2.5 吋 SSD
4 x Thunderbolt 3, 2 x 10GBASE-T, 3 x 4K HDMI
Intel Core i5/i7 4 核, 1.9 ~ 2.6GHz
8/16GB DDR4 RAM (最高 32GB)
8 x 2.5” SSDs/HDDs, 2 x Thunderbolt 3
2 x 10GBASE-T, 1 x 4K HDMI
Intel Celeron J3455 4 核 1.5GHz, 高達 2.3GHz,
8GB DDR3L RAM, 2 x M.2 SATA SSD 埠,
2 x Thunderbolt 3
1 x 10GBASE-T, 2 x 4K HDMI
藍光光碟或 RDX 磁碟應用 NAS
高效能，支援 4 台 Thunderbolt 裝置同時存取
小巧精悍
最親民Thunderbolt + 10GbE NAS

## Slide 29
Thunderbolt 2 NAS
Thunderbolt 2
6台 TX 擴充櫃
TVS-1282T
TVS-882T
TVS-682T
Intel Core i3/i5/i7, 高達 4 核 3.6GHz
最高 64GB (4 x DDR4) RAM
2 x M.2 SATA SSD
3.5 吋 HDD + 2.5 吋 SSD 混型設計
2 x Thunderbolt 2
2 x 10GBASE-T
3 x 4K HDMI

## Slide 30
Blu-ray & RDX NAS
可選
Blu-ray
藍光光碟機
或
RDX 磁碟機
Intel Core i5/i7 4核, 高達 3.6GHz
最高 64GB (4 x DDR4) RAM, 2 x M.2 SATA SSD
8 x 3.5 吋 HDD + 1 x 5.25 吋 drive slot
5.25 吋 SATA 埠, 支援 Blu-ray 燒錄機或 RDX 磁碟機
3 x 4K HDMI
3 x PCIe Gen.3 插槽
4 x Thunderbolt 3 (TVS-882BRT3)
TVS-882BR
TVS-882BRT3

## Slide 31
選，就對了!
©2018著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或注冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。​
QNAP NAS 入手指南