## Slide 1
Notes: 介紹這張專為 Ubuntu Linux 量身打造的 QWA-AC2600 PCIe介面雙頻無線擴充卡

## Slide 2
輕鬆打造便利無線網路
QWA-AC2600
介紹
無線網卡
的優勢
Wireless AP 應用分享
PC/IPC
環境架設
實例
Notes: 4章節
1.使用 2. 3.QNAP NAS and Uabuntu PC 4.一些

## Slide 3: 無線網卡 的優勢

## Slide 4: 無線網卡具備什麼樣的優勢？
直接存取無線基地台資料， 分流減低實體無線路由器頻寬負載
提供 5GHz 及 2.4GHz 雙頻 同時配置及使用
單一 PC／NAS 配置 2 組或以上網卡進行彈性的配置及效能擴充
建立安全私有網路的應用
Notes: 在QNAP NAS 或 Ubuntu PC上
1.分流NAS/PC 資料 2.雙IC 3.實體網卡擴充 4.建立安全私有網路

## Slide 5
無線邊際運算
資料收集
呈現結果
Notes: 網路繁忙時 先將運算資料存放於PC/NAS 等到網路正常時再進行傳輸 以分擔雲端運算工作量 增進效能

## Slide 6: 提供流量最佳化的分流設計
Router 處理負載過高
分流NAS內部傳輸與外網
傳輸頻寬，避免路由器忙
碌影響網路速度
Notes: 在傳統應用上 AP Router 連接所有網路設備 大量傳輸造成 Router 處理負載過高 影響網路速度
透過QWA-AC2600 與 PC/NAS 進行直接資料傳輸 可減緩Router的負載 達到最佳化的網路環境

## Slide 7
彈性無線環境架設
2.4G 當 AP
2.4G 當 Client
5G 當 AP
透過 QWA-AC2600 雙晶片的特性，同時雙頻運作。
1 頻當 Client 及 1 頻當 AP，各自處理運作。
Notes: 即可更彈性的架設網路環境

## Slide 8: 單一設備多卡擴充無線存取點
隨需求彈性擴充， 提升設備可連線的數量
PC / NAS PCIe 插槽
Notes: 使用虛擬存取點分享實體網卡，連線品質仍然受到單一網卡頻寬限制，
現在我們可以在Ubuntu PC 或 QNAP NAS上透過擴充實體網卡增加獨立且不會互相干擾實體頻寬

## Slide 9: QNAP NAS 打造無線基地台
WirelessAP Station
QWA-AC2600
TS-251B

## Slide 10: 支援具備 PCIe 插槽的 NAS 機種
ARM 架構處理器機種
x86架構處理器機種
TS-x53B/x53Be, TS-x53BU
TVS-x63, TS-x63U
TVS-x73/x73e, TS-x73U
TS-x77
TVS-x82/x82T, TVS-1582TU
*須搭配 QTS 4.3.5 或更新版
TS-x31XU
TS-832X
TS-1635, TS-1635AX
*TS-531P, TS-531X, TS-831X
Notes: 可以支援所有PCIe 插槽NAS機種 1.搭配 QTS 4.3.5 或更新版的ARM 架構處理器機種 2. x86架構處理器機種
如 TS-531X ,TS-832,TS-253Be? 非常合適 bundle 這個產品

## Slide 11: 私有無線網路，各自應用享用專屬網路
透過網絡與虛擬交換器 (NVS) 整合，設置專屬的網路。
指派單一的網卡給容器 (Container)，或者不同的 QNAP 服務使用，甚至可以形成小型的專屬網路。
在架設需要隱密性較高的私人物聯網環境時可以完全不需要通過其他分享器，達成物聯網裝置與 NAS 直接通訊的使用情境。
Notes: 當我們需要使用 較高安全性的環境時 例如IOT設備或者監控設備 可以透過虛擬交換器的設定
建置私密的網路環境 提高網路安全性

## Slide 12
介 紹

## Slide 13: QWA-AC2600 PCIe 無線網卡
提供磁吸式延長天線底座
提供三種尺寸檔板支援所有 QNAP NAS 機種 (包含x70機種)
半高 PCIe 擴充卡設計
高達 500MB/s 頻寬
PCIe Gen2 x 1 介面接口
即時監控 IC 溫度以調整高中低轉速
主動式散熱模組提供絕佳傳輸品質
4 X 可拆式 RP-SMA 接口
Notes: 1.QWA-AC2600 搭配了四支(可拆式 RP-SMA接口)天線，可以選擇自備的擴充天線，或是使用包裝內附的四支天線
2.PCIe 擴充卡採半高式設計，支援多數QNAP NAS 機種，並貼心附有三種檔板 1.半高式(預設) 2.全高式(機架) 3.特製半高式檔板(部分QNAP)
3.採用高規格散熱風扇，能自主偵測即時監控 IC溫度以調整風扇高中低轉速確保良好傳輸品質
4.採用PCIe Gen 2 x 1 接口 支援高達 500 MB/s 頻寬

## Slide 14: 5GHz 與 2.4GHz 雙頻併發
近 2600Mbps 總傳輸頻寬
802.11ac (5GHz) 可達 1733Mbps
802.11n (2.4GHz) 可達 800Mbps
2 組 Qualcomm QCA9984 提供同步雙頻無線功能
Notes: 搭配高通雙晶片提供同步雙頻無線功能 同時使用 5G 2G
QWA-AC2600 = 5G 1733 + 2.4G 600
5G: 1733 Mbps (4*433Mbps)
2.4G: 600 Mbps (4*150Mbps)

## Slide 15: 高擴展性的四天線延伸式底座
並可因應環境更換適合的天線類型
彈性部署位置讓訊號最佳化
80 公分 RF 高頻同軸電纜
4 x 5dBi 可替換式雙頻全向性增益天線
Notes: 80公分高擴展性延伸式底座 +4支雙頻全向式的天線 可針對傳輸環境靈活調整天線訊號

## Slide 16: 靈活部署的外接磁吸式天線座
利用壁掛孔固定於牆面
可壁掛
磁性底座可固定於金屬表面
可磁吸
Notes: 1.天線採底座採方框設計並於底部設有壁掛孔 可靈活掛於壁掛上
2.底部彩磁吸式設計 可固定於金屬表面
3.底部附有止滑墊設計 可有效止滑並防止刮傷接觸材質

## Slide 17: 雙 Qualcomm QCA9984 無線晶片
支援多使用者同時通
訊並讓無線傳輸速度
不打折
符合 IEEE 802.11ac
wave 2
相容於 IEEE 802.11ac、
IEEE 802.11n、IEEE
802.11a/b/g
4 x 4 MU-MIMO
Notes: 採QUALCOMM 高通 QCA9984 高規格晶片 支援 4 x 4 MU-MIMO
可讓 多用戶同時進行資料傳輸並讓無線傳輸速度不打折
支援到IEEE 802.11 ac wave 2 以及 IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a/b/g

## Slide 18: 配備適用於 QNAP NAS 的各式擋版
Low profile 半高 PCIe 擴充卡設計
標準半高 (low profile) 擋板 (預裝)
特製半高擋板 (適用部分 QNAP NAS)
標準全高 (full height) 擋板

## Slide 19: Wireless AP 應用分享
■ 設定NAS無線網路 - AP 模式
■ 建置安全監控環境 - Router 模式

## Slide 20: NAS 打造專屬無線應用方式
進階應用
建置安全監控環境
Router 模式
基本應用
設定 NAS 無線網路
AP 模式
Notes: 基本應用
設定NAS無線網路
進階應用
建置安全監控環境

## Slide 21
基本應用

## Slide 22: 安裝 QWA-AC2600
註 1：部分機種須先移動內部裝置 (揚聲器、電源供應器等)
移除 NAS 主機外殼
移除 PCIe 插槽檔板
安裝 QWA-AC2600
註 2：部分機種須更換適用的 QWA-AC2600 擋板，如：TS-x53Be
STEP 1
STEP 2
STEP 3
Notes: 首先移除外殼螺絲 => 移除外殼 => 移除 PCIe 插槽檔板 => 安裝 QWA-AC2600 => 裝回外殼

## Slide 23: 簡單三步驟設定
先到 QTS 的 App Center 下載並安裝 WirelessAP Station
點 「新增存取點」
選擇 QWA-AC2600
輸入 AP 存取點的設定
QWA-AC2600
STEP 1
STEP 2
STEP 3
Notes: 接下來我們透過簡單的三個步驟 1.點 「新增存取點」2.選擇 QWA-AC2600 網卡 3輸入 AP 存取點的設定

## Slide 24: NAS 成為無線AP
  透過 QWA-AC2600
  只要簡單設定即擁有 NAS 無線 AP
Notes: 建立 NAS 與裝置間的無線專屬網路，形成小型的私人網路，當我們需要建制隱密性較高的私人物聯網環境時，就可以不用透過其他分享器，直接完成NAS與物連網裝置直接溝通的私有網路。

## Slide 25
進階應用

## Slide 26
六步驟建置進階安全監控環境
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
STEP 6
點「新增」
選擇進階模式
選擇組成虛擬交換器的裝置
設定虛擬交換器的 IP 位址
設定並開啟 NAT/DHCP 功能
確認設定值並套用
先到 QTS 的控制台開啟網路與虛擬交換器，並開啟進階模式

## Slide 27: 使用 QWA-AC2600 來無線分享你的 VPN 連線
2.4G
5G

## Slide 28: 進階應用 - 建置安全監控環境
連接網路攝影機至 WirelessAP Station 提供的私有無線網路，並搭配 QVR Pro 建置安全專業監控系統
Notes: 當我們在使用監控設備或是較具隱私的IOT設備時 我們必須建置較安全的私有無線網路

## Slide 29: 啟用 DHCP 與 NAT 建置安全監控環境
Adapter 1
WirelessAP 1
設定 SSID 為 QVR Pro
無線加密安全性為 WPA2
Virtual Switch 1
10.0.0.1
QVR Pro Client
10.0.0.2
10.0.0.3
無線攝影機
1 Gbe
無需額外實體路由器，透過 QTS 中的【網路與虛擬交換器】 建立 Virtual Switch 形成私有的無線網路
Notes: 使用QTS 網路與虛擬交換器 透過 DHCP 以及 NAT 功能 建置安全監控及IOT環境

## Slide 30: 工業電腦/電腦 環境架設實例

## Slide 31: 運用電腦或工業電腦打造無線基地台
只要透過電腦或工業電腦搭配 QWA-AC2600 PCIe 無線網卡，輕鬆建立專屬的無線基地台

## Slide 32
將 QWA-AC2600 用於 TANK-870
somewhere

## Slide 33
將 QWA-AC2600 用於 TANK-870
here

## Slide 34
Notes: 1.先架設5G網路 2.連線192.168.2.20(視情況) 秀傳輸速度 速率為50MB/S左右 = 400bps

## Slide 35: 安裝開源套件
●AP 套件：Hostapd
○指令：sudo apt-get install hostapd
●Ubuntu 預設會將網卡綁定在自身的網路管理功能，須透過指令解開
○sudo nmcli radio wifi off
○sudo rfkill unblock all
●如須更改網路卡介面名稱 (亦可使用預設的名稱) sudo ip link set wlp4s0 name wifiap0 sudo ip link set wlp5s0 name wifiap1
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 36: 設定 Hostapd #1
1. 建立 /etc/hostapd/hostapd_5G.conf 設定檔
2. 設定 interface
# AP netdevice name (without 'ap' postfix, i.e., wlan0 uses wlan0ap for # management frames); ath0 for madwifi interface=wifiap0
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 37: 設定 Hostapd #2
3. 設定 driver
# Driver interface type (hostap/wired/madwifi/test/none/nl80211/bsd); # default: hostap). nl80211 is used with all Linux mac80211 drivers. # Use driver=none if building hostapd as a standalone RADIUS server that does # not control any wireless/wired driver. driver=nl80211
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 38: 設定 Hostapd #3
4. 設定無線網路的 SSID：
# SSID to be used in IEEE 802.11 management frames ssid=QNAP-AP
5. 設定無線網路連線模式
# Operation mode (a = IEEE 802.11a (5G), b = IEEE 802.11b, g = IEEE 802.11g(2.4G), # Default: IEEE 802.11b hw_mode=a
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 39: 設定 Hostapd #4
6. WPA 設定：
# Enable WPA. Setting this variable configures the AP to require WPA # bit0 = WPA # bit1 = IEEE 802.11i/RSN (WPA2) (dot11RSNAEnabled) wpa=2
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 40: 設定 Hostapd #5
7. 設定無線網路的密碼：
# WPA pre-shared keys for WPA-PSK.
wpa_passphrase=QNAP12345
8. #執行hostapd sudo /usr/sbin/hostapd -B /etc/hostapd/hostapd_5G.conf sudo /usr/sbin/hostapd -B /etc/hostapd/hostapd_2.4G.conf
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 41: Hostapd 完整設定資訊
interface=wifiap0 driver=nl80211 ssid=QNAP-AP-5G hw_mode=a channel=0 preamble=1 auth_algs=3 wpa=2 wpa_key_mgmt=WPA-PSK rsn_pairwise=CCMP wpa_passphrase=QNAP12345 wmm_enabled=1 uapsd_advertisement_enabled=1 disassoc_low_ack=1 country_code=TW
ieee80211d=1 ieee80211n=1 ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-20][SHORT-GI-40][LDPC][TX-STBC][RX-STBC1][DSSS_CCK-40][MAX-AMSDU-7935] ieee80211ac=1 vht_capab=[MAX-MPDU-11454][RXLDPC][VHT160-80PLUS80][SHORT-GI-80][SHORT-GI-160][TX-STBC-2BY1][RX-STBC-1][SU-BEAMFORMER ][SU-BEAMFORMEE][MU-BEAMFORMER][BF-ANTENNA-2][BF-ANTENNA-3][SOUNDING-DIMENSION-2][SOUNDING-DIMENSION-3][MAX-A-MPDU-LE N-EXP7][RX-ANTENNA-PATTERN][TX-ANTENNA-PATTERN] vht_oper_chwidth=1 vht_oper_centr_freq_seg0_idx=0 vht_oper_centr_freq_seg1_idx=0
Notes: 這邊使用網路與虛擬交換器這個選項 設定六個步驟 即可完成安全監控環境的設定

## Slide 42: 打造你的專屬無線應用
雙頻無線 PCIe 擴充卡
©2019著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。
Notes: 以上是我們本次的介紹 謝謝各位的觀看