## Slide 1
Notes: Co-presenter by Don & Amol

## Slide 2: 大綱
What is router software?
Turn your NAS into a virtual router
  Profound environment
  Flexible virtual infrastructure on demand
  Easy to manage
Router software introduction
  How to setup it
何謂軟體路由？
NAS 玩轉
軟體路由器
  完善的運行環境
  彈性的資源配置
  簡單管理
軟體路由介紹
如何安裝

## Slide 3: 軟體路由
軟體路由
可在虛擬環境 (VM) 或特定的實體裝置 (Appliance) 中運行路由器功能的軟體路由。
路由器
轉發封包資料於電腦與網路之間。

## Slide 4: 您可能需要軟體路由…
If the router firmware is out-of-date and the vendor no longer updates it any more.
Continually community support for router software keeps your devices from Internet malicious activities.
Leveraging your NAS as a high-performance router.
當購買的路由器不再提供韌體更新
開源社群持續更新韌體，提升網路環境安全性
NAS 提供彈性的網路配置環境
搭配 AC 2600 提供無線 WiFi 使用

## Slide 5: NAS 玩轉軟體路由器
Profound Environment
All x86 NAS support from SOHO to SMB
1GbE to 40 GbE network expansion card
Flexible infrastructure
VM resource allocation: vCPU, memory and interfaces
Connects virtual network interfaces to Virtual Switches
Easy to manage
Central Management via Virtualization Station, e.g. VM resources consume
Ready-to-use, downloading from VM Marketplace
利用虛擬機運行軟體路由於虛擬機工作站
支援家用至企業級的所有 x86 架構 NAS
支援 QWA-AC2600 無線網卡
支援 1GbE - 40GbE 高速網路擴充卡
完善的
運行環境
虛擬機資源配置：處理器核心數、記憶體與介面卡
彈性配置虛擬網路卡至虛擬交換器
彈性的
資源配置
中央控管所有虛擬機資源與運行狀況
前往虛擬機市集，下載即可用
簡單管理

## Slide 6: 路由拓墣 – NAS + 軟體路由
介面卡 (vNIC 1):
廣域網路介面卡。所有封包將會先進入軟體路由。.
Internet
Physical NIC
Physical NIC
Physical Switch
PC
Sever
Virtual Switch (external-only)
Virtual Switch (Bridged)
Virtual_NIC_1 (WAN)
Virtual_NIC_3 (LAN)
Virtual_NIC_2 (LAN)
VM
VM
VM
介面卡 (vNIC 2):
區域網路介面卡。透過 NAS 網路卡或無線網卡將網路設定套用至 NAS 以外的裝置。
介面卡 (vNIC 1):
區域網路介面卡，透過虛擬交換器將網路設定套用至其他虛擬機。

## Slide 7: 軟體路由
開源軟體
Linux-based 韌體
支援刷新既有實體路由器韌體 (提供相容性列表)
開源軟體
FreeBSD-based 韌體
提供客戶服務授權訂閱 (授權商：Netgate®)
Notes: RouterOS command:
https://mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/guide/basic.php
RouterOS ova download:
https://mikrotik.com/download
OpenWrt download:
https://downloads.openwrt.org/releases/18.06.2/targets/x86/64/
OpenWrt image convert command:
/QVS/usr/bin/qemu-img convert -p -f raw -O qcow2 openwrt-1.img openwrt-2.img

## Slide 8: 佈署軟體路由
Download router software image or virtual appliance
Create/Import VM
  Create a VM and mount the router software image
  Import VM from a virtual appliance
Add virtual network interfaces for WAN/LAN (optional)
Setup a LAN interface IP address
下載軟體路由映像檔或虛擬裝置
建立/匯入虛擬機
建立虛擬機掛載軟體路由映像檔
匯入虛擬裝置
新增虛擬網路卡：
廣域、區域網路
設定區域網路 IP 位址

## Slide 9: 實際演練拓墣
Internet
Physical NIC
Virtual Switch
Virtual Switch
Virtual_NIC_1 (WAN)
Virtual_NIC_2 (LAN)
VM
VM
Notes: RouterOS command:
https://mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/guide/basic.php
add address 192.168.1.1/24 interface ether1
RouterOS ova download:
https://mikrotik.com/download
OpenWrt download:
https://downloads.openwrt.org/releases/18.06.2/targets/x86/64/
OpenWrt image convert command:
/QVS/usr/bin/qemu-img convert -p -f raw -O qcow2 openwrt-1.img openwrt-2.img

## Slide 10: Demo

## Slide 11: OpenWrt – 設定
系統預設第一個虛擬介面卡為區域網路
使用
192.168.1.1
存取網頁管理頁面

## Slide 12: pfSense – 設定
使用
192.168.0.1
存取網頁管理頁面
(admin/pfsense)
初始化設定
停用 hardware checksum.
[System] >[Advanced] > [Networking]

## Slide 13
©2019著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。
Notes: Co-presenter by Don & Amol