## Slide 2: 軟路由解析說明
何謂軟路由？
認識 MikroTik RouterOS
  購買與啟用授權
NAS x RouterOS 深入探索
  NAS 硬體支援
  NAS 軟體支援
  軟路由架構
實際演練
  基礎設定
  企業應用實例

## Slide 3: 何謂軟路由？
可在虛擬環境 (VM) 或特定的實體裝置 (Appliance) 中運行路由器功能。
轉發封包資料於電腦與網路之間。
軟路由
路由器

## Slide 4: 您可能需要軟路由
功能齊全的路由器功能
依據需求彈性配置運算資源
利用虛擬化環境快速佈建所需的網路環境

## Slide 5: 認識 MikroTik RouterOS
付費軟體
Linux-based 韌體
兩種安裝方式
  ISO 光碟映像檔 – PC/ x86
  CHR (Cloud Hosted Router) – 虛擬機
授權方式
  PC/ x86 – 根據需求擁有不同等級授權
  CHR – 根據傳輸速度計價

## Slide 6: 安裝方式
ISO 安裝光碟檔適用於：
  RouterBOARD
  PC
  x86
CHR (Cloud Hosted Router)適用於：
  虛擬機器
  Amazon AWS marketplace

## Slide 7: 購買與啟用授權
購買
申請 MikroTik 帳戶
登入 MikroTik 帳戶後購買
啟用
登入 MikroTik 帳戶
輸入 Software ID

## Slide 8: NAS x RouterOS 深入探索 (1/2)
QWA-AC2600
40 GbE Mellanox
10 GbE Aquantia
10 GbE Intel X550
  NAS 硬體支援
家用至企業級的所有 x86 架構 NAS
支援 QWA-AC2600 無線網卡
支援 1GbE - 40GbE 高速網路擴充卡

## Slide 9: NAS x RouterOS 深入探索 (2/2)
  NAS 軟體支援
彈性配置處理器核心數、記憶體與介面卡數量
動態調整虛擬網路卡與虛擬交換器
Wireless AP Station 支援 Wi-Fi 存取點
直接操作虛擬機遠端桌面 (Console)

## Slide 10: NAS 軟體支援 – 虛擬機資源分配
2 - 40 虛擬核心數
512 MB - 1TB 記憶體
2 - 8 張虛擬網路介面卡
VM
Virtualization Station
VM
VM

## Slide 11: NAS 軟體支援 – 虛擬交換器連接
虛擬交換器用來連接“實體”與 “虛擬”網路介面卡，讓軟路由藉由虛擬交換器來打造網路環境。
虛擬網路卡
虛擬交換器
實體網路卡
橋接模式 (Bridged)：接續不同類型、不同網段
專屬模式 (External-only)：專屬頻寬，無 IP 位址
虛擬機 (區域網路)
軟路由 (區域網路)
軟路由 (廣域網路)
40 GbE Mellanox ConnectX-3
10 GbE Aquantia
10 GbE Intel X550
QWA AC-2600

## Slide 12: NAS 軟體支援 – Wi-Fi AP
軟路由延伸應用：利用 QNAP QWA-AC2600 + Wireless AP Station 提供 Wi-Fi 存取點。
5G
2.4G

## Slide 13: NAS + RouterOS = 軟路由架構
介面卡 (vNIC 1):
廣域網路介面卡。所有封包將會先進入軟體路由。.
介面卡 (vNIC 2):
區域網路介面卡。透過 NAS 網路卡或無線網卡將網路設定套用至 NAS 以外的裝置。
介面卡 (vNIC 1):
區域網路介面卡，透過虛擬交換器將網路設定套用至其他虛擬機。
Internet
Physical NIC
Physical NIC
Physical Switch
PC
Sever
Virtual Switch (external-only)
Virtual Switch (Bridged)
Virtual_NIC_1 (WAN)
Virtual_NIC_3 (LAN)
Virtual_NIC_2 (LAN)
VM
VM
VM

## Slide 14: 實際演練 – 基本步驟
下載
軟路由虛擬裝置
匯入虛擬裝置
新增虛擬網路卡：
廣域、區域網路
設定區域網路 IP 位址

## Slide 15: 實際演練 – 虛擬交換機設置
新增虛擬交換器於廣域網路，設定為專屬網路模式。
新增虛擬交換器於區域網路，設定為橋接模式。
將虛擬機、軟路由網路介面卡連接至虛擬交換器

## Slide 16: 實際演練 – Wi-Fi AP
下載 Wireless AP Station
安裝
QWA-AC2600
新增 5G/2.4G 存取點，並設定密碼

## Slide 17: 實際演練 – 路由拓墣
Internet
Physical NIC
Virtual Switch
Virtual Switch
Virtual_NIC_1 (WAN)
Virtual_NIC_2 (LAN)
VM
VM

## Slide 18: Demo

## Slide 19: 實際演練 – 企業應用案例
RouterOS 使用 EoIP Tunnel技術 + IPsec 加密，在各個 ISP 間合併頻寬來建立 VPN Tunnel。
主機房
備援機房
Router
光纖專線60M
Server Farm
QNAP Router-NAS
RouterOS
Router
主機房
Core-Switch
Server Farm
QNAP Router-NAS
RouterOS
Bonding
Bonding
Site to Site VPN
EoIP Tunnel +IPsec
光纖100M
光纖100M
主機房
Core-Switch

## Slide 20: Demo

## Slide 21
QNAP 是您最好的選擇!
©2019著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。
QNAP NAS X MikroTik RouterOS