## Slide 2: NAS 專屬 QXP FC 擴充卡
選擇 Fibre Channel 的應用優勢
透過 QNAP NAS 輕鬆地擴建區塊層級的網路儲存空間
QNAP QXP-32G2FC & QXP-16G2FC 光纖通道擴充卡
將 FC SAN 裡的資料備份並實現複本資料管理 (CDM) 應用

## Slide 3: 企業為什麼要建置光纖通道儲存網路
連接性佳
在光纖通道儲存網路 (FC-SAN) 架構下，任一伺服器可與任一儲存裝置直接相連，任一儲存裝置也可彼此直接相連。
擴充性佳
企業可以在不增加伺服器與區域網路負擔的情況下進行擴充的動作。
資料分享能力佳
因儲存裝置不再與特定的某一伺服器相連，所以可由許多伺服器共享資源，並且在大量檔案傳輸時亦不會影響主網路效能。
效能穩定且軟體相容性高
對一些大型影音編輯企業可以相容原本的軟體，等同在本機上的硬碟操作，並且效能穩定高速輸出。

## Slide 4: iSCSI 與光纖通道架構比較
光纖通道不需透過乙太網路，且在系統中的處理層比 iSCSI 較少 ，在擴建區塊層級的儲存網路時，用光纖通道可免去網路負擔。
iSCSI
iSCSI 需透過乙太網路 ，擴建區塊層級的儲存網路。(光纖線或是雙絞線)
(光纖線)
Operating System/Application
SCSI Layer
SCSI Layer
FCP
TCP
IP
Ethernet
FC
光纖通道

## Slide 5: 光纖通道的 CPU 使用率比 iSCSI 更低
F/W: 4.4.1
CPU: Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz
Tested SSD: Samsung SSD 850 PRO 512GB SATA*12, RAID 0
RAM: 8 GB (4GB x 2)
Block-based LUN; AIO enable
FC 32G: QLogic Fibre Channel Adapter-QLE2742-SR-CK
25GbE: QXG-25G2SF-CX4, MTU 9000
IOmeter Global Configuration: Maximum Disk Size: RAM*4/ Ramp Up Time: 30 seconds Seq / Run Time: 3 Minutes / 2-workers/ 64-outstanding Random / Run Time: 3 Minutes / 4-workers/ 32-outstanding
PC Environment
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
OS: Windows Server 2016 Database Evaluation.
Version: 10.0.14393 Build 14393
Memory: 128 GB.
FC 32G: QLogic Fibre Channel Adapter-QLE2742-SR-CK
25GbE: QXG-25G2SF-CX4, MTU 9000
Speed/CPU |  | iSCSI |  | FC | 
 |  | 25GbEx1 | CPU% | 32G | CPU%
Throughput (MB/s) | SW-1M | 2709 | 56% | 2944 | 39%
 | SR-1M | 2755 | 32% | 2772 | 30%
 | SW-512K | 2707 | 61% | 2951 | 37%
 | SR-512K | 2825 | 43% | 2872 | 35%
IOPS | RW-4K | 154793 | 81% | 155197 | 77%
 | RR-4K | 108263 | 69% | 113162 | 67%
測試環境：TS-1283XU-RP
Note: 此測試環境為 RAID 0

## Slide 6: 光纖通道搭配中高階 NAS 展現高效能
IOmeter Global Configuration: Maximum Disk Size: RAM*4/ Ramp Up Time: 30 seconds Seq / Run Time: 3 Minutes / 2-workers/ 64-outstanding Random / Run Time: 3 Minutes / 4-workers/ 32-outstanding
Speed/CPU |  | FC | 
 |  | 2 x 32GFC | CPU%
Throughput (MB/s) | SW-1M | 3133 | 30%
 | SR-1M | 4797 | 25%
 | SW-512K | 3154 | 29%
 | SR-512K | 2772 | 28%
IOPS | RW-4K | 92632 | 40%
 | RR-4K | 195360 | 36%
Note: 此測試環境為RAID 5
F/W: 4.4.1.0955 build 20190603
CPU: Intel(R) Xeon(R) E-2136 CPU @ 3.30GHz
SSD: Samsung SSD 850 PRO 512GB SATA*24,RAID 5
RAM: 16GB, 8GB*2
Thick volume; Block-based LUN; AIO enable; MPIO
FC32G: QLogic Fibre Channel Adapter
測試環境：TS-2483XU-RP
PC Environment
CPU1: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz, 2401 Mhz, 8 Core(s), 16 Logical Processor(s)
OS: Windows Server 2016 Datacenter Evaluation Build 14393
Memory: 128 GB.
FC32G: QLogic Fibre Channel Adapter

## Slide 7: 以實惠的預算將 NAS 加入現有 FC SAN 環境
Windows / Linux / VMware 主機
HP DL360 G7 server
Windows / Linux / VMware 主機 (啟動器模式) + NAS (目標模式):
TVS-872XU
TVS-872XU
Marvell® QLogic® 2670
(16Gb) Fibre Channel adapter
QNAP QXP-16G2FC Fibre Channel 擴充卡
其他 FC SAN 儲存
Fibre Channel 交換器
光纖通道
儲存區域網路
(SAN)
ATTO Celerity 16Gb
Fibre Channel adapter
QNAP QXP-16G2FC Fibre Channel 擴充卡

## Slide 8: QXP-32G2FC 雙埠 32Gbps 光纖通道擴充卡
訂購料號
QXP-32G2FC
包裝內附適用於各式 QNAP NAS 的擋版
光纖 LC 線材需自行選購
2 x 32Gbps FC 埠
Gen 6 第六代光纖通道擴充卡，相容 32Gbps/16Gbps/8Gbps
半高型 10.68 x 6.89 cm (4.20 x 2.71 inches)
隨附 2 x 32Gbps SFP+ 短距離多模光纖模組轉換器
不支援非 QNAP NAS QTS 與 QTS Hero 的作業系統例如 Windows 與 Linux

## Slide 9: QXP-16G2FC 雙埠 16Gbps 光纖通道擴充卡
訂購料號
QXP-16G2FC
包裝內附適用於各式 QNAP NAS 的擋版
2 x 16Gbps FC 埠
Enhanced Gen 5 強化型第五代光纖通道擴充卡，相容 16Gbps/8Gbps/4Gbps
半高型 10.68 x 6.89 cm (4.20 x 2.71 inches)
隨附 2 x 16Gbps SFP+ 短距離多模光纖模組轉換器
不支援非 QNAP NAS QTS 與 QTS Hero 的作業系統例如 Windows 與 Linux
光纖 LC 線材需自行選購

## Slide 10: 更換擴充卡擋板以配合不同 NAS

## Slide 11: LED 燈號狀態顯示，隨時掌握狀況
LED 2
 | LED 1 (綠) | LED 2 (綠 / 橘)
高速連線 | 綠/閃爍* | 關閉
中速連線 | 關閉 | 綠 / 閃爍*
低速連線 | 關閉 | 橘 / 閃爍*
韌體尚未就緒 | 恆亮 | 綠跟橘同時恆亮
韌體就緒 | 閃爍 | 綠跟橘 同時閃爍
*注意: 讀寫存取時燈號會閃爍 |  | 
LED 1
LED 2
LED 1

## Slide 12: 32Gbps 與 16Gbps 光纖模組轉換器配件
光纖通道卡原本內附的光纖模組轉換器若不慎遺失或損壞，可再購買替換
訂購料號
TRX-32GFCSFP-SR
32Gb 光纖模組轉換器配件
訂購料號
TRX-16GFCSFP-SR
16Gb 光纖模組轉換器配件
支援三速 14.025Gbps/8.5Gpbs/4.25Gbps
支援多模 LC 光纖線材，高速傳輸達 125 公尺
支援三速 28.05Gbps/14.025Gpbs/8.5Gbps
支援多模 LC 光纖線材，高速傳輸達 100 公尺

## Slide 13: 依照速度與距離挑選適用的光纖線材
速率 | 多模式光纖線材種類與傳輸距離 (公尺) |  |  | 
 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4
4GFC | 70 | 150 | 380 | 400
8GFC | 21 | 50 | 150 | 190
16GFC | --- | 35 | 100 | 125
32GFC | --- | 20 | 70 | 100
LC (Little Connector) 接頭

## Slide 14: 支援 QXP Fibre Channel 卡的機架式 NAS 型號
搭載 Intel 處理器的 NAS 型號
TES-3085U (QTS), TES-1885U (QTS), TDS-16489U
TS-2483XU, TS-1683XU-RP, TS-1283XU-RP, TS-983XU-RP, TS-983XU, TS-883XU-RP, TS-883XU
TVS-EC2480U/1680U/1580MU/1280U, TS-EC880U
TVS-2472XU-RP, TVS-1672XU-RP, TVS-1272XU-RP, TVS-972XU-RP, TVS-972XU, TVS-872XU-RP, TVS-872XU
搭載 AMD 處理器的 NAS 型號
TS-2477XU-RP, TS-1677XU-RP, TS-1277XU-RP, TS-977XU-RP, TS-977XU, TS-877XU-RP, TS-877XU

## Slide 15: 支援 QXP Fibre Channel 卡的直立式 NAS 型號
搭載 Intel 處理器的 NAS 型號
TS-2888X
TS-1685
TVS-1282, TVS-882, TVS-682
TVS-872XT, TVS-672XT, TVS-472XT
TVS-872N, TVS-672N
搭載 AMD 處理器的 NAS 型號
TS-1677X, TS-1277, TS-877, TS-677
TVS-863, TVS-663, TVS-463

## Slide 16: iSCSI 與光纖通道管理員
將 QNAP Fibre Channel 卡安裝於相容的 QNAP NAS，並利用 QTS 的「iSCSI 與光纖通道」應用進行 Fibre Channel Target 設定，即可輕鬆將 NAS 加入 SAN 環境。此外，LUN Masking (LUN 遮蔽) 與 Port Binding (端口繫結) 功能更為您的資料提供多一層的安全保護。

## Slide 17: 設定光纖通道的連線
設定彈性
1. LUN 對應: 輕鬆對應到 iSCSI
或光纖通道。
2. LUN 遮罩: 設定伺服器存取
LUN。
3. 光纖通道連接埠繫結:
綁定連接埠與伺服器。
易於辨識
光纖通道的 WWPN 可以編輯別名。
功能特色

## Slide 18: 設定 LUN 遮罩
LUN 遮罩:
指定哪個服務器可以存取哪個 LUN 。

## Slide 19: 設定光纖通道連接埠繫結 (Binding)
光纖通道連接埠繫結 :
編輯哪個服務器可以綁定哪個連結埠。

## Slide 20: 透過別名清單來辨識伺服器與光纖通道連接埠
編輯別名 :
指定光纖通道的 WWPN 別名清單，讓使用者易於辨識儲存區域網路中的伺服器及光纖通道連接埠 。

## Slide 21: 支援伺服器端的多重路徑 I/O
Windows Server
VMware vSphere

## Slide 23: FC 解決方案提供高效能與低 CPU 使用率
F/W: QTS 4.4.1
CPU: Intel(R) Xeon(R) E-2136 CPU @ 3.30GHz
SSD: 16 x ADATA SU900 + 8 x Intel SSDSC2BB240G4,RAID 0
RAM: 16GB
Thick volume; Block-based LUN; AIO enable; MPIO
FC32G: QNAP QXP-32G2FC
PC Environment
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz, 2401 Mhz, 8 Core(s), 16 Logical Processor(s)
OS: Windows Server 2016 Datacenter Build 14393
Memory: 128 GB.
FC32G: Marvell QLogic QLE2742-SR-CKFibre Channel Adapter
TS-2483XU-RP 效能 / CPU 使用率 |  | Fibre channel RAID 0 實測效能 |  |  | 
 |  | 1 x 32GFC | NAS CPU 使用率 | 2 x 32GFC | NAS CPU 使用率
Throughput (MB/s) | SW-1M | 3082 | 13% | 3559 | 20%
 | SR-1M | 3125 | 9% | 5253 | 18%
 | SW-512K | 3101 | 12% | 4065 | 18%
 | SR-512K | 3130 | 13% | 5233 | 21%
IOPS | RW-4K | 129528 | 19% | 165295 | 27%
 | RR-4K | 51590 | 10% | 98389 | 20%
測試環境：TS-2483XU-RP
IOmeter Global Configuration: Maximum Disk Size: RAM*4/ Ramp Up Time: 30 seconds Seq / Run Time: 3 Minutes / 2-workers/ 64-outstanding Random / Run Time: 3 Minutes / 4-workers/ 32-outstanding

## Slide 24: 光纖通道儲存網路搭配快照保護、 Qtier 及 SSD 快取功能，兼顧資料安全與操作效能
iSCSI & 光纖通道管理員
簡單又快速打造
FC- SAN環境
快照功能
快照備份任務
快照保險庫
Qtier/SSD 快取
加速傳輸效能

## Slide 25: 快照與快照備份任務
QNAP NAS 內建支援快照保護，可在儲存與快照或檔案總管輕易擷取、閱覽、還原快照。
本地快照支援
建立完整磁碟區或 LUN，若欲啟用快照應以少量分配逐步擴充為原則。
快照空間管理
建立快照差異備份任務，並且透過遠端快照還原直接由網路還原回本機。
快照備份任務

## Slide 26: Qtier 自動分層儲存
熱資料
暖資料
冷資料
分層前
頻繁存取資料效能未優化
1
4
2
資料存取行為改變
3
分層後
頻繁存取資料效能已優化
開始分層
Qtier
引擎
除了全 SSD 儲存，QNAP Qtier 自動分層可將 SSD 和 HDD RAID 整合為一組儲存池，並智能判斷冷熱資料，自動在分層間移動。
一般 SATA/SAS SSD 外，也支援 M.2 與 QM2 PCIe 外接卡。
儲存不僅受惠於 SSD 的強大效能，更保有最大的儲存大容量。

## Slide 27: 企業光纖通道儲存與 QNAP NAS 達成 CDM 應用
SAN 儲存空間
開發工作站
QNAP NAS
SAN Fabric
LUN
LUN
LUN
LUN
LUN
用於本地快照保護
（LUN可通過iSCSI或FC訪問）
Qtier
SSD 快取
用於異地備份的
快照副本
伺服器可以透過iSCSI 取資料
FC
LAN
DB
DB
Data
VMware
正式工作環境
VMware
備份伺服器
QNAP NAS

## Slide 28: [CDM] 輕鬆取用 LUN 裡面的資料進行分析
(1) 對線上 FC LUN 進行快照. (比如像是線上資料庫)
(3) 將這份複製出來的LUN 重新對應給iSCSI 目標. (同時間原本的FC LUN也能維持服務不會中斷)
(2) 使用快照管理員將整份快照複製出來
在 Windows 上執行 iSCSI 啟動器
連線到 iSCSI Target
(4) 這份複製出來的資料即可透過iSCSI掛載而讓使用者可以讀取其數據來進行資料分析. 而且所有操作均不會影響到原本的LUN.
QNAP FC NAS

## Slide 29: NAS QTS 4.4.1 亦相容市面上多款 FC 介面卡
相容性列表: qnap.com/compatibility/
廠牌 | FC 卡型號 | 介面 | 支援速度 | 技術世代 | PCIe | 高度規格
Marvell | QLE2742-SR-CK | 2 X 32GFC | 32G/16G/8G | Gen 6 | 3.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2740-SR-CK | 1 X 32GFC | 32G/16G/8G | Gen 6 | 3.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2692-SR-CK | 2 X 16GFC | 16G/8G/4G | Enhanced Gen 5 | 3.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2690-SR-CK | 1 X 16GFC | 16G/8G/4G | Enhanced Gen 5 | 3.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2672-CK | 2 X 16GFC | 16G/8G/4G | Gen 5 | 3.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2670-CK | 1 X 16GFC | 16G/8G/4G | Gen 5 | 3.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2562-CK | 2 X 8GFC | 8G/4G/2G | N/A | 2.0 x8 | Low profile
Marvell | QLE2560-CK | 1 X 8GFC | 8G/4G/2G | N/A | 2.0 x8 | Low profile
ATTO | CTFC-322E​ | 2 X 32GFC​ | 32G/16G/8G​ | Gen 6​ | 3.0 x8​ | Low profile​
ATTO | CTFC-321E​ | 1 X 32GFC​ | 32G/16G/8G​ | Gen 6​ | 3.0 x8​ | Low profile​
ATTO | CTFC-162P​ | 2 X 16GFC​ | 16G/8G/4G​ | Gen 6​ | 3.0 x8​ | Low profile​
ATTO | CTFC-161P​ | 1 X 16GFC​ | 16G/8G/4G​ | Gen 6​ | 3.0 x8​ | Low profile​
NAS 相容性列表: qnap.com/compatibility/

## Slide 30: 高速 Fibre Channel 建議搭配機型
16 x 3.5” SATA
AMD Ryzen™ 5 2600 六核心 3.4 GHz 處理器 (最高達 3.9 GHz)
最高 64GB RAM
中小企業
TS-1677XU-RP
16G FC
中小企業
TS-2483XU-RP
32G FC
24 x 3.5” SATA
Intel® Xeon® E-2136 六核心 3.3 GHz (最高達 4.5 GHz)
最高 64GB RAM
企業級
TDS-16489U R2
32G FC
16 x 3.5” SAS/SATA + 4 x 2.5” SAS/SATA
雙 Intel® Xeon® E5-2630 v4 十核心 2.2 GHz
最高 256GB RDIMM RAM