## Slide 2: 企業儲存媒體的選擇
大容量
高效能
成本

## Slide 3: QNAP快取與自動分層技術
儲存空間極大化
成本最小化
存取速度最佳化

## Slide 4: TS-1886XU-RP 打造經濟高效能的儲存環境
  搭配SSD快取/自動分層技術的最佳主機
  12個3.5吋硬碟插槽
  高達192 TB原始儲存容量*
  *以單顆16TB計算
  6個2.5吋SSD插槽
  不佔用3.5吋硬碟空間

## Slide 5: Intel 2019 最新 Xeon D 企業級處理器
Intel® Xeon® D-1622
  4核心 / 8執行緒處理器
  2.6 GHz，最高突頻至 3.2 GHz
Intel® Xeon® D-1602
  2核心 / 4執行緒處理器
  2.5 GHz ，最高突頻至 3.2 GHz

## Slide 6: 支援ECC 記憶體 (Error Correcting Code)
Intel Xeon 處理器支援 ECC 記憶體，能自動偵測並即時修正單一位元錯誤。
系統支援高達128GB記憶體
維持可靠性 避免資料毀損

## Slide 7: TS-1886XU-RP機架型NAS
TS-1886XU-RP-D1602-4G
Intel® Xeon® D-1602 2核心 / 4執行緒 2.5 GHz 處理器，最高突頻至 3.0 GHz
4GB DDR4 ECC RAM (1 x 4GB)
2 x 10GbE SFP+ 埠
TS-1886XU-RP-D1622-8G
Intel® Xeon® D-1622 4核心 / 8執行緒 2.6 GHz 處理器，最高突頻至 3.2 GHz
8GB DDR4 ECC RAM (2 x 4GB)
2 x 10GbE SFP+ 埠

## Slide 8: TS-1886XU-RP 正面
12 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s 插槽
電源按鈕
LED 燈號指示:
系統狀態、網路、儲存擴充裝置、硬碟

## Slide 9: TS-1886XU-RP 背面
6 x 2.5”SATA 6Gb/s SSD 專用插槽
4 x 1 GbE 埠
2 x USB 3.1 Gen1 埠
2 x 10GbE SFP+ 埠
3 x PCIe 擴充槽
550W 雙電源

## Slide 10: Broadcom BCM57412 網路晶片
NetXtreme®-E Series PCIe 3.0 網路控制晶片
2 x SFP+ 10GbE 網路埠
支援 RoCE v1/ v2

## Slide 11: RDMA Over Converged Ethernet (RoCE)
RoCE (L2) and RoCE v2 (L3) 硬體加速轉發(hardware offload)
適合低延遲與高速大量的資料傳輸
降低CPU使用率
Server-Initiator
NIC Driver
NIC
Application
Buffer
Sockets
Buffer
Transport Protocol Driver
Buffer
Server-Target
NIC Driver
NIC
Application
Buffer
Sockets
Buffer
Transport Protocol Driver
Buffer
Server-Initiator
RoCE NIC Driver
RoCE NIC
Application
Buffer
Sockets
Buffer
Transport Protocol Driver
Buffer
Server-Target
RoCE NIC Driver
RoCE NIC
Application
Buffer
Sockets
Buffer
Transport Protocol Driver
Buffer
無 RoCE
有 RoCE

## Slide 12: TS-1886XU-RP 內部設計
Intel Xeon D 處理器
DDR4 記憶體插槽 X4
PCIe 插槽 X3
風扇( 6 cm 17K 轉 ) X3
導風罩 X2

## Slide 13: PCIe 插槽配置
PCIe x4
PCIe x8 or x4
支援四個PCIe Gen3 插槽
提供多樣化擴充可能
PCIe x4
PCIe x8 or x4
插槽4預裝10GbE 網卡
插槽2與插槽4在插槽1與3位未安裝卡 可以提供PCIe Gen3 x8 的頻寬

## Slide 14: 多樣化的擴充可能
QNAP QM2 擴充卡
USB 3.1 Gen 2 擴充卡
SAS 12Gb/s 儲存擴充卡
40/25/10GbE 網路擴充卡
光纖通道擴充卡

## Slide 15: 支援的Fibre Channel 介面卡
與業界領先的FC介面卡供應商合作，提供最經濟的 FC SAN 存儲解決方案
Compatibility list:qnap.com/compatibility/
支援 ATTO
Celerity 32Gb/16Gb FC adapters
支援 Marvell
Qlogic 32Gb/16Gb/8Gb/4Gb FC adapters

## Slide 16: QNAP 32Gb/16Gb Fibre Channel 介面卡
適用於QNAP NAS的高速且經濟實惠的QNAP FC存儲適配器
* 不支援Windows/Linux 主機
Optional FC 收發器
QNA-32G2FC
Dual-port 32Gbps
FC adapter
QNA-16G2FC
Dual-port 16Gbps
FC adapter
TRX-32GFCSFP-SR
  32Gb/16Gb/8Gb
TRX-16GFCSFP-SR
  16Gb/8Gb/4Gb

## Slide 17: iSCSI & Fibre Channel 使用情境
SAN 儲存空間
正式工作環境
備份伺服器
SAN Fabric
LUN
LUN
LUN
QNAP NAS
LUN
LUN
用於本地快照保護（LUN可通過iSCSI或FC訪問）
Qtier
SSD 快取
SSD 外掛預留空間
QNAP NAS
伺服器
用於異地備份的快照副本
伺服器可以透過iSCSI 取資料
FC
LAN

## Slide 18
活用SSD​

## Slide 19: SSD 快取技術 提升系統IOPS
以經濟方式快速提升系統存取效能
支援唯讀，唯寫與讀寫快取
支援多個volume/ LUN
在線更換SSD 服務不中斷

## Slide 20
Qtier 介紹
熱資料
暖資料
冷資料
非 QM2 的擴充卡式 PCIe NVMe SSD 目前僅支援建立 SSD 快取而不可建立儲存空間。
Qtier 引擎
儲存不僅受惠於 SSD 的強大效能，更保有最大的儲存大容量。
一般 SATA/SAS SSD 外，也支援 M.2 與 QM2 PCIe 外接卡。
除了全 SSD 儲存，QNAP Qtier 自動分層可將 SSD 和 HDD RAID 整合為一組儲存池，並智能判斷冷熱資料，自動在分層間移動。
1
分層前
頻繁存取資料效能未優化
2
開始分層
4
資料存取行為改變
3
分層後
頻繁存取資料效能已優化

## Slide 21
SSD 快取
Qtier
0
1400
1200
1000
800
600
400
200
連續讀寫效能 (MB/s)
SSD 快取
Qtier
10000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
隨機讀寫效能 (IOPS)
0
寫入
讀取
SSD 的效能在實際和應用情境搭配測試前難以得知，Qtier 和 SSD 快取即使效能相近仍各有優缺點，有可能在使用後才發現另一種配置更為合適：
即時存取效能加速
適用於即時，短期間的爆發存取需求，如檔案協作及影像編輯伺服器
可調整唯讀、唯寫及 Bypass Block Size 對特定特徵做最大化利用，如高速備份寫入
SSD 快取
完整使用SSD容量
適用於有固定存取特徵的應用程式、虛擬機伺服器，有效利用 SSD 空間
搭配 Qtier 及時 IO-aware 同樣可適用於資料庫應用。
Qtier 2.0
SSD 快取與 Qtier 如何選擇
Notes: Qtier

## Slide 22: QNAP 雲網關
區塊型雲網關
VJBOD Cloud
1
檔案協定 轉換
低延遲
存取
多雲
管理
多點檔案共享同步解決方案
檔案型雲網關HybridMount
本地資料雲端備份解決方案
區塊型雲網關
VJBOD Cloud
快照保護 機制
本地服務 不中斷
雲端空間 實體化

## Slide 23
雲端儲存空間
HybridMount (模式 1)
檔案型雲網關
VJBOD Cloud
區塊型雲網關
HybridMount (模式 2)
File Station 掛載
遠端儲存裝置
物件
儲存
VJBOD 雲端磁碟區 (EXT4 檔案系統)
iSCSI Target
Qsync
NFS
AFP
SMB
FTP
Web
DAV
物件
儲存
物件
儲存
雲端
硬碟
雲端
硬碟
雲端
硬碟
物件儲存
連接
物件儲存
連接
檔案儲存
連接
物件儲存
連接
File Station 存取
WebDAV
SMB
FTP
NAS
Data Center
Cache Engine
專屬儲存空間
檔案服務
File
Station
本地伺服器
虛擬檔案系統
LUNs
檔案存取
檔案存取
用戶檔案系統
QTS 雲網關與掛載架構
本地使用者
Qfile
遠端儲存
連接
檔案存取
專屬儲存空間
專屬快取空間
專屬快取空間
雲端儲存
連接
檔案存取
本地應用服務
檔案存取
Local Disks/SSDs
Ethernet
區塊存取
快照
快照

## Slide 24: 儲存分區 雲端網關/本地儲存 一機搞定
2U
與各個雲端連接
檔案儲存雲端
區塊儲存雲端
SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV
SSD volume for cloud gateway
HDD volume for local service

## Slide 25
TS-1886XU-RP 是你最好的選擇
©2019著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。​