## Slide 2
擴充主機容量的需求與方式
在 Windows/Ubuntu 利用 QNAP JBOD Manager 軟體管理 JBOD 擴充設備
擴充 QNAP NAS 儲存空間
高速 TL SATA JBOD 系列硬體概覽

## Slide 3: 雜亂的工作環境與低生產力現象
多個外接硬碟或外接盒
導致檔案分散各處
多個外接硬碟或外接盒
導致主機已無處可接，費時費力
滿滿的外接硬碟或
外接盒電源佔滿插座

## Slide 4: 2D/3D 創作者儲存應用以及 擴充 NAS 需要的高效能何處尋？
理論傳輸效能
連接介面
普及性
96 Gb/s
40 Gb/s
5 Gb/s
3 Gb/s
USB 3.0/3.1 Gen1
USB 3.1/3.2 Gen2
USB 3.2 Gen2 x2
Thunderbolt 3
SAS 12Gb/s
eSATA
6 Gb/s
10 Gb/s
20 Gb/s
SAS 6Gb/s
24 Gb/s
還有其他高速且經濟實惠的儲存裝置連接方式？

## Slide 5: TL SATA JBOD 擴充櫃提供 多通道 SATA 6Gb/s 傳輸，滿足高效與經濟需求
TL-D400S
TL-R400S
單條 SFF-8088 線材即可提供高達 4 x SATA 6Gb/s = 24 Gb/s 傳輸速度．多條併用可達主機與 JBOD 間最高 64 Gb/s 傳輸效能．
附贈 QXP PCIe SATA 擴充卡與連接線材，即買即用
支援 NAS QTS / QTS hero、Windows 、Ubuntu / Linux
TL-D800S
TL-D1600S
TL-R1200S-RP

## Slide 6: 隨附 QXP 擴充卡與外接線材，即買即用
TL-D400S
1 x QXP-400eS-A1164
PCIe 4埠 SATA 擴充卡
1 x 1M SFF-8088 線材
TL-D800S
1 x QXP-800eS-A1164
PCIe 8埠 SATA 擴充卡
2 x 1M SFF-8088 線材
TL-D1600S
1 x QXP-1600eS
PCIe 16埠 SATA 擴充卡
4 x 1M SFF-8088 轉 SFF-8644 線材
+
+
+
+
+
+

## Slide 7: 隨附 QXP 擴充卡與外接線材，即買即用
TL-R400S
1 x QXP-400eS-A1164
PCIe 4埠 SATA 擴充卡
1 x 1M SFF-8088 線材
+
+
TL-R1200S-RP
3 x 1M SFF-8088 轉 SFF-8644 線材
1 x QXP-1600eS
PCIe 16埠 SATA 擴充卡
+
+

## Slide 8: TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S 正面硬體配置
附贈 2 把鑰匙
狀態燈號顯示
硬碟狀態燈號顯示
可鎖式硬碟托盤
系統狀態
JBOD 連線
風扇錯誤警示
液晶螢幕狀態顯示
TL-D800S & TL-D1600S
搭載 LCD，提供進階資訊
TL-D400S
TL-D800S
TL-D1600S

## Slide 9: TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S 快速磁碟安裝與托盤上鎖功能
2.5-inch HDD / SSD
3.5-inch HDD
免工具安裝 3.5吋硬碟
運送時建議使用螺絲固定

## Slide 10: TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S 背面硬體配置
風扇轉速設定
(自動, 高, 中, 低)
警示音開關
(On, off)
TL-D800S, TL-D1600S: 內建 250W PSU
TL-D400S: 外接 90W AC轉 DC 12V 電源供應器
電源開關
SFF-8088 傳輸埠
TL-D400S: 1
TL-D800S: 2
TL-D1600S: 4
AC100-240V 電源輸入
TL-D400S
TL-D800S
TL-D1600S

## Slide 11: TL-R400S, TL-R1200S-RP 正面硬體配置
系統狀態
JBOD 連線
風扇錯誤警示
狀態燈號顯示
硬碟狀態燈號顯示
可選購機櫃用滑軌 RAIL-B02
TL-R400S
TL-R1200S-RP

## Slide 12: TL-R400S, TL-R1200S-RP 安裝硬碟
21
2
1
2
1
2.5-inch HDD / SSD
3.5-inch HDD

## Slide 13: TL-R400S, TL-R1200S-RP 背面硬體配置
警示音開關
(On, Off)
電源開關
風扇轉速設定
(自動, 高, 中, 低)
SFF-8088 傳輸埠
TL-R400S: X1
TL-R1200S-RP: X3
TL-R400S:
內建 100W PSU
TL-R1200S-RP:
內建 2 x 250W PSU
AC100-240V 電源輸入

## Slide 14: QXP 擴充卡讓主機瞬間新增多埠 SATA 6Gb/s 連線能力
QXP-400eS-A1164
PCIe 4埠 SATA 擴充卡
QXP-1600eS
PCIe 16埠 SATA 擴充卡
QXP-800eS-A1164
PCIe 8埠 SATA 擴充卡
提供獨立購買選項以供日後快速替換主機或是單獨更換損壞的配件卡
內附適用於各式主機的長短擋板
外接線材埠數: 1 x SFF-8088
支援硬碟數: 4 x SATA 6Gb/s
最高理論速度: PCIe 3.0 x2 (1.97 GB/s)
外形尺寸: 78.8 x 68.9 mm 半高設計
隨附於 TL-D400S & TL-R400S
外接線材埠數: 2 x SFF-8088
支援硬碟數: 8 x SATA 6Gb/s
最高理論速度: PCIe 3.0 x4 (3.94 GB/s)
外形尺寸: 117.15 x 68.9 mm 半高設計
隨附於 TL-D800S
外接線材埠數: 4 x SFF-8644
支援硬碟數: 16 x SATA 6Gb/s
最高理論速度: PCIe 3.0 x8 (7.88 GB/s)
外形尺寸: 117.15 x 68.9 mm 半高設計
隨附於 TL-D1600S & TL-R1200S-RP

## Slide 15: 6Gb/s 外接線材介紹
SFF-8088 接口
SFF-8088 接口
SFF-8644 接口
SFF-8088 接口
1 公尺 SFF-8644 對 SFF-8088 線材
訂購料號: CAB-SAS10M-8644-8088
1 公尺 SFF-8088 對 SFF-8088 線材
訂購料號: CAB-SAS10M-8088
適用於 QXP-1600eS PCIe SATA 擴充卡
支援 SATA 6Gb/s 與 SAS 6Gb/s 訊號
亦可用於第三方 SAS 6Gb/s JBOD 產品
適用於 QXP-400eS-A1164 與 QXP-800eS-A1164 PCIe SATA 擴充卡
支援 SATA 6Gb/s 與 SAS 6Gb/s 訊號
亦可用於第三方 SAS 6Gb/s JBOD 產品
Notes: CAB-SAS10M-8088

## Slide 16: TL-D400S & TL-R400S 外接盒與 QXP-400eS-A1164 高頻寬架構
支援具 PCIe 插槽主機:
NAS, Windows, Ubuntu / Linux
1
2
3
4
Asmedia
ASM1164
PCIe Gen3 x2
to SATA 控制器
SFF-8088 線材
TL-D400S/R400S 系統方塊圖
PCIe card QXP-400eS-A1164
SATA redriver
HDD
SFF-8088 接口
PCIe Gen3 x2
16 Gb/s (1.97 GB/s)
SFF-8088 接口
4 x SATA 3.0
4 x 6 Gb/s (4 x 600 MB/s)
4 x SATA 3.0
4 x 6 Gb/s
(4 x 600 MB/s)

## Slide 17: TL-D800S 外接盒與 QXP-800eS-A1164 高頻寬架構
SFF-8088 線材
TL-D800S 系統方塊圖
PCIe card QXP-800eS-A1164
SATA redriver
HDD
1
2
3
4
5
6
7
8
PCIe Gen3
交換器
Asmedia
ASM1164
PCIe Gen3 x2
to SATA 控制器
Asmedia
ASM1164
PCIe Gen3 x2
to SATA 控制器
PCIe Gen3 x4
32Gb/s (3.94 GB/s)
SFF-8088 線材
支援具 PCIe 插槽主機:
NAS, Windows, Ubuntu / Linux
SFF-8088 接口
SFF-8088 接口
PCIe Gen3 x2
16 Gb/s
(1.97 GB/s)
PCIe Gen3 x2
16 Gb/s
(1.97 GB/s)
8 x SATA 3.0
8 x 6 Gb/s (8 x 600 MB/s)
8 x SATA 3.0
8 x 6 Gb/s (8 x 600 MB/s)

## Slide 18: TL-D1600S 外接盒與 QXP-1600eS 高頻寬架構
TL-D1600S系統方塊圖
PCIe card QXP-1600eS
支援具 PCIe 插槽主機:
NAS, Windows, Ubuntu / Linux
SATA redriver
HDD
1
2
3
4
Marvell
88SE1475
PCIe Gen3 x8 to SATA 控制器
5
6
7
8
9
10
11
12
SFF-8088 to SFF-8644 線材
1
2
3
4
SSD
SFF-8088 to SFF-8644 線材
SFF-8088 to SFF-8644 線材
PCIe Gen3 x8
64 Gb/s (7.88 GB/s)
SFF-8088 to SFF-8644 線材
SFF-8088 接口
SFF-8644 接口
16 x SATA 3.0
16 x 6 Gb/s (16 x 600 MB/s)
16 x SATA 3.0
16 x 6 Gb/s (16 x 600 MB/s)

## Slide 19: TL-R1200S-RP 外接盒與 QXP-1600eS 高頻寬架構
TL-R1200S-RP 系統方塊圖
PCIe card QXP-1600eS
支援具 PCIe 插槽主機:
NAS, Windows, Ubuntu / Linux
Marvell
88SE1475
PCIe Gen3 x8
to SATA 控制器
SFF-8088 to SFF-8644 線材
SFF-8088 to SFF-8644 線材
SFF-8088 to SFF-8644 線材
SATA redriver
HDD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PCIe Gen3 x8
64 Gb/s (7.88 GB/s)
SFF-8088 接口
SFF-8644 接口
12 x SATA 3.0
12 x 6 Gb/s (12 x 600 MB/s)
12 x SATA 3.0 12 x 6 Gb/s (12 x 600 MB/s)
保留埠

## Slide 20: 支援 NAS、Windows、Ubuntu 作業系統平台
  Windows / Linux Ubuntu 可利用 QNAP JBOD Manager 軟體管理 JBOD 擴充設備
欲連接或是拔除 JBOD
請依照以下步驟:
獨家 JBOD 管理軟體
隨時掌握 JBOD 與磁碟狀態
  QTS 4.4.2+ & QTS hero 管理 JBOD

## Slide 21: Windows 電腦使用內建軟體 RAID設置 RAID 0/1/5
https://support.microsoft.com/zh-tw/help/12438/windows-10-storage-spaces
在Windows中建立
新集區與儲存空間
建立集區 [簡單]、[雙向鏡像]、[三向鏡像] 以及 [同位]
QXP-1600eS 需先至 QNAP網站下載中心下載並安裝 Windows 驅動程式．

## Slide 22: Linux 電腦使用第三方mdadm軟體 RAID設置 RAID 0/1/5
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-raid-arrays-with-mdadm-on-ubuntu-18-04
安裝mdadm
sudo apt-get install –y mdadm
使用mdadm建立RAID 5儲存池
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc
創建並掛載儲存空間
sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
sudo mkdir -p /mnt/md0
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
注意：請勿在RAID磁區掛載(Mount)的狀態下進行插拔連接線或重開機的動作，會有一定機率導致RAID磁區損毀
QXP-1600eS 需先前往 QNAP 網站下載中心下載並安裝 Linux 驅動程式．

## Slide 23: 在 Windows 使用第三方硬體 RAID 控制卡管理 SATA JBOD
https://www.broadcom.com/products/storage/raid-controllers/
MegaRAID SAS 9286-8e (6Gb/s)
MegaRAID SAS 9380-8e (12Gb/s)
SmartRAID 3154-8e
透過自行選購的第三方外接RAID控制卡，搭配 RAID 控制卡廠商提供的 Windows 工具軟體，可以透過硬體 RAID 控制卡將您的 SATA JBOD 升級成具有硬體 RAID 1/5/6 等具容錯保護的儲存空間。
ARC-1883x
RocketRAID 3742A
MRAID
MegaRAID Storage Manager
Storage manager
RAID Management
各廠牌 Windows 工具軟體:

## Slide 24
在個人電腦上
管理 JBOD 擴充設備

## Slide 25: 監控管理 JBOD小幫手 QNAP JBOD Manager
QNAP JBOD Manager 讓您得知 JBOD 裝置及各顆磁碟的資訊及狀態，所有資訊一目了然。
支援平台及作業系統版本:
Windows: Windows 8 (或更新), Server 2012 R2 (或更新)
Linux: Ubuntu 18.04

## Slide 26: 監控磁碟健康狀態
快速得知
左方裝置圖磁碟顏色可得知磁碟有無異常。點選磁碟以查看各顆磁碟資訊。
磁碟資訊分頁內顯示所有裝置內的磁碟，點選狀態即可查看該磁碟的 S.M.A.R.T 資訊
查看資訊

## Slide 27: 裝置資訊及健康狀態檢視
裝置健康情況
匯流排類型
PSU 狀態 (雙PSU機種才支援)
系統溫度
系統風扇速度
顯示裝置健康狀態
及相關資訊

## Slide 28: 系統溫度臨界值設定
設定裝置的溫度臨界值(55~69 )，當溫度超過臨界值時，裝置會發出嗶聲，且健康狀態會變更為「警告」。
當裝置上的風扇轉速設定為「自動」時，遇到高溫時還可以看到風扇轉速變快。

## Slide 29: 歷史記錄及即時訊息通知，輕鬆掌握狀況
UI 介面、桌面訊息通知提醒
獨立於作業系統的運作記錄，記錄裝置內發生的事件，並可匯出事件以進行後續分析

## Slide 30: 可客製命名 & SATA接線線路判定
機箱LCM可以顯示客製化名稱
確認SATA線接續是否正常

## Slide 31: 採用軟體 RAID 架構，磁碟管理如同本機
TL SATA JBOD 系列如同 TL USB JBOD 系列，均可以在儲存與快照總管中被監控管理. 由於不經過外接 RAID 晶片，因此相比 TR-002/TR-004 / TR-004U 系列，能支援更多 QTS 本機磁碟管理功能。
機箱與 QTS 磁碟資訊監控
磁碟客製溫度報警
S.M.A.R.T 資訊測試
希捷納斯狼磁碟健康管理
磁碟壞軌掃描
磁碟安全抹除功能
磁碟讀寫效能測試

## Slide 32: QTS 為 TL JBOD 率先導入客製化機箱管理功能
蒐集專業使用者意見，與 JBOD Manager 相同，TL JBOD 系列在 NAS 亦可從 UI 直接遠端監看 TL JBOD 的風扇轉速，並設定 TL JBOD 系列的機箱報警溫度。
機箱的溫度管理更顯重要：在商用24小時不停運作的使用情境下，SSD/HDD的使用壽命將明顯受到工作溫度的影響。

## Slide 33: 一機兩用，內部擴充和磁碟歸檔隨選即用
開啟儲存與快照總管 > 進入儲存 / 快照
選擇建立 >
新儲存池或新磁碟區
選擇 TL 系列 JBOD 並指定
RAID 類型即完成建立
會是每顆獨立的硬碟外接磁碟模式, 假如8 bay機種就會看到8個獨立空間.
RAID & 儲存池
外接磁碟模式
TL JBOD 的所有磁碟均可被儲存與快照總管所識別，再配置成RAID組態的儲存池。

## Slide 34: 輕鬆在 QTS / QTS hero 建立儲存空間
和 TR 系列不同，由於使用 QNAP 軟體 RAID，將支援所有本機具備的 RAID 操作，可使用 RAID 遷移、擴充，且較大 Bay 數機種如 TL-R1200S-RP 更可使用 RAID 50/60 等。
開啟儲存與快照總管 > 進入儲存 / 快照
選擇建立 >
新儲存池或新磁碟區
選擇 TL 系列 JBOD 並指定
RAID 類型即完成建立
TL SATA JBOD 系列無法直接被用於擴充本機及其他機箱上的儲存空間。
當 TL 系列 JBOD 裝置接上時，將作為外接儲存裝置顯示，透過三步驟將其變更為 NAS 擴充儲存空間。

## Slide 35: 彈性擴充 NAS 儲存、或作為備份空間
TL 系列 JBOD 可有效作為 QNAP NAS 擴充空間。支援所有一般儲存池可做的操作，或建立快照備份任務將磁碟區及 LUN 的快照備份到 TL JBOD。
基於軟體 RAID的架構， TL 系列相比 TR 會更適合在同一平台上做固定的擴充裝置。
應用情境
TS-877
作為 NAS 擴充儲存空間存放檔案
作為快照保險庫備份本機快照
TL-D800S

## Slide 36: 以 QXP 擴充卡連接更多 JBOD
只要有PCIe插槽並升級到QTS 4.4.2以上的NAS機種, 均可以使用擴充卡連接JBOD來擴充儲存空間.
NAS 最高可支援 2 台 TL SATA JBOD.
TS-877
QNAP TL SATA JBOD & QXP 擴充卡
TL-R1200S-RP
TL 系列 SATA JBOD 和本機需建立個別的儲存池，不可被用於擴充其他機箱上的儲存空間。
TL-D800S

## Slide 37: 多通道 SATA 6Gb/s讓 TL SATA JBOD 擴充櫃效能快上加快!
3129
MB/s
Windows 10 Pro
Ubuntu
SW RAID 0
讀取
寫入
NAS
SW RAID 0
讀取
寫入
SW RAID 0
讀取
寫入
3079
MB/s
3100
MB/s
2997
MB/s
3546
MB/s
3119
MB/s
TL-D800S 搭配 8顆 SSD 於各平台 RAID 0 IOmeter 數據

## Slide 38
DEMO
外觀與軟體功能展示
TL-D800S
TL-D1600S
效能測試
外觀展示
測試環境
TL-D1600S + 16 x 2.5” SSDs
Windows 10 連接 TL-D1600S 設定 RAID 0
TL-D800S
TL-D1600S

## Slide 39: 功能比較總表：用 TR 與 TL 系列擴充 NAS 空間
功能 | QNAP TL USB JBOD | QNAP TR-002/004
連線類型 | USB 3.1 Gen2 | USB 3.1 Gen2/3.0
槽位數 | 8, 12 | 2, 4
分割區可使用系統 | QNAP QTS, Windows, Mac, Linux 等 | QNAP QTS, Windows, Mac, Linux 等
QTS 磁碟監控、建立儲存池 | 支援 | 支援
QTS 磁碟操作如壞軌掃描 | 支援 | 不支援
外接 RAID 保護 | 不支援 | 支援
RAID 遷移、替換磁碟 | 支援 | 不支援
適用情境 | 單一平台大量 儲存空間擴充 | 跨平台擴充與資料傳輸
 | TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S, TL-R400S, TL-R1200S-RP | TL-D800C & TL-R1200C-RP | TR-002 & TR-004 & TR-004U
連線類型 | SFF-8088 外接多通道 SATA 6Gb/s | USB 3.1 Gen2 | TR-002 USB 3.1 Gen2 TR-004 USB 3.1 Gen1
槽位數 | TL-D400S, TL-R400S: 4 TL-D800S: 8 TL-R1200S-RP: 12 TL-D1600S: 16 | TL-D800C: 8 TL-R1200C-RP: 12 | TR-002: 2 TR-004, TR-004U: 4
分割區可使用系統 | QNAP QTS / QTS hero, Windows, Linux | QNAP QTS / QTS hero, Windows, Mac, Linux | 
QTS 磁碟監控、 建立儲存池 | 支援 | 支援 | 支援
QTS 磁碟操作如壞軌掃描 | 支援 | 支援 | 不支援
內建 硬體 RAID | 不支援 | 不支援 | 支援
RAID 遷移、替換磁碟 | 支援 | 支援 | 不支援
適用情境 | 單一平台大量 儲存空間擴充 | 單一平台大量 儲存空間擴充 | 跨平台擴充與資料傳輸

## Slide 40: 延長保固授權提供長達五年保固期
適用於 2 年標準保固產品
TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S
訂購料號
LIC-NAS-EXTW-GREEN-3Y
提供標準保固兩年或三年的產品延長至五年的延長保固授權
適用於 3 年標準保固產品
TL-R400S,
TL-R1200S-RP
訂購料號
LIC-NAS-EXTW-ORANGE-2Y
標準保固
QNAP 隨產品售出後的保固服務
保固期間內正常使用情況下的維修、零件更換均免費 (消耗品與配件除外)
延長保固
產品購買 90 天內可以加購此服務以延長標準保固時間
保固服務內容與標準保固相同

## Slide 41: TL SATA JBOD 系列全新上市
QNAP NAS 擴充
比起傳統 JBOD ，TL系列同時兼備2種不同模式, 可作為多一組的QTS儲存池來擴充容量, 或是成為單純的外接硬碟模式。 與 TR RAID 系列相比則多了磁碟監控管理功能。
在Windows/Ubuntu 平台即時監控 JBOD 裝置及各顆磁碟的資訊及狀態，
QNAP JBOD Manager
TL-D400S / TL-D800S
TL-D1600S / TL-R400S
TL-R1200S-RP
全新 TL SATA JBOD 不僅可高速多通道 SATA 6Gb/s 擴充 NAS，更可連接 Windows、Ubuntu/Linux 主機進行擴充。

## Slide 42
©2019著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。
多通道 SATA 6Gb/s 外接
高速儲存應用
是您最好的選擇！