## Slide 1
外接儲存功能再升級, RAID/儲存池/磁碟區 使用實戰教學

## Slide 2: Agenda
QNAP安全性架構變革: QTS 預設的密碼變更
強力支援新的擴充武器: TL-JBOD
容量不足(RAID 擴充) ; 效能需求換機: (系統遷移)
儲存安全或架構調整 (線上 RAID 組態遷移)
資料儲存池遷移 (Safely Detach Pool)
SSD怎麼配置應用: (Volume / Qtier / Cache)
儲存空間怎麼配置設定: (Static/Thin/Thick) ; (放大縮小) ; (全域設定)
TL-JBOD 應用模式 (外接讀取盒 or 儲存擴充櫃)
Storage Manager: RAID/儲存池/磁碟區使用實戰教學:
2
QTS 4.4.2 提前預告:
1

## Slide 3
提前預告

## Slide 4: QTS 4.4.2 預告
QNAP安全性架構變革調整: (1) 配合世界潮流與安全性法規, QTS 預設的密碼將變更為第一張網卡的MAC address. (全大寫)
(2) 預設開啟TLS 1.2 + HTTP 壓縮

## Slide 5: QTS 4.4.2 預告
強力支援新的擴充武器: TL-JBOD
SATA JBOD
USB JBOD

## Slide 6
RAID / 儲存池 / 磁碟區
Storage Manager:
使用實戰教學

## Slide 7: Storage Manager 解決您儲存配置的實務需求
容量不足怎麼辦?
效能需求而換機該怎麼設定?
JBOD怎麼配置利用?
SSD怎麼配置應用?
儲存安全或架構調整 怎麼升級RAID組態?
儲存空間怎麼配置設定?

## Slide 8
儲存配置的實務需求 (一)
容量空間不足

## Slide 9: 容量不足時 => RAID 擴充
PS, 另外也可以換更多插槽的新機種 (下一頁), 或有效利用TL-JBOD外接裝置 (下一章)
注意: 僅支援RAID 1, 5, 6, 10.
線上逐一取代磁碟
RAID 擴充磁碟
注意: 僅支援 RAID 5, 6, 50, 60
儲存與快照總管> 儲存與快照> 儲存池管理> 選擇 RAID 群組> 管理 >逐一取代磁碟
2
準備好相同數量的磁碟
1
開始逐顆抽換，重新同步磁碟!
3
準備好要擴充的磁碟，插入空插槽
1
儲存與快照總管> 儲存與快照> 儲存池管理> 擴充儲存池 > 增加新硬碟到既有RAID
2
選擇加入磁碟，重新同步磁碟!
3

## Slide 10
TS-873 RAID 1 => 2TB x2 擴充成 4TB x2
1
TS-472XT 1TB x3 RAID5 => 加第四顆HDD擴充容量
2

## Slide 11
儲存配置的實務需求 (二)
效能需求而要換機時

## Slide 12: 效能需求要換機怎麼設定?
系統遷移
注意: 系統遷移將支援從低型號NAS升級至高型號，但高型號至低型號則存在支援限制. 支援清單請參考: https://www.qnap.com/go/nas-migration
將兩台 NAS 更新至相同版本的作業系統 (盡量)
1
將兩台 NAS 關機並將舊 NAS 的硬碟插入新 NAS (關機中)
2
開啟新的 NAS 並調整網路設定後即可使用
3
System
System

## Slide 13: 換機時如果要遷移舊的資料儲存池怎麼設定?
資料儲存池遷移
儲存與快照 > 儲存池管理 > 動作 > 安全卸載儲存池
1
將儲存池所屬磁碟拔出, 插入到新NAS系統碟以外的空槽
2
磁碟/VJBOD > 復原 > 掛載並還原儲存池
3
Data
System
Data
System
Pool

## Slide 14
TS-431P2 系統遷移到 TVS-472XT
1
TS-431P2 資料儲存池 => 安全遷移到 TVS-472XT
2

## Slide 15
儲存配置的實務需求 (三)
考量需要升級RAID組態時

## Slide 16: 儲存安全或架構調整怎個升級RAID組態?
將新磁碟插入NAS中
1
儲存與快照> 儲存池管理> 選擇RAID群組> 管理> RAID 遷移
2
選擇新磁碟後開始進行遷移
3
解決方案：
RAID 遷移
注意: 僅能依此順序進行遷移
實際遷移後的效能將依照各 NAS 型號而有所差異， RAID 50 /60 並不支援 RAID 遷移功能
Single
RAID 1
RAID 5
RAID 6

## Slide 17
TS-873 RAID 5 升級到 RAID 6

## Slide 18
儲存配置的實務需求 (四)
SSD 的建議配置方式

## Slide 19: SSD 演進趨勢：價格
在儲存設備，除了加速檔案連續存取，SSD 更為多個用戶或企業應用提供傳統機械式磁碟難企及的隨機效能 (IOPS)​。
磁碟種類 | 連續寫入 (MB/s) | 隨機寫入 (IOPS)
HDD | 200 | 350
SSD | 550 | 60000
SSD 價位持續下降​，過去小容量的 SSD 將可替換為大容量，進一步提升儲存效能。

## Slide 20: Qtier 介紹
儲存不僅受惠於 SSD 的強大效能，更保有最大的儲存大容量。
熱資料
暖資料
冷資料
一般 SATA/SAS SSD 外，也支援 M.2 與 QM2 PCIe 外接卡。
除了全 SSD 儲存，QNAP Qtier 自動分層可將 SSD 和 HDD RAID 整合為一組儲存池，並智能判斷冷熱資料，自動在分層間移動。
分層前
頻繁存取資料效能未優化
1
4
2
資料存取行為改變
3
分層後
頻繁存取資料效能已優化
開始分層
Qtier
引擎

## Slide 21: 三步驟輕鬆移除 SSD 分層, 讓您動態轉換
儲存池管理 > 移除 >
移除超高速層
檢查高速層和容量層
是否有足夠空間
確認服務暫時中止，
開始進行移除
只要三個步驟，輕鬆移除 Qtier SSD 層：
須確認所有分層均處於正常狀態，而高速層和容量層有足夠空間可以遷移超高速層的資料。
1
2
3

## Slide 22: QNAP NAS 搭配 SSD 儲存配置建議
SSD 本身會因為款式架構的因素而效能表現差距非常大, 因此搭配Qtier 和 SSD 快取仍各有差異，在實際和應用情境搭配測試前難以得知，可以在使用後可動態調整確認哪一種配置更為合適：
使用情境 | 檔案 伺服器 | 網站、虛擬用儲存伺服器 | 影像剪輯工作站 | 影像後製工作站 | 高速備份伺服器 | 企業關鍵 資料庫應用
SSD 佈署類型 | Qtier™ | Qtier™ | SSD RAID volume | SSD 讀寫快取 | SSD 唯寫快取 | SSD RAID Pool
RAID 類型 | RAID 6 | RAID 10 | RAID 5 | RAID 5 | RAID 10 | RAID 10
SSD 預留 空間配置 | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30%

## Slide 23
TS-1685 : SSD cache 與 Qtier 轉換, 建議配置設定

## Slide 24
儲存配置的實務需求 (五)
儲存空間怎麼配置設定

## Slide 25: Static / Thin / Thick 磁碟區差異
Thick (架構在Pool底下) | Thin (架構在Pool底下) | Static
保證空間使用 | 空間彈性分配 | 提供最高效能
需要精準計算與規劃, 很容易造成閒置浪費 | 管理不善時容易因彼此搶占空間 而造成重要的服務停擺 | 缺乏快照等進階的重要功能
儲存池
完整區塊 iSCSI LUN
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
共用空間
精簡磁碟區A
HDD
HDD
RAID
靜態磁碟區
精簡磁碟區B
完整磁碟區

## Slide 26: 儲存空間分配很彈性, Pool / Volume 放大縮小
可以縮減未使用的完整配置空間來釋放儲存池空間供其他磁碟區、iSCSI LUN 或快照使用
也可減少精簡磁碟區空間規劃來避免 “空間超額訂閱”
一個精簡磁碟區規劃的空間超過儲存池實際可供給的空間
儲存池
超額訂閱
精簡磁碟區
超額訂閱
精簡磁碟區
完整磁碟區

## Slide 27: LUN 的設定配置 – 提供低延遲 SAN 環境
建立LUN
建立iSCSI target
儲存空間 > 新增 > 新區塊層級LUN
1
iSCSI光纖通道 > 建立 > 新iSCSI目標
1
確認區塊大小
2
選擇LUN空間按右鍵 > 編輯LUN對應
2

## Slide 28: 防範勒索保護檔案的最佳方式 - 快照
企業環境，個人用電腦及儲存裝置都可能會受到勒索軟體威脅
可解決人為意外修改或刪除備份資料的問題
不能只“備份”檔案，還要保護“備份”
QNAP 區塊層級的快照能有效避開檔案層級的勒索軟體攻擊
儲存池
原始區塊
修改區塊
修改區塊
透過掛載恢復快照
恢復
TS-877
SnapshotReplica
Local Snapshot

## Slide 29: 確保儲存的效能與健康度處於最佳
全域設定 - 儲存
RAID同步優先權:
視乎資料重要性或營運重要, SSD或是HDD來動態調整. (新建立的NAS則建議改成高速)
RAID 清洗排程:
掃瞄並自動修復RAID群組中的損壞磁區. (週期視乎建置環境但建議開啟)
自動回收空間:
預設凌晨2點, 做完後Thin及區塊型的空間才會釋放出之前刪除檔案的空間.
檔案系統檢查:
系統會依排程檢查不乾淨檔案系統的磁碟區. (預設不開啟)

## Slide 30: 確保儲存的效能與健康度處於最佳
全域設定 – 磁碟
預警式遷移:
檢測到SMART異常時自動遷移到備援磁碟. 不用等到真的損壞才遷移, 讓系統更安全 (如果NAS內有準備spare disk時建議開啟)
磁碟溫度警報:
M.2 SSD的溫度特別高, 如有使用時一定要開啟. (並調高溫度臨界值免得誤觸警報)
登入檢查擴充設備韌體:
有連結擴充設備時建議開啟
分享磁碟分析資料:
QNAP會完全符合GDPR要求, 不會收集任何隱私相關資料, 僅取得磁碟數據用來分析與優化未來的韌體.

## Slide 31: 確保儲存的效能與健康度處於最佳
回收最新快照:
停用時，系統不會回收一個磁碟區或LUN上最後一份快照
回收永久保留的快照:
停用時，使用者設定永久保留的快照不會被回收
當快照數量達到上限:
設定快照數量達系統上限時的操作
使排程快照自動以新擷取的快照取代舊快照
停止擷取快照
智能快照空間管理:允許系統在空間不足時回收快照
建議全部啟用 以避免磁碟區進入凍結
全域設定 - 快照

## Slide 32
儲存配置的實務需求 (六)
新的QNAP JBOD怎麼配置利用

## Slide 33: QTS 4.4.2 提供支援 USB 或 SATA 兩種JBOD
SATA JBOD
USB JBOD
注意: 因USB endpoint有數量上限限制, 還請依據 QNAP 儲存擴充相容性列表來確認每台 NAS 可支援的最大JBOD數量.

## Slide 34: 並且在接到NAS上時提供兩種不同的用途模式
注意: 兩種模式不能混合使用
NAS 擴充櫃
直接擴充新儲存池, 提供更大的儲存空間
高速外接資料抽取盒
防潮箱中的備份資料可以輕鬆讀取 複製到NAS共享使用

## Slide 35: 高速外接資料抽取盒
不管您防潮箱內珍藏的磁碟資料是Linux (EXT4)，相機/記憶卡用的 exFAT，Windows (NTFS)，Mac (HFS+)的格式, 都可以輕鬆使用 QNAP JBOD當作抽取盒進行資料存取, 再移到NAS進行保護與資料共享.
NTFS
HFS+
EXT4
Soft Store exFAT Driver

## Slide 36: JBOD是您NAS 儲存擴充的最佳外接方案
注意: (1) TL JBOD 須單獨建立儲存池。 (2) 當JBOD設定為儲存池時, JBOD內所有硬碟會全數轉換成內部使用並清除資料.
TL-JBOD 輕鬆解決您插槽不足, 儲存空間不夠用的問題.
有沒有發現前面介紹的RAID擴充方式都因會需要花上比較久的時間, 為了資料安全您可能須中斷營運.

## Slide 37: JBOD資料還可以輕鬆在不同NAS間搬移
安全搬移 JBOD儲存池
如果有iSCSI掛載要先停用與取消對應
1
將JBOD關機後, 連結到另一台 NAS上再開機
3
系統會自動偵測, 並詢問您是否要 掛載並還原儲存池
4
磁碟/VJBOD > 選擇裝置 > 操作 > 安全卸載 (或主畫面右上角)
2

## Slide 38
TVS-472XT : TL-D800C 作為熱插拔的資料抽取盒
1
TS-472XT to TS-431P2 : TL-JBOD 是空間不足時的資料擴充方案 & 支援資料在不同台NAS移轉
2

## Slide 39
©2020著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標 。​
是你最好的選擇