## Slide 2: 大綱
1
2
企業網路環境
設備監控所面臨的困難
Zabbix的使用情境
安裝Zabbix
Demo
適合安裝Zabbix的QNAP設備
3
4
5
6

## Slide 3: 企業網路環境
1

## Slide 4: 企業網路架構
Internet
Firewall
Company share NAS
Switch
Switch
通常會是二層以上的架構
防火牆負責整間公司路由及資安控管
  防火牆
  交換機
交換機負責各部門電腦設備分接
如有NAS需求會擺在以下位置
  公司共用的直連防火牆, 由防火牆來控制整間公司的對它連線
  部門共用的直連交換機, 由於一個部門就是一個子網, 所以只有同部門的可以連結
Department NAS

## Slide 5: 設備監控 所面臨的困難
2

## Slide 6: 網路設備眾多且分散導致監控困難
花費大量時間逐一登入設備觀看系統情況
無法多台設備同時進行數據比較
設備報告須逐台產生後再人工整合
告警通知需逐台設備進行設定
即時性!
最重要的, 這些都無法達成系統監控中最重要的一點

## Slide 7: Zabbix 的使用情境
3

## Slide 8: Zabbix 介紹
開源碼軟體, 免費安裝的中控網路設備監控平臺
針對企業客戶的設備, 透過 SNMP 或者 IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 監控設備
介面可自行客製
即時圖形化報表及告警通知
Ref: https://www.zabbix.com/features#metric_collection

## Slide 9: Zabbix 使用情境 - 集中式控管
Zabbix安裝在一台NAS上
路由設定讓NAS可以連結到公司內所有網路設備
Zabbix透過SNMP直接跟所有網路設備溝通
由中控的Zabbix產生報表
PM
RD
Notes: Unite

## Slide 10: Zabbix 使用情境 - 匯整式控管
每個部門或分公司都有一台NAS
Zabbix安裝在每一台NAS上, 其中一台當做中控中心
安裝在部門內或分公司的Zabbix主要負責監控該部門的網路設備
中控中心的Zabbix負責接收各部門Zabbix回傳的資料
由中控的Zabbix產生報表
PM
RD
Local Sales
HQ
Branch
Notes: Unify

## Slide 11: 集中式控管 vs 匯整式控管
集中式控管
網路設備數量少
公司網路架構單純
  無封閉式網路
  辦公空間集中
端看使用環境來彈性部署多元架構的Zabbix, 本次內容先以集中式控管做Demo
匯整式控管
網路設備數量多
公司網路架構複雜
  有封閉式環境
  辦公空間有跨棟或跨國需求

## Slide 12: 安裝 Zabbix
4

## Slide 13: 安裝步驟
  查尋Zabbix登入介面IP
  登入Zabbix
  建立管理群組
  植入客製化監控腳本
  建立新的Host並設定監控腳本
  確定監控Host已啟用
  客製化監控頁面
NAS上建立虛擬交換機
下載及安裝Zabbix
NAS環境設定
1
2
3
  下載Zabbix
  將Zabbix安裝在NAS中
Zabbix環境設定
4

## Slide 14: 1. NAS上建立虛擬交換機
網路與虛擬交換器 > 虛擬交換機
  設定virtual switch 1，綁定adapter 1

## Slide 15: 2.下載及安裝Zabbix - 下載Zabbix
在Virtualization Station > 虛擬機市集裡，直接下載Zabbix
(圖待補
Note: 預計2020 Q2可讓使用者在虛擬市集下載Zabbix

## Slide 16: 2.下載及安裝Zabbix - 將Zabbix安裝在NAS中
1. 進行安裝
  CPU建議設定2核
  記憶體建議給予1GB
  選擇安裝位置
安裝完成後， Virtualization Station 裡看到一台Zabbix的虛擬機
2.

## Slide 17: 3.NAS環境設定 - 將Virtual Switch綁定在Zabbix上
到 Virtualization Station > 虛擬機列表，選擇Zabbix的虛擬機
  到設定 > 網路
  將介面卡 1的虛擬交換器，選成virtual switch 1，讓Zabbix透過這張虛擬交換機拿到IP

## Slide 18: 4. Zabbix環境設定 – 查詢Zabbix登入介面IP
在VirtualizationStation，點擊Zabbix虛擬機，就會跳出一個新的虛擬機視窗，等虛擬機開機完成畫面變全黑後，在視窗裡按Ctrl+Alt+F2，就可以看到輸入帳密的畫面，輸入帳號appliance，密碼zabbix
接著輸入指令ifconfig，找到Zabbix對外網卡的IP，就是讓user連管理介面的IP, 例如這台的網卡是ens3，就看ens3的IP

## Slide 19: 4. Zabbix環境設定 - 登入Zabbix
利用在前一步查到的IP，後面加上/Zabbix，就是登入的連結
  For example: http://xx.xx.xx.xx/Zabbix
預設登入帳號: Admin，預設登入密碼: zabbix

## Slide 20: 4. Zabbix環境設定 - 建立管理群組
建立一個自己的管理群組, 如要用預設群組就可省略這步
  Configuration > Host groups > Create host group
  設定好Group name後按Add新增

## Slide 21: 4. Zabbix環境設定 - 植入客製化監控腳本
如有客製化的腳本可以在這植入, 如只需用Zabbix預設腳本可忽略此步驟
  Configuration > Templates > Import
  選擇想要植入的腳本檔後點import
Ref: https://share.zabbix.com/storage-devices/qnap/zabbix-4-2-qnap-nas-snmp-template
腳本可自行建立或者使用現成的, 此次腳本是從Zabbix template share上下載下來

## Slide 22: 4. Zabbix環境設定 - 建立新的Host
在Zabbix上新增一台host
  Confgiuration > Hosts> Creat host

## Slide 23: 4. Zabbix環境設定 - 建立新的Host
輸入Host的資訊
  Host Name: 機器名稱
  Groups: 預設的群組或自行增加的群組
  Agent interfaces: 這是選擇要被Zabbix連線管理的介面, 像QNAP設備是透過SNMP被管理, 所以要設定SNMP interfacest, 其餘介面可以刪掉
  Enabled: 啟用這台host
按下Add就新增完成

## Slide 24: 4. Zabbix環境設定 - 建立新的Host(example)
以這台host為例
  Host Name: FrankNAS
  Groups: 用自創的FrankSNMP群組
  Agent interfaces: 輸入host的SNMP介面IP, 並且選擇透過IP然後port 161
  Enabled: 啟用這台host

## Slide 25: 4. Zabbix環境設定 - 設定監控腳本
在Host裡的Templates新增用來監控這台host的腳本
  Link new templates: 選擇template, 本次選擇了Zabbix預設SNMPv2及SNMP QNAP NAS腳本
  點選update新增

## Slide 26: 4. Zabbix環境設定 - 確定監控Host已啟用
新增完Host後及設定好腳本, 就可以來確定Zabbix有沒有正常監控
  Configuration > Hosts, 底下就可看到正在監控中的設備
  由於是用SNMP來進行監控, 所以看Availability那邊的SNMP變綠燈就是正常啟用

## Slide 27: Troubleshooting – SNMP燈號一直呈現紅色
SNMP燈號呈現紅色代表Zabbix無法順利監控這台設備, 所以要確定這些情況
  通常Zabbix設定好後, 要等5-10min, SNMP才能正常開始運作
  如5-10min還是沒轉為綠燈, 要進行以下檢查
    Zabbix server是否能連線到host, 可透過ICMP檢查
    Host如有防火牆, 需要把UDP port 161(或該host更改過後的SNMP port) 開放
    Host的IP是否有設錯

## Slide 28: 4. Zabbix環境設定 - 客製化監控頁面
可以在Zabbix首頁增加想要監控的圖表
  Monitor > Dashboard >Edit dashboard
  在add widget就可以新增想要監控host的圖表
  回到Dashboard, 可以直接拖拉圖表到想要的位置

## Slide 29: Troubleshooting – 圖表一直無法呈現資料
設定好後, 圖表卻一直無法顯示資料
  確定Dashboard的時間區間設定正確, 有設定在有資料可顯示的區間
  在Zabbix虛擬機的終端機介面, 用指令把Zabbix服務重啟
    sudo service zabbix-server start (啟用Zabbix)
    sudo service zabbix-server stop(停用Zabbix)
    sudo service zabbix-server restart(重啟Zabbix)
    sudo service zabbix-server status(確定Zabbix有無啟用,須看到顯示綠色active才算啟用)

## Slide 30: DEMO
5

## Slide 31: 適合安裝Zabbix的QNAP設備
6

## Slide 32: 完美搭配QNAP產品
x72 / x73 / x77 系列
x83 / x85 / x86 / 89 系列
QGD1600P 交換機
x51 / x53 系列
工作室 / SOHO
中小企業型
大型企業/資料中心

## Slide 33
您的最佳選擇!